## Slide 1: 数字图像处理实验
助教：龚永杰 尹娜

## Slide 2: 实验要求
本次实验包括4个小实验：
实验1、数字图像读取及色彩、亮度、对比度变化
实验2、数字图像变换与伽马校正
实验3、数字图像的噪声去除
实验4、图像的空间域锐化（拉普拉斯算子）

## Slide 3: 实验环境
操作系统：Windows XP/ Windows 7
实验工具：Matlab 2008a
电脑Vmware虚拟机选择“离散数学”
更改系统时间为2009年-2012年之间
打开桌面Matlab 2008a

## Slide 4: Matlab常用函数
读取图像：A = imread(‘路径’)
显示图像：imshow()
分割窗口：subplot(m, n , i)
图像维数：[a, b, c]= size(A)
…

## Slide 5: 实验一 数字图像读取及色彩、亮度、对比度变化
实验目的：
1.了解数字图像的存储格式；
2.学会对图像的某些视觉特征作简单处理。
实验要求：
从最常用的“.BMP”图像格式中读取图像数据；
对数字图像的表示方式（如RGB、YUV）及各种表示方式之间的转换有初步了解；
根据输入参数改变数字图像的色彩、亮度、对比度。

## Slide 6: 实验一
步骤：
1. 根据BMP格式，将图像内容读入内存数组；
2. 通过访问数字图像RGB三个通道的对应矩阵，改变数字图像的色彩；
3. 将数字图像的RGB表示转换为YUV表示；
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B R = Y1 + 1.402 * V U=0.564 * (B - Y) G = Y1 - 0.344 * U - 0.714 * V V=0.713 * (R - Y) B = Y1 + 1.772 * U;
指导书上面的转换公式有误！

## Slide 7: 实验一
步骤：
通过访问Y（亮度）通道，改变数字图像的亮度；
5. 通过Y（亮度）通道作灰度的线性变换，改变数字图像的对比度。
取值示例：a=100; b=160; c=50; d=200;

## Slide 8: 实验一
实验图像

## Slide 9: 实验一
代码示例
A=imread('sample1.bmp'); %将原图像读入内存
[r c d]=size(A); %获得矩阵维数
red(:,:,1)=A(:,:,1); % 构建图像,只保留R分量
red(:,:,2)=zeros(r,c);
red(:,:,3)=zeros(r,c);
% 结果图像的展示：
red=uint8(red);
subplot(2,3,1); %将窗口分割成2行3列
imshow(red); %通过R通道来观察图像
title('Red Component'); %设置标题

## Slide 10: 实验二 数字图像变换与伽马校正
实验目的：
了解数字图像的灰度反变换；
了解数字图像的g（0.4，0.6，0.8）校正。
实验要求：
对图像进行灰度变换；
对图像进行校正。

## Slide 11: 实验二
L：256 r：原始图像像素值 s：转换后的像素值 c：常数（10）
10
0.4 0.6 0.8

## Slide 12: 实验二
实验图像
灰度变换
较正

## Slide 13: 实验三 数字图像的噪声去除
实验目的：
学会用滤波器去除图像中的噪声。
实验要求：
用均值滤波器去除图像中的噪声；
用中值滤波器去除图像中的噪声；
比较两种方法的处理结果。

## Slide 14: 实验三
步骤：
根据BMP格式，将图像内容读入内存数组；
用均值滤波器去除图像中的噪声；
（注意边界像素的处理，防止数组访问越界）
3. 用中值滤波器去除图像中的噪声；
4. 注意两种处理方法对边缘的影响。

## Slide 15: 实验三
实验图像
原始图像
加噪声后的图像

## Slide 16: 实验四 图像的空间域锐化（拉普拉斯算子）
实验目的：
了解数字图像的空间域锐化；
了解数字图像的拉普拉斯算子。
实验要求：
理解图像的空间域锐化原理；
熟悉拉普拉斯算子的公式和实现；
运用拉普拉斯算子对图像进行空间域锐化。

## Slide 17: 实验四
步骤：
根据BMP格式，将图像内容读入内存数组；
运用拉普拉斯算子对图像进行空间域锐化
3. 将锐化后的图像和原图像进行对比

## Slide 18: 实验四
实验图像

## Slide 19: 注意事项
按实验要求和步骤完成实验一到实验四,实验时间为14:00-17:00
实验代码尽量要体现算法流程和步骤，代码关键部分要有详细注释
结束后整理桌面并关机，回去后整理实验并完成实验报告