## Slide 1: 计算机网络 教案使用说明
Notes: 请各位使用此教案的老师，将XXXX替换成自己的名字和学校名称等，再在PPT母版中加入自己学校的图标。
在PPT母版中加入学校图标的方法：
1、打开幻灯片母版：PPT菜单->视图->幻灯片母版；
2、将母版的P3和P4右上角的“我的学校”图标，删去并换成自己学校的图标；
3、页面最上面菜单中，关闭母版。祝贺你：PPT每页正文均有自己学校的图标了！

## Slide 2: 计算机网络课程教案使用说明
本教案采用共建共享方式，免费使用
  由来自全国的几十位教师，根据各自专长，在现有教材、教案和互联网电子资源等基础上，制作整理完成
  教案包括引言、物理层、链路层、MAC子层、网络层、传输层、应用层、网络安全、网络新技术，以及网络实验(PDF文档)
  除实验为PDF文档外，其余均为PPT格式（约1500页PPT）
  欢迎各位老师根据各自教学内容及学时等按需修改和使用
欢迎各位老师加入社区（加入方式见版权声明页）
  免费下载最新版本
  交流计算机网络课程教学心得
  如有修改或完善的建议意见请发送至邮箱network_course@163.com

## Slide 3: 计算机网络课程教案使用说明
版权声明
  本教案中所有原创内容，包括但不限于文字、图片、图表、版面设计、标题等的版权归计算机网络教案社区所有，并受著作权法保护
  读者可以将本教案的全部或部分内容免费用于非商业用途，但在使用本教案内容时请注明来源和版权声明，即“内容来自： 计算机网络教案社区，版权归原作者所有”
  对于不遵守此声明或者其他违法使用本教案内容者， 我们将保留依法追究其侵权责任的权利
  本教案如涉及特定版权内容，请版权方在社区提供 相关信息以便及时删除该内容
计算机网络教案社区
QQ群：808962782

## Slide 4: 计算机网络课程教案使用说明
PPT使用方式
  各位老师使用此教案前，可以将PPT首页的XXXX替换成自己的名字和学校名称等，再在PPT母版中加入自己学校的图标
  在PPT母版中加入学校图标的方法
    1、打开幻灯片母版：PPT菜单->视图->母版->幻灯片母版
    2、将母版的P3和P4右上角的“我的学校”图标，删去并换成自己学校的图标
    3、页面最上面菜单中，关闭母版
    祝贺你：PPT每页正文均有自己学校的图标了！

## Slide 5: 第八章 网络安全
授课教师：XXXXX
XXXX大学
致谢社区成员 | 
浙江大学 韩劲松 | 暨南大学 魏林锋
集美大学 杨远奇 | 湖州师范学院 陈晗
福州大学 张栋 | 荆楚理工学院 余琨

## Slide 6: 本章目标
了解网络安全相关基础及其基本概念
了解当前网络上的常见攻击与威胁
掌握网络安全机制与防护手段，尤其密码学知识（核心内容）
掌握电子邮件安全、Web安全相关技术（核心内容）
掌握通信安全、系统与运行安全相关内容
了解国内外网络安全技术前沿与未来发展
了解我国网络安全相关法律法规
Notes: 【讲解脚本】本章的学习目标包括但不限于以下内容：
了解网络安全相关基础及其基本概念
了解当前网络上的常见攻击与威胁
掌握网络安全机制与防护手段，尤其密码学知识（核心内容）
掌握电子邮件安全、Web安全相关技术（核心内容）
掌握通信安全、系统与运行安全相关内容
了解国内外网络安全技术前沿与未来发展
了解我国网络安全相关法律法规

## Slide 7: 本章内容
8.1 网络安全基础
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全
8.5 Web安全
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
网络安全基本属性
网络安全基本原则
网络攻击基本原则
网络安全威胁基本解决方案
Notes: 【讲解脚本】本章的主要内容包括以下9个小节，其中第8小节隐私保护与审计是选讲内容。第一节，网络安全基础，包括网络安全基本属性、基本原则、网络攻击基本原则、网络安全威胁基本解决方案

## Slide 8: 网络安全基本属性
安全属性
保密性
完整性
不可
抵赖性
可认证性
可用性
可控性
对信息的传播及内容具有控制能力，产品和服务安全可控性
防止用户抵赖曾经的行为和操作
能对伪造来源的信息或伪造身份予以鉴别
保证合法用户对信息和资源的正常使用
保证数据的一致性，防止数据被非法用户篡改
保证机密信息不被窃取，或窃听者不能了解信息的真实含义
Notes: 【讲解脚本】网络安全（或信息安全）基本属性主要包括以下6个主要性质：
1、保密性（又叫机密性）：保障信息的机密，只有信息的发送方和接收方才能懂得所发送信息的内容，原始信息不被非授权者获取（通过加密实现）
2、完整性：保障信息的完整，原始信息不被非法篡改（通过数字签名实现）
3、可用性：保障信息系统及其服务能可靠正常使用（通过访问控制等安全防护技术实现）
4、可认证性/真实性：进行敏感信息交换或通信前，能够彼此认证对方的合法身份，对信息的来源进行判断，能对伪造来源的信息予以鉴别（通过身份认证实现）
5、不可抵赖性：不能抵赖曾经的行为和操作，建立有效的责任机制，防止用户否认其行为（通过数字签名实现）
6、可控性：对信息的传播及内容具有控制能力，网络产品和服务安全可控性（通过安全检测，风险评估，预警，态势感知等手段实现）
【选讲或扩展讲解】
要保障网络空间安全可控，是指网络产品和服务采用先进的安全技术、设计合理、质量可靠，规避由于机构、组织、企业、团体或者个人的故意行为所导致的网络产品和服务安全风险，例如人为设置或者安装缺陷、漏洞、后门等；规避由于机构、组织、企业、团体或者个人的行为所导致的网络产品和服务供应链安全风险，例如网络产品和服务供应链的垄断、延迟、障碍或者中断等，保障网络产品和服务的应用安全、用户安全、国家安全；保障网络产品和服务的安全风险用户可控、市场机制可控、监管机构可控、司法体系可控，一旦发生前述安全风险，用户能够得到足够的救济措施或者替代方案，中国法律能够予以纠正或者处置。
安全可控中的“安全”，一般来说不强调网络产品和服务安全功能的多少与高低，而是注重于其应用安全、用户安全、国家安全等。

## Slide 9: 网络安全基本原则
特权分离原则
最小公度原则
开放设计原则
可接受性原则
最小授权原则
完备检查原则
默认不安全性原则
安全机制经济性原则
Notes: 【讲解脚本】网络安全基本原则，主要包括安全机制经济性原则、默认不安全性原则、完全调解原则、最小特权设计原则、特权分离设计原则、最小公度原则、开放设计原则、大众可接受原则
【选讲或扩展讲解】
安全机制经济性原则：（安全机制简洁有效原则）
系统结构、系统设计和运行机制等越少，越简洁有效，越安全，很多系统的安全问题就是其设计和结构复杂，导致暴露很多安全威胁而无法检测和发现。在正常使用期间，不会注意到导致不需要的访问路径的设计和实现错误（因为正常使用通常不包括尝试使用不正确的访问路径）。因此，对软件进行逐行检查和对实现保护机制的硬件进行物理检查等技术是必要的。
安全机制设计方面，以最少的钱完成最必要的事，不做多余的事情。
默认不安全性原则（故障安全默认原则/自动防故障原则）
网络系统和信息在默认情况下是没有安全机制和安全防护的（互联网在被发明时，只考虑通信和资源共享的效率和速度，根本没有考虑安全，在后续被大规模应用时，出现了网络安全问题，才有对应的安全措施和机制；同理，很多系统被开发之初都没有考虑安全问题）。
默认为无权限状态, 这样即使出了什么问题或者忘记了什么也不会导致安全性的丢失
如果发生了一些很严重的错误, 开发人员可以找到错误并且不损失安全性 比如登陆设置 忘记密码设置 或者验证码设置
完备检查原则（完备调停原则，所有执行细节完全能够被调停检查）：
完备调停是指计算机安全中的一种原则。检验访问控制信息时必须执行全部检查细节,包括正常操作、维护和恢复等。
给保护目标的每种访问都加上安全控制，而不只是控制文件的打开操作
也包含了检查所有可能被攻击的事情的访问
最小授权原则【最小权力原则】：
系统分配给某个角色的权限，按照该角色需要进行的所有操作最小权限原则，如某个用户仅需要读某个文件的操作，给该用户最小的权限分配即仅分配该用户读取该文件的权限，对该文件的写权限或其他文件的读取权限均不要分配给该用户。最小特权原则是系统安全中最基本的原则之一。所谓最小特权(Least Privilege)，指的是"在完成某种操作时所赋予网络中每个主体(用户或进程)必不可少的特权"。最小特权原则，则是指"应限定网络中每个主体所必须的最小特权，确保可能的事故、错误、网络部件的篡改等原因造成的损失最小"。
特权分离原则：
多个系统的最高权限人员应该进行分离，不建议是同一个人员，特权用户权限过大导致风险不可控，赋予相应用户相应的权限。操作系统和数据库管理系统一般都做了特权分离，建议操作系统与数据库管理员分权管理，如安排不同的人员担任操作系统与数据库管理员，并分配不同的帐号。
最小公度原则【最小共用机制原则】
避免一个安全系统中的共用部分较多, 不同用户间的共用和不同的系统部分间的共用都会带来安全风险
耦合也可能会导致安全漏洞
开放设计原则
不要让依靠别人不懂你的设计这种想法来保证系统的安全
要假设所有的攻击者都完全了解设计
这也不代表你要公布你安全系统所有重要的部分尽管有时候是有好处的
一个加密系统应该在大众知道除钥匙以外的所有细节的情况下仍然是安全的
可接受性原则【大众心理可接受原则】
针对大众而言，简单到用户不用想就能用
不能阻止任何合法的访问

## Slide 10: 网络攻击基本原则
攻击者对网络及系统的认知情况
  对攻击目标大量的信息收集、分析、测试、开发等准备工作
  攻击者为实现目标需要解决一系列安全策略和挑战
用多种技术、方法和手段破坏数据机密性、完整性和系统的可用性、可认证性、不可抵赖性和可控性
木桶原理、投入产出比、站在“巨人”肩膀上
伴生攻击：新型网络及计算形态引发的新型攻击
大型组织甚至国家层面如APT攻击、网络战等新型攻击战略
Notes: 【讲解脚本】
网络攻击基本原则：
1、攻击者对网络及系统的认知情况：攻击者在实施攻击前一般会对攻击目标进行大量的信息收集（如威胁情报、漏洞等）、分析（如分析使用的加密算法、协议的漏洞等）、搭建相关测试系统甚至开发有针对性的攻击工具。攻击者为实现目标（如获取系统管理员权限等）需要解决一系列安全策略和防护挑战。
2、攻击者利用多种技术、方法和手段破坏数据机密性、完整性，破坏网络、系统和服务的可用性、可认证性、不可抵赖性和可控性，就是我们前面讲的网络安全六大属性。
3、网络安全中的攻击有多项基本原则，如木桶原理（从最脆弱的地方、已有漏洞攻入）、讲究投入产出比（投入成本最小，攻击获利最大的目标）、站在“巨人”肩膀上（利用他人已有的有效攻击手段、方法和工具实施攻击）
4、伴生攻击原则：新型网络及计算形态（如云计算、物联网、大数据、移动互联网、区块链、边缘计算、5G、工业互联网等）会引发的新型攻击
5、大型组织甚至国家层面会开展如APT攻击、网络战等新型攻击。
【选讲或扩展讲解】
我国《国家网络空间安全战略》中的原则之一：和平利用网络空间原则，防止信息技术被用于与维护国际安全与稳定相悖的目的，共同抵制网络空间军备竞赛、防范网络空间冲突。坚持相互尊重、平等相待，求同存异、包容互信，尊重彼此在网络空间的安全利益和重大关切，推动构建和谐网络世界。反对以国家安全为借口，利用技术优势控制他国网络和信息系统、收集和窃取他国数据，更不能以牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。引用：http://www.cac.gov.cn/2016-12/27/c_1120195926.htm
5、攻击者可能使用的攻击步骤和方法
  网络侦察
  网络嗅探
  网络欺骗
  中断服务或系统 (如拒绝访问攻击)

## Slide 11: 网络安全威胁基本解决方案
根据攻击者的攻击行为考虑如下安全防护基本策略和方案
  监视全网络态势
  解决与系统相关的数据保密问题
  使用对称和公钥加密，重视密钥管理
  使用数字签名和安全认证技术
  重视网络及系统的通信安全
  解决电子邮件安全和Web安全
  及时了解社会安全问题
  某企业中国城市网络安全态势感知平台
Notes: 【讲解脚本】
网络安全威胁基本解决方案，根据攻击者的攻击行为考虑如下安全防护基本策略和方案主要包括以下几个方面：
1、监视全网安全，及时了解全网动态，如果有条件可以配置网络安全态势感知平台；
2、解决与系统相关的数据保密问题，尤其是当下云计算和大数据广泛应用的情况下，数据安全问题更加突出，还有勒索病毒和个人隐私保护等都是数据保密问题，
3、考虑使用对称和公钥加密算法，重视密钥管理相关问题，按照国家《商用密码法》的要求，在使用密码算法和加解密技术的地方进行商密测评，当然这里还有老生常谈的弱口令问题也需要解决，目前比较成熟的办法是统一身份认证，如登陆站点群时强制要求使用强密码，进入统一认证后，进入主要系统或进行敏感操作时需要二次认证，如手机短信验证码认证等。
4、使用数字签名、安全算法认证及访问控制技术解决可验证性问题
5、重视网络及系统的通信安全问题，包括应用层、网络层和传输层相关的通信安全问题
6、解决电子邮件安全和Web安全问题，防止钓鱼邮件攻击，不受信任的邮件地址相关链接和附件不随意打开，在更广泛的Web域中检查安全性问题
7、及时了解社会安全问题，包括电信诈骗、永恒之蓝勒索病毒、威胁情报、漏洞发布平台、社会工程学攻击等安全问题解决方案。
【选讲或扩展讲解】
其实目前网络攻防演练/演习过程中，除了正面从Web侧纵向渗透进去后开始内网的横向渗透外，另外比较有效的方法就是通过钓鱼邮件获取关键人员的机器权限或有价值的信息（如管理员用户名密码信息），还有就是通过社会工程学方法进行攻击，因此后面两个问题值得持续关注。

## Slide 12: 本章内容
8.1 网络安全基础
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全
8.5 Web安全
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
网络攻击概述
窃听与嗅探
ARP攻击
DDos攻击
APT攻击
Notes: 【讲解脚本】本章的主要内容包括以下内容。
第一节，对网络攻击进行概述，包括网络攻击的主要分类；
第二节，以窃听与嗅探为主介绍被动式攻击
第三节，具体介绍ARP攻击的实咧。
第四节，以分布式拒绝服务攻击为主介绍主动式攻击

## Slide 13: 8.2. 网络攻击与威胁
被动式攻击
  窃听 Eavesdropping
  嗅探 Sniffing
主动式攻击
  网络欺骗 Spoofing
  干扰与瘫痪 Disruption(DDos)
搭线窃听-被动式攻击，德国电影《窃听风暴》
网银大盗木马-删除用户信息、恶意挖矿
Notes: 【讲解脚本】
被动式攻击主要是网络窃听或者嗅探，捕获数据包（但通常不进行拦截、修改等操作）并进行分析，从中窃取重要的敏感信息。
主动攻击的目标主要是针对网络主机或者网络本身。在计算机网络领域主动式攻击集中在进行欺骗和服务拒绝攻击。
注意，很多攻击是两种方式兼有，对目标开展综合攻击。
【选讲或扩展讲解】
1. 《窃听风暴》讲述了一名东德国安局情报员由忠于职守转而对自己的工作失去热情，继而改变立场，开始保护上级要求他侦察的东德作家德瑞曼的故事。
2. 网银大盗病毒T-F-278915恶意家族。经分析该家族样本会窃取多种虚拟货币、窃取多国(包含中文、日文、希腊语)银行账户登录凭证，删除用户的浏览器信息，并利用用户电脑进行IQ虚拟货币挖矿等行为。

## Slide 14: 窃听 （Eavesdropping）
窃听：以窥探传输的数据的方式收集信息。
通常是在机密性通信链路上不合法地监听私密性的对话。
消息没有发生变化，但机密性已遭破坏或隐私已经泄露。
Notes: 【讲解脚本】
窃听是一种典型的被动式攻击表现，它以窥探传输的数据的方式收集信息，
通常是在机密性通信链路上不合法地监听私密性的对话。
通信双方的消息没有发生变化，但机密性已遭破坏或隐私已经泄露。

## Slide 15: 窃听合法性问题
窃听通常会有法律问题
在绝大多数国家窃听是违法行为，侵犯他人隐私
但网络管理员处于正常业务需要（网络诊断、入侵检测、设备检测等）需要窃听设备和软件。
Notes: 【讲解脚本】
窃听通常会有法律问题， 在绝大多数国家窃听是违法行为，侵犯他人隐私，会受到法律追究或制裁，比如我国新颁布的民法典或者欧洲的GDPR条例，都明确规定了对隐私的保护和窃听的限制。
但网络管理员处于正常业务需要（网络诊断、入侵检测、设备检测等）需要窃听设备和软件，这是被允许的。
【选讲或扩展讲解】
1. 民法典
《民法典》规定自然人享有隐私权。隐私是指自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。上述规定意味着除法律法规另有规定或当事人同意外，有权要求其他组织或个人不得实施侵扰私人生活安宁的行为，不得窥探私密空间、私密活动、私密信息等。具体而言：自然人还可以禁止他人通过进入、拍摄、窃听、窥视、处理等方式，实施对私密活动、私密空间、私密部位、私密信息的侵害。发生侵害自然人安宁或私密空间、活动、私密信息的事件时，自然人可以提供证据证明其违法行为，向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施，还可以请求损害赔偿。
2.密钥托管法
其背景源于法院授权的搭线窃听，这是防止犯罪的有效方法之一。但这样会产生比较大的问题，比如： 1） 公民使用弱的密码系统？ 2） 公民事先把私钥交给政府？ 为实现合法的监听，美国政府1993年发布了Clipper计划和托管加密标准(Escrowed Encryption Standard，ESS)。其中ESS 所有数字通信(包括音、视频)的加密都必须使用经政府批准、统一生产的防篡改的加密芯片实现 1）每个加密芯片有唯一ID号和设备唯一密钥KU 2）KU分两个部分，与ID号一起由两个托管机构存储 3）芯片加密数据时，先用KU加密会话密钥，并发布 4）当法院授权窃听时，从托管机构收集并重建KU，解密会话密钥，进而解密消息
然而，ESS依然有很大争议。
3. GDPR
2018年5月25日起，欧盟的“通用数据保护条例”(GDPR)正式实施，这是全球近20年在数据隐私保护领域最重大的变化。几十万户的企业必须遵守GDPR规定的数据管理规则。
GDPR 意义在于推动强制执行隐私条例，规定了企业在对用户的数据收集、存储、保护和使用时新的标准；另一方面，对于自身的数据，也给予了用户更大处理权。

## Slide 16: 有线网络与无线网络中的窃听
有线网里的窃听难度更大
通常需要物理接入目标网络
无线网里的窃听难度相对较低
处于覆盖范围内
16
Notes: 【讲解脚本】
窃听可在有线或者无线网络中开展，其中有线网里的窃听难度更大，通常需要物理接入目标网络；
无线网里的窃听难度相对较低，一般攻击者处于无线网络覆盖范围内，就有可能通过捕捉无线信号达到窃听目的。

## Slide 17
混杂模式（Promiscuous mode）
    混杂模式通常用于检测网络连接问题。
有线网络与无线网络中的窃听
Notes: 【讲解脚本】
让有线网卡或者是无线网卡接收来自CPU的所有流量通过，包括不是发给本机的包，即不验证MAC地址。这种模式适合在路由器、集线器或者是WALN上抓包。普通模式下网卡只接收发给本机的包（包括广播包）传递给上层程序，其它的包一律丢弃。图示的例子里，左边是利用ubuntu系统中的图形界面设置混杂模式，右边是命令行模式的设置方式和效果。
【选讲或扩展讲解】
IEEE802.3 标准的以太网采用的是持续 CSMA 的方式，正是由于以太网采用这种广播信道竞争的方式，使得各个站点可以获得其他站点发送的数据。运用这一原理使信息捕获系统能够拦截的我们所要的信息，这是捕获数据包的物理基础。

## Slide 18: 以太网中常用的监听方式
引自：https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/Ethernet
监听目标的端口
中间人（网桥）方式
集线器方式
集线器+监听端口方式
集线器+分流器（TAP）方式
18
MAC泛洪方式
Notes: 【选讲或扩展讲解】
以太网中通常有多种的监听模式实现窃听，如图所示。
随着路由器和交换机的发展，很多监听模式需要软硬件的配合。

## Slide 19: 窃听实现 - 嗅探
一种主要的窃听实现方式
捕获网络中传输的包
监听流量，不管是以自己为目的地还是以他人为目的地
攻击与防御都可以用
嗅探方式：
  有线
  无线
引自：http://www.vmwarearena.com/wp-content/uploads/2014/10/cb_ts_sniffing_gui.034.1.1.png
19
Notes: 【讲解脚本】
嗅探是一种主要的窃听实现方式，它捕获网络中传输的包监听流量，不管是以自己为目的地还是以他人为目的地。
攻击与防御都可以用嗅探模式，有线和无线网络中均可以使用嗅探模式进行网络窃听。

## Slide 20: 嗅探所需工具
硬件嗅探工具
  硬件端口嗅探工具
  对于有线局域网，通常需要支持混杂模式的网卡
  对于无线网络，专用设备居多，高功率天线可以增加嗅探距离。
引自: https://www.it610.com/article/1225183938239107072.htm
软件：
  Wireshark
    http://www.wireshark.org/
  DSniff
  Ettercap :
    https://www.ettercap-project.org/
  Tcpdump :
    https://www.tcpdump.org/
  Javvin Packet Analyzer :
    http://www.javvin.com
  Kismet (wireless):
    https://www.kismetwireless.net/
  Microsoft Network Monitor
  NetStumbler (wireless):
    http://www.netstumbler.com/
  Network General
RS232 嗅探器
WiFi 嗅探器
20
Notes: 【讲解脚本】
这里给出实现嗅探的工具。
右边是嗅探的硬件工具，左图是软件工具，感兴趣的同学可以课后进行探索和尝试。

## Slide 21: 嗅探用法
流量分析
性能分析
入侵检测
信息窃取
  用户名、密码等敏感信息
  用户交互中的信息
  邮件、文件中的信息
  网络管理信息
引自：https://exploitbyte.com/what-is-network-sniffing/
Notes: 【讲解脚本】
嗅探是开展很多网络应用，或者施展攻击的基础工具。例如，
流量分析
性能分析
入侵检测
信息窃取
等等。
【选讲或扩展讲解】
流量分析：嗅探是进行流量分析的必备工具。流量分析除了被攻击者利用窃取网络信息之外，也是防御者进行数据关联、确定攻击来源，保障网站的安全性防止被入侵被攻击的主要手段。
比如，在在CTF比赛中，对于流量包的分析取证是一种十分重要的题型。通常这类题目都是会提供一个包含流量数据的pcap文件，参赛选手通过该文件筛选和过滤其中无关的流量信息，根据关键流量信息找出flag或者相关线索。这里推荐同学使用图形化的网络嗅探器——wireshark进行这类题目的尝试。详情可参考
https://www.jianshu.com/p/07e46af62ae7?utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation
此外，一旦网络流量被加密，开展嗅探的难度大大增加。
Gartner预测：2019年，超过80%的企业网络流量将被加密，届时加密的流量中将隐藏超过一半以上的网络恶意软件。加密通道中的恶意攻击行为，主要是指攻击者利用已建立好的加密通道发起攻击。攻击行为包括：
（1）扫描探测；
（2）暴力破解；
（3）信息窃密；
（4）CC攻击；
（5）其它。
当前，流量安全检测技术在应对恶意加密流量时面临严峻挑战。网络安全伴随攻防双方的博弈而诞生和发展。 世界一流的安全厂商如思科、Redware，以及一些安全初创公司，纷纷开始研究针对加密流量的安全检测与防护手段，并先后发布了相应产品。但在国内，这一新型检测技术尚属稀缺。
业界亟需加密流量安全检测技术（ENS:Encrypted Network-threaten Sensor），人工智能用于加密流量安全检测，将是一种非常好的辅助手段。利用专家经验知识对大量加密流量进行统计、分析，通过人工智能算法赋予机器以专家的智慧。虽然机器不能完全取代人，但是经过训练，在自动化检出率、准确率、漏报率等方面，机器可以获得媲美专家的能力。

## Slide 22: 嗅探工作原理
正常模式
  每个网络设备拥有唯一硬件地址
  只接收以该地址为目的地址的包
嗅探模式（Sniffer Mode）
  网卡可以接收其收到的所有数据包
  捕获网络上所有的报文和帧
  变身“嗅探器”
  利用嗅探开展攻击有时需要主动攻击
    ARP 欺骗（毒化）
    MAC 泛洪
嗅探器
引自：https://www.netfort.com/blog/setup-span-ports-cisco-nexus-switches/
嗅探端口: 端口镜像技术Switched Port Analyzer (SPAN)
Notes: 【讲解脚本】
正常模式下，局域网中每个网络接口（网卡或网络设备）都有一个硬件地址，该硬件地址不同于网络中存在的其他网络接口的硬件地址。
该接口只接收以它的MAC地址为目的地址的包，忽略其他包。
如前所述，开展嗅探需要保证网卡设置为混杂模式（Sniffer Mode）。
如果局域网中某台机器的网络接口处于混杂（promiscuous）模式（即网卡可以接收其收到的所有数据包），那么它就可以捕获网络上所有的报文和帧，如果一台机器被配置成这样的方式，它（包括其软件）就是一个嗅探器。
【选讲或扩展讲解】
传统型Hub式网络，网络上所有的机器都可以“听”到通过的流量，但对不属于自己的报文则不予响应（换句话说，机器A不会捕获属于机器B的数据，而是简单的忽略这些数据）
而交换网络的情况是配备交换机后，可防止传统Hub式网络中嗅探的发生。因为在这种交换式网络中，帧到达交换机后，交换机会根据路由信息（MAC与端口的关联）分析目标主机所在的端口，然后只向该端口发送数据，这样，其余主机就接不到由源主机所发出来的帧。
但在交换机上可以设置嗅探端口，比如利用SPAN技术我们可以把交换机上某些想要被监视端口的数据流COPY或MIRROR一 份，发送给连接在监控端口上的流量分析仪
SPAN是端口镜像技术Switched Port Analyzer 的缩写

## Slide 23: ARP 协议回顾
谁的IP地址是202.191.4.3？
202.191.4.3
53:23:DE:0A:CC:43
202.191.4.2
01:80:E2:32:BA:98
我的IP地址是202.191.4.3，
MAC地址是53:23:DE:0A:CC:43
202.191.4.3
53:23:DE:0A:CC:43
202.191.4.2
01:80:E2:32:BA:98
我的IP地址是202.191.4.2，MAC地址是01:80:E2:32:BA:98
202.191.4.2
01:80:E2:32:BA:98
Notes: 【讲解脚本】
接下来，我们介绍一种特殊的被动式攻击，ARP毒化攻击。在介绍之前，首先让我们回顾一下ARP协议的工作方式。
普通ARP(正向ARP)工作过程是：网络设备A发送数据包给网络设备D，数据包需要填写A、D的ip地址，和A的MAC地址，这时候会在本地的ARP缓存表查询D的MAC地址，查询不到的话就会发ARP请求包以广播的形式在局域网中散开，D收到到核实目的IP地址是本地的IP地址就会以单播方式发送ARP回应包给A，ARP回应包记录了D的MAC地址
还有一种工作过程是免费ARP，源和目的ip都是写本机的ip，源MAC写本机的MAC，目的MAC写广播地址。目的有两个：
1. 确定设备的ip是否与其他设备ip冲突，当其他设备接收到免费ARP时，就会核对是否与本机ip冲突，如果冲突了就会返回一个arp应答包告知ip地址已被占用
2.设备改变物理地址时，可以通过免费arp报文通知其他设备更新arp表项

## Slide 24: ARP 请求与响应报文
IP: 202.191.4.2
MAC: 01:80:E2:32:BA:98
IP: 202.191.4.3
MAC:??
01:80:E2:32:BA:98
01:80:E2:32:BA:98
202.191.4.2
202.191.4.3
IP: 202.191.4.2
MAC: 01:80:E2:32:BA:98
IP: 202.191.4.3
MAC: 53:23:DE:0A:CC:43
01:80:E2:32:BA:98
53:23:DE:0A:CC:43
01:80:E2:32:BA:98
53:23:DE:0A:CC:43
Notes: 【讲解脚本】
这是ARP请求和响应报文的格式定义，可以清楚地看到其中对发送者MAC地址，以及接受者IP和MAC地址的定义。

## Slide 25: ARP 缓存
保存网络中各个电脑的IP地址和MAC地址的对照关系
如果缓存中已经有，无需洪泛查询
每收到ARP的应答包，更新ARP缓存中对应的信息
（某些）主机收到一个ARP的应答包后，不验证自己是否发送过这个ARP请求
有以下两种可能的攻击：
  对路由器ARP表的欺骗
  对局域网内PC的网关欺骗
Notes: 【讲解脚本】
在以太局域网内数据包传输依靠的是MAC地址，IP地址与MAC对应的关系依靠ARP表，每台安装有TCP/IP协议的主机(包括网关)都有一个ARP缓存表。该表中保存这网络中各个电脑的IP地址和MAC地址的对照关系。
当主机收到一个ARP的应答包后，直接将应答包里的MAC地址与IP对应的关系替换掉原有的ARP缓存表里的相应信息。
但是 ARP协议对应的ARP缓存表维护机制中存在不完善的地方，当主机收到一个ARP的应答包后，它并不验证自己是否发送过这个ARP请求，这样利用一个ARP应答
会导致两种可能的结果：
  通知路由器一系列错误的内网MAC地址，并按照一定的频率不断进行，使真实的IP-MAC地址信息无法更新保存在路由器中，结果路由器的所有数据只能发送给错误的MAC地址，造成正常PC无法收到信息。
  建立假网关，给局域网中的PC发送ARP的应答包，让PC认为网关已经改到了新的IP(假网关)上了，让被它欺骗的PC向假网关发数据，而不是通过正常的网关上网。局域网内的PC就是上不了网了。

## Slide 26: ARP 欺骗 – “毒化”
目标
  使ARP缓存中毒，又称“毒化”
  进行中间人攻击
  使所有从目标主机传出的流量传输到攻击者的主机
方法
  伪造ARP回复
  对整个网络欺骗
攻击者
主机1
网关
嗨，我是网关
主机1
网关
嗨，我是主机1
攻击者
Notes: 【讲解脚本】
利用ARP协议的这个弱点，攻击者对ARP进行欺骗，其主要手段就是 “毒化”。
它利用ARP协议不对ARP响应报文进行合法性检查的漏洞，以中间人攻击的方式开展攻击。
例如：右图中表现了两种欺骗的方式，一种是欺骗特定的主机，使他相信攻击者为网关；一种是欺骗网关，使其相信攻击者是特定主机。
攻击者通过这样的欺骗，可以毒化特定主机的ARP缓存，甚至是将这种”毒化”欺骗传播到全网，造成网络上包的流向不正常乃至全网瘫痪。

## Slide 27: 攻击I – 中间人攻击
重定向受害者的流量传送给攻击者
主机3（攻击者）
主机1
主机2
IP Addr | MAC Addr
IP2 | MAC2
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP2 | MAC2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
IP3
MAC3
谁的IP地址是 IP1,
我的地址IP2，MAC3
主机3（攻击者）
主机1
主机2
IP Addr | MAC Addr
IP2 | MAC3
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP2 | MAC2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
IP3
MAC3
收到。我的地址IP1，MAC1
虚假ARP请求
ARP回复
数据流量
Notes: 【讲解脚本】
如图所示，ARP进行中间人攻击，重定向受害者发给另外一个特定主机的流量传送给攻击者
途中有
1、2、3三个主机，3为攻击者，3想知道1给2发的内容，就伪造ARP响应包，更改1的ARP表。所以1发送给2的信息会先传送到3，3可以丢弃数据包，这样2就收不到A发的数据了，但是3还是可以正常给2转发数据，这种方式实现了监听1--》2所有包的被动式攻击。

## Slide 28: 攻击II – 劫持被攻击主机的网关（选讲）
将发给网关的数据重定向到攻击者的机器
主机3（攻击者）
主机1
主机2
IP Addr | MAC Addr
IP2 | MAC2
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP2 | MAC2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
IP3
MAC3
我的地址IPX，MAC3
主机3（攻击者）
主机1
主机2
IP Addr | MAC Addr
IP2 | MAC2
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP3 | MAC3
IPX | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP2 | MAC2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
IP3
MAC3
IPX
MACX
虚假ARP回复
数据流量
Notes: 【选讲或扩展讲解】
类似的，攻击者可以对特定主机进行欺骗，使其认为攻击者是网关，并将其发给网关的流量重定向到攻击者。

## Slide 29: 攻击步骤 – 广播欺骗（选讲）
主机3（攻击者）
主机1
主机2
IP Addr | MAC Addr
IP2 | MAC2
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP3 | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP2 | MAC2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
IP3
MAC3
我的地址IPX，MAC3
主机3（攻击者）
主机1
主机2
IP Addr | MAC Addr
IP2 | MAC2
IP3 | MAC3
IPX | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP3 | MAC3
IPX | MAC3
IP Addr | MAC Addr
IP1 | MAC1
IP2 | MAC2
IP1
MAC1
IP2
MAC2
IP3
MAC3
虚假ARP回复
Notes: 【选讲或扩展讲解】
另外一种方式是广播欺骗，攻击者利用ARP协议中的免费ARP方式，
首先直接构造一个ARP广播包，不用填写目标主机的信息，而是填写广播地址，对 所有主机 进行欺骗。
通过不断发送这些 伪造 的ARP报文，让 以太网 上所有的主机和网关ARP表，其对应的MAC地址均为攻击者的MAC地址，这样所有的 网络流量 都会发送给 攻击者主机。

## Slide 30: 拒绝服务攻击（Deny of Service）
目标：瘫痪服务乃至整个网络
手段
  大量的，超过处理能力的请求/流量
效果
  攻击者：不费劲
  目标：代价高昂
类型
  系统缺陷：不对称协议、返回服务器状态或计算结果
  洪泛攻击：控制大量僵尸机器/网络发送请求
引自：https://cyber-sectech.fandom.com/wiki/Denial_of_Service_Attack，2021
Notes: 【讲解脚本】
让我们把目光转向主动攻击，我们以拒绝服务攻击为例，看看攻击者是如何主动发起对目标的攻击的。
拒绝服务攻击（DoS）的目标是让瘫痪掉服务和网络，让正常的网络或系统功能失效。
手段通常以发送大量的，超过处理能力的网络流量、应用请求来实现。前者目标是整个网络，后者为目标系统，比如Web 服务器。
攻击的效果一般从攻防两个角度评估，对攻击者来说，攻击的代价应该是比较小的，对目标来说，却需要付出高昂的代价才能处理突发的大量请求/流量。
目前Ddos的主要类型包括两类：
一类是利用系统或者协议漏洞，开展攻击。受到攻击的目标通常具有这样的性质：1. 不对称，即客户端容易发送（伪造）请求，服务器端回复不容易（比如要产生回复的线程，要分配缓冲区，占用其他资源等等）；客户端向服务器端请求其状态信息或者其他需要计算的结果。比如利用DNS递归查询的Dos攻击。因此服务器的开销巨大。
第二类是攻击者控制大量的僵尸机器（bot）/网络（bot network），发送大量请求。
、

## Slide 31: 网络各层中的拒绝服务攻击
链路层/网络层: 对路由器交换机发送大量流量
传输层：请求服务器保持大量连接或者特定状态
应用层：请求大量复杂查询、加密等高开销操作
Notes: 【讲解脚本】
右图是在网络各层中发生的具体Ddos攻击，下面我们以发生在传输层的SYN Flood为例，介绍Dos攻击

## Slide 32: TCP三次握手协议
客户端
服务器
SYN = X
SYN = Y， ACK = X + 1
SYN = X + 1 ， ACK = Y+ 1
Notes: 【讲解脚本】
首先让我们回顾一下TCP的三次握手协议：
（1）客户端发送一个带SYN标志的TCP报文到服务器。这个报文具体包括 SYN标识设为1，一个随机数作为其序列号X，ACK标识为0，ACK的序列号为0；
这是三次握手过程中的报文1。 （2）服务器端回应客户端的，这是三次握手中的第2个报文，这个报文同时带ACK标志位和SYN标志都为1，因此它表示对刚才客户端SYN报文的回应；同时，响应包的序列号为服务器端产生的随机数Y，而把刚从客户端请求报文中得到的序列号X +1， 放入ACK 序列号中。第二个报文发送给客户端，询问客户端是否准备好进行数据通讯。 （3） 客户端收到确认后，检查ACK是否为X +1，其标志位是否为1，如果正确则将响应报文中的ACK标志位置为1，ACK序列号置为Y+1，SYN标志位为1， 序列号为X+1，并将该数据包发送给服务器端。这是报文段3。服务器端收到报文3，检查ACK是否为Y+1，ACK标志位是否为1，如果正确则连接建立成功，客户端和服务器端进入ESTABLISHED状态，完成三次握手，随后客户端与服务器端之间可以开始传输数据了。

## Slide 33: SYN Floods
半连接
  Server发送SYN-ACK之后
  客户端发送ACK之前
如果客户端不发ACK？
考虑攻击者的手段
  伪造大量SYN包
  发送到服务器端
  产生大量半连接
  伪造SYN包
  伪造SYN包
  SYN ACK
  SYN ACK
  SYN ACK
  Bot
攻击者
目标服务器
Notes: 【讲解脚本】
在三次握手过程中，Server发送SYN-ACK之后，收到Client的ACK之前的TCP连接称为半连接（half-open connect），此时Server处于SYN_RCVD状态，当收到ACK后，Server转入ESTABLISHED状态。SYN攻击就是Client在短时间内伪造大量不存在的IP地址，并向Server不断地发送SYN包，Server回复确认包，并等待Client的确认，由于源地址是不存在的，因此，Server需要不断重发直至超时，这些伪造的SYN包将产时间占用未连接队列，导致正常的SYN请求因为队列满而被丢弃，从而引起网络堵塞甚至系统瘫痪。SYN攻击时一种典型的DDOS攻击

## Slide 34: Dos攻击的关键
问题: 服务器分配资源等待客户端响应
  服务器端需要保持状态
不实际的解决方案:
  增加队列规模 （Increase backlog queue size）
  减少计时器的时长（减小timeout）
可行的解决方案：
  避免保持状态
增加队列规模
减少计时器的值
Notes: 【讲解脚本】
Dos攻击能够成功的关键在于，服务器接收到一个请求，需要保持一个对应的状态，具体来说就是针对这个请求分配相应的资源，在客户端响应，或者识别出其身份之前，这些资源不会被释放掉。
虽然可以通过增加响应请求的队列规模，或者减小timeout的值来减轻危害，但这些是不好的解决方案
可行的解决方案是避免让服务器保持状态。对SYN Dos攻击就是在3次握手前，服务器端不保持状态。

## Slide 35: SYN Cookies
思路：
  服务器不为每个请求保持状态
  发送一个cookie给客户端
Cookie生成
  Y = MACkey (SOURCE_IP || SOURCE_PORT || DST_IP || DST_PORT || t || MSSIND)
  MAC：带密钥的hash函数
  key: 服务器独有的密钥
  t = 系统启动时间
  MSSID：SYN报文中的MSS对应的索引
SYN = X
SYN = Y， ACK = X + 1
SYN = X + 1 ， ACK = Y+ 1
客户端
服务器
客户端返回ACK时，服务器根据包头重新计算cookie，判断是否对于 Y +1 ?
只有此条件成立，分配资源，建立连接
Notes: 【讲解脚本】
SYN Cookie原理由D.J. Bernstain和Eric Schenk提出。
它的原理是，在TCP服务器接收到TCP SYN包并返回TCP SYN + ACK包时，不分配一个专门的数据区，而是根据这个SYN包计算出一个cookie值。
这个cookie作为将要返回的SYN ACK包的初始序列号。
当客户端返回一个ACK包时，根据包头信息计算cookie，与返回的确认序列号(初始序列号 + 1)进行对比，
如果相同，则是一个正常连接。然后，分配资源，建立连接。
【选讲或扩展讲解】
mss为服务器会在 SYN 队列条目中存储的最大分段大小（Maximum segment size）；

## Slide 36: 放大攻击
原理
  请求所需的包很少（1个或少量）
  服务器端响应需要很多包
  可用于放大Dos攻击效果
攻击方式
  伪造报文的源地址
  将源地址设为攻击目标的IP地址
  服务器将大量响应报文发送给目标
必要条件
  攻击者需要准备大量的服务请求
  否则目标将通过简单的丢包化解
~66倍规模放大
  Bot
攻击者
伪造DNS请求
DNS解析器
每个查询
60个字节
每个回复
大约4000个字节！
Notes: 【讲解脚本】
利用某些网络服务中请求包小而响应（服务）包大的特点，进行放大攻击。
这种攻击通常作用于UDP数据包支持的服务。
攻击者伪造数据包并将源IP设置为受害者的IP地址。当服务响应时，它会向被欺骗的受害者发送大量数据
攻击者通常需要发送大量这些服务请求。否则，受害者将通过简单的丢包化解。
右图是利用DNS服务发起放大攻击的例子。

## Slide 37: 放大攻击实例
2018年2月28日下午，GitHub.com瘫痪 （17：21至17：26）
每秒 1.269 亿个数据包，峰值达到了 1.35 Tbps
Notes: 【选讲或扩展讲解】
美国东部时间2018年2月28日下午12点15分左右，GitHub 遭遇了可能是迄今为止最大的 DDoS 攻击，最高访问量为 1.35Tbps。
据悉，这种利用Memcache服务器的反射型DDoS攻击，早在2017年6月前后由360 0kee Team首先发现，并于同年11月 PoC 2017 会议报告上，详细介绍了其攻击原理和潜在危害。
Memcache作为分布式高速缓存系统，可帮助大型或者需要频繁访问数据库的网站来提升访问速度。此次核弹级的DDoS攻击，正是网络犯罪分子利用Memcache作为DRDoS放大器进行放大的攻击事件。
攻击者首先向Memcache服务器发送小字节请求，并要求Memcache服务器将作出回应的数据包发给指定IP（即受害者）；Memcache服务器接收到请求后，由于 UDP协议并未正确执行，产生了数万倍大小的回应，并将这一巨大的回应数据包发送给受害者；此时受害者就遭遇了“人在家中坐，祸从天上来”的局面。也就是说攻击者能诱骗 Memcache服务器将过大规模的响应包发送给受害者。

## Slide 38: 对美国DNS服务商Dyn发起的DDos
引自: Verisign
“We are still working on analyzing the data but the estimate at the time of this report is up to 100,000 malicious endpoints. […] There have been some reports of a magnitude in the 1.2 Tbps range; at this time we are unable to verify that claim.”
Notes: 【选讲或扩展讲解】
This outage was due to a large DDoS attack that targeted a large DNS provider — Dyn.
北京时间10月22日凌晨，美国域名服务器管理服务供应商Dyn宣布，该公司在当地时间周五早上遭遇了DDoS（分布式拒绝服务）攻击，从而导致许多网站在美国东海岸地区宕机。
此轮攻击——共分为三波进行，具备一定程度的连续性，但最后一波被轻易化解——直接指向该公司所管理的DNS基础设施。Dyn公司遭受的DDoS攻击让很多主流网站掉线近一天之久，推特、PayPal、Reddit、亚马逊和Netflix都遭到了连带伤害。这次攻击利用了百万台Mirai僵尸网络控制下的IoT设备，以高达1.2TBps的峰值流量淹没了Dyn公司的DNS服务，令其无法响应对客户网站的DNS请求。

## Slide 39: MAC Flooding
攻击者对交换机发送很多非法的、包含不同源MAC地址的封包
交换机会把所有这些MAC地址记录到自己的CAM(Content Addressable Memory)表之中。
当这些记录超过交换机所能承载的内存的时候，MAC flooding的效果就达成了。
这时，交换机就变成了集线器，对所有信息进行无定向广播。
引自：https://www.xiaopeiqing.com/posts/1439.html
Notes: 【选讲或扩展讲解】
在网络环境中，不得不提的一个攻击方式是MAC flooding攻击。
在典型的MAC flooding中，攻击者能让目标网络中的交换机不断泛洪大量不同源MAC地址的数据包，导致交换机内存不足以存放正确的MAC地址和物理端口号相对应的关系表。如果攻击成功，交换机会进入failopen模式，所有新进入交换机的数据包会不经过交换机处理直接广播到所有的端口（类似HUB集线器的功能）。攻击者能进一步利用嗅探工具（例如Wireshark）对网络内所有用户的信息进行捕获，从而能得到机密信息或者各种业务敏感信息。
如图所示，网络中有3个PC和一个交换机，在正常情况下，如果PC A向PC B发送信息，PC C是不会知道的，过程都通过中间的交换机进行透明的处理，并且会记录下源MAC地址和源端口的信息到交换机中，以便下次快速转发。
当攻击者PC C利用MAC flooding攻击对交换机发送很多非法的包含不同源MAC地址的封包时，交换机会把所有这些MAC地址记录到自己的CAM(Content Addressable Memory)表之中，当这些记录超过一定的数量（不同型号的机器不同，详情请查看文章最后），超过交换机所能承载的内存的时候，MAC flooding的效果就达成了。
当MAC flooding效果达成的时候，交换机就变成了集线器，对所有信息进行无定向广播，PC A 发送给PC B的信息PC C也可以收到了。这个时候PC C就可以捕获数据进行数据截取等操作。
注：在failopen模式下，它就像一个集线器一样工作，将所有数据包传输到网络中的所有地址。
Dsniff包含一个名为“macof”的程序，该程序有助于用随机MAC地址淹没交换机

## Slide 40: 延伸阅读 - 物联网设备作为僵尸机器
SYN
NTP
DNS
GRE
物联网设备
攻击者
目标主机
Notes: 【选讲或扩展讲解】
随着物联网的发展，物联网僵尸网络现在也成为了信息安全领域内最为危险的安全威胁之一。
由物联网僵尸网络驱动的DDoS攻击用大量恶意HTTP，TLS等流量对目标网站进行了攻击，包括NTP攻击、SYN攻击、DNS攻击

## Slide 41: Mirai僵尸网络
由主僵尸机器控制
  扫描
  攻击
攻击流程:
  利用Bots快速扫描
  确定受害者和它的IP(s)
  开展GRE, DNS, TCP等攻击
  持续攻击（不断重复以上过程）
引自：https://blog.csdn.net/zheng_zmy/article/details/106769690
Notes: 【选讲或扩展讲解】
其中一个代表性的是Mirai僵尸网络。
Mirai僵尸网络的成长非常快，最早出现在2016年8月但是直到2016年9月中旬，Mirai才以针对Krebs的大规模DDoS攻击占据了新闻头条，到了2016年10月21日首先把美国打“断网”。
其攻击流程如右图所示。
①Mirai首先进入了一个快速扫描阶段，扫描阶段会使用已感染的 bots 进行随机扫描。在这个阶段中，它以异步和“无状态”的方式将TCP SYN探针发送到除了硬编码IP黑名单中的地址以外的Telnet TCP/22和TCP/23上的伪随机IPv4地址。(硬编码是将数据直接嵌入到程序或其他可执行对象的源代码中的软件开发实践，与从外部获取数据或在运行时生成数据不同。) ②如果Mirai识别出一个潜在的受害者，它就会进入暴力登录阶段，在这个阶段，它试图使用从预先配置的62个凭据列表中随机选择的10个用户名和密码对建立Telnet连接。第一次成功登录时，Mirai将受害者IP和相关凭据发送到硬编码报表服务器。一旦暴力破解弱口令成功，Bots 会将暴破成功的设备信息发送给 Report Server。 ③④是恶意代码加载阶段，由 Report Server 向 Loader Server发送加载恶意代码的命令，加载成功后会将易感染的设备作为新的 bots 去进行随机扫描感染下一批设备。一个单独的加载程序通过登录、确定底层系统环境，最后下载并执行特定于体系结构的恶意软件，异步地影响这些易受攻击的设备。

## Slide 42: 延伸阅读 – Mirai 成功所在
Mirai 代码
  制作粗劣
  没有使用新技术和复杂手段
Mirai 成功的原因
  物联网安全防御水平低
  针对物联网设备的攻击手段和技术正在快速升级
  针对物联网设备的高级威胁攻击事件在快速上升
Mirai
BASHLITE
LizardStresser
Gafgyt
Torlus
Lizkebab
Qbot
Notes: 【选讲或扩展讲解】
Mirai不是第一个针对物联网设备的恶意软件。然而，它是迄今为止最成功的。为什么？
Mirai wasn’t the first piece of malware that has targeted IoT devices. However, it was by far the most successful. Why?

## Slide 43: APT攻击 - 震网病毒
高级可持续威胁攻击 (Advanced Persistent Threat，APT)
某组织对特定对象展开的持续有效的攻击活动
APT攻击特征
  针对性强
  组织严密
  持续时间长
  高隐蔽性和间接攻击。
典型例子：震网病毒（Stuxnet）
盯上你了
不计手段和代价
长期攻击
43
Notes: 【选讲或扩展讲解】
每年有超过1200万种恶意代码出现，但“零日漏洞”大概只有10来个。而震网这一个病毒就华丽丽地配了4个。
震网攻击的第一个步骤，是为期13天的侦察。期间，震网只是安静的记录着PLC的正常运行状态。震网记录的频率为每分钟1次，在完成约110万次记录之后，才会转入下一个阶段。
在这一阶段，震网会把变频器的频率提升到1410赫兹，并持续15分钟；然后降低到正常运行频率范围内的1064赫兹，持续26天。这26天，还是侦察期。
之后，震网会让频率在2赫兹的水平上持续50分钟，然后再恢复到1064赫兹。再过26天，攻击会再重复一遍。反反复复来来回回，这路数安全专家看不懂。所幸，科学与国际安全研究所的原子能专家们看懂了。
1064赫兹这个频点是IR-1铀浓缩离心机独有的。13天，是令IR-1离心机充满铀所要的时间。
当震网实施攻击时，会将变频器的频率设定为1410赫兹，并持续15分钟。这个频率，恰好处于IR-1型离心机马达可以承受范围的极限上，频率再高一点，离心机可能就直接损毁了。
震网先让变频器转得飞快，再让它转得死慢。就像坐过山车上上下下你心脏受不了一样，忽快忽慢变频器也受不了，障碍率会噌噌噌往上窜。
2009年11月，纳坦兹大概有8700台IR-1离心机。因为IR-1离心机非常脆弱，在正常情况下，一年会替换800台。在2009年12月到2010年1月期间，仅仅两个月就坏了1000台离心机。
直到2010年11月12日，赛门铁克公司发布了一条博客，称震网的攻击对象是某个特定型号的变频器，通过攻击，实现了对变频器的操控。
4天后，纳坦兹全面暂停了工厂的铀浓缩活动。又隔了6天，所有离心机停止运转。
11月29日，伊朗著名核物理学家沙利亚里和放射性同位素分离专家艾巴西在上班途中遭到暗杀，前者死亡，后者重伤。
暗杀事件当天，伊朗总统内贾德首次确认，电脑病毒攻击了纳坦兹核设施。
这两种软件是西门子公司的专有软件Step 7和WinCC。它们都是与西门子公司生产的可编程逻辑控制器（PLC）配套的工业控制系统的一部分，用于配置自动控制系统的软硬件参数。只有发现了这两款软件，软件所对应的PLC还必须是S7-315和S7-417这两个型号，震网病毒才会开始攻击。这两个型号对应的是两种特定的变频器。

## Slide 44: 震网的里程碑意义
 | 凋谢利刃与巴比伦行动（传统物理攻击伊拉克） | 震网行动（网络空间攻击伊朗）
被攻击目标 | 伊拉克核反应堆 | 伊朗纳坦兹铀离心设施
时间周期 | 1977-1981年 | 2006-2010年
人员投入 | 以色列空军、特工人员、伊朗空军、美国空军和情报机构 | 美、以情报和军情领域的软件和网络专家，工业控制和核武器的专家
作战准备 | 多轮前期侦查和空袭，核反应堆情报 | 战场预制、病毒的传播和相关核设施情报
各方装备投入 | 伊：2架F-4鬼怪式以12枚MK82减速炸弹-轰炸核反应堆假设工地；10架F-4袭击伊拉克H-3空军基地。 以：2架F-4E(S)-侦查任务；8架F-16A(美方提供)、4架F-15A、2架F-15B、16枚MK84炸弹-空袭反应堆 模拟搭建反应堆 特工人员暗杀伊拉克关键人员 美：战略卫星和情报、空中加油机 | 编制震网病毒 模拟搭建离心机和控制体系
前期成本 | 18个月模拟空袭训练，训练2架F-4鬼怪攻击坠毁，3名飞行员阵亡 | 跨越两位总统任期，经历了5年的持续开发和改进
毁伤效果 | 反应堆被炸毁，吓阻了法国供应商继续提供服务，伊拉克核武器计划永久迟滞 | 导致大量离心机瘫痪，铀无法满足武器要求，几乎永久性迟滞了伊朗核武器计划
效费比 | 打击快速，准备期长，耗资巨大，消耗大，行动复杂，风险高 | 周期长，耗资相对军事打击低，但更加精准、隐蔽，不确定性后果更低
Notes: 【选讲或扩展讲解】
Stuxnet（震网病毒），往往被认为是第一个投入实战的“国家级网络武器”。它的主要攻击目标是伊朗的核设施和基础能源设施，也就是说它是一个“针对特定国家”的武器，制造它的目的则是为了打击伊朗的核计划。
通过网络空间手段进行攻击，APT可以达成与传统物理空间攻击（甚至是火力打击）的等效性。

## Slide 45: 震网的传播及发作通道
USB摆渡+基于漏洞的横向移动
引自：https://mp.weixin.qq.com/s/CJr_gjnQgG_FGjwrY_Oozw
45
Notes: 【选讲或扩展讲解】
2019年，有相关媒体报道，震网病毒进入到伊朗相关物理隔离的工业网，是依靠荷兰情报人员在攻击方的要求下招募了“内鬼”[7]。而在内网中，震网主要的传播方式为借助USB摆渡+基于漏洞的横向移动。其预设的攻击场景是与互联网隔离的内部网络。快捷方式解析漏洞、RPC远程执行漏洞、打印机后台程序服务漏洞，实现联网主机之间的传播

## Slide 46: 本章内容
8.1 网络安全基础（4页）
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全（8页）
8.5 Web安全（*页）
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
密码学
数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
8.3 安全机制与手段主要分为：密码学、数字签名和报文完整性两个部分进行讲解。
【选讲或扩展讲解】

## Slide 47: 8.3安全机制与手段
密码学
数字签名与报文完整性
  数字签名技术
  密码散列函数
  消息摘要与报文鉴别码
  证书与公钥基础设施
  密码学原则
  对称密码算法
  非对称密码算法
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
网络空间安全的机制和手段主要依赖于密码来实现。密码是用来维护网络空间安全的核心技术和基本手段，是重要基石。足够安全的密码，能够有效保障网络空间中的设备、数据、信息、通信和服务的安全性，这是经过了充分理论证明和长期实践检验的。密码是网络空间的内在“基因”，尤其新兴网络应用迫切需要密码技术。
一直以来, 密码在传统信息安全领域的数据加密、身份鉴别、访问控制、取证溯源等方面发挥着重要作用。如今，网络信息技术已经进入云大智物、区块链、工业互联网、车联网和智慧城市等新阶段。这些新兴技术领域目前尚存在诸多安全隐患，或引入了新的安全问题，这对网络空间安全提出了重大挑战。只有充分发挥密码的核心保障作用，才能有力维护网络数据安全、技术安全和应用安全。无论是网络设备的安全互联互通，还是人、机、物的可信互认均依赖于密码。
（以上内容自由选讲）
以下两个小节，我们展开论述密码学的一些基本原理和网络安全安全应用。
8.3主要分成：密码学、数字签名与报文完整性
  密码学着重介绍：密码学原则、 对称密码算法、非对称密码算法。解决机密性的问题。对称加密针对单钥，非对称针对双钥。
  数字签名与报文完整性着重介绍：数字签名技术、密码散列函数、消息摘要与报文鉴别码、 证书与公钥基础设施。解决当前信息系统中认证和鉴别，这两个比较容易模拟两可的问题。（附两张图片对应密码破解和数字签名更替）

## Slide 48: 密码学
密码原则
  Kerckhoffs 原则：即使密码系统的任何细节已为人悉知，只要密钥（key）未泄漏，它也应是安全的。秘密=key and 秘密≠ 加密算法
  两个促进：
    古典密码的巅峰
    现代密码的开端
  Shannon提出加密的两个基本方法——扩散和混淆
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
早在19世纪，Kerckhoffs 就提出了这个原则。他认为，保持秘密的关键在于密钥KEY，不在于加密算法。
即使密码系统的任何细节已为人悉知，只要密钥（key）未泄漏，它也应是安全的。也就是：秘密=key and 秘密≠ 加密算法
  1.二战促进了古典密码算法走向巅峰，代表产品就是德军的Enigma机和日军的紫谜(如图所示)。他们主要是把古典代换置换采用光、电、机械结合成自动加密机。但由于二战期间众多科学家的努力，这两个产品相继被破解attack和破译break。
  2.非常著名的Alan Turing在Enigma机破解中发挥了重大作用，有一部电影《模仿游戏》相当于图灵传，可以观赏。（德国电影《我是谁：没有绝对安全的系统》也可以观赏
  3.William F. Friedman费里德曼组织破解了紫谜（他是美军密码之父，一手组建了NSA，领导罗烈攻破紫谜，美国信息系统安全最高奖——罗烈奖）。
  二战结束后，达成一个共识：密码算法不能维系于语言学、机关设计，而应该维系于数学。
  4.1948年Shannon在《保密通信的信息理论》中阐述了非常丰富的内容，有一点就是：维持密码的具体方法就是达到充足的扩撒和混淆。
      产生扩散最简单的方法是置换（Permutation ）；产生混淆最容易的方法是代换（Substitution ）。并提出了SPN（Substitution Permutation Networks）网络设想。
  5.1967年Kahn写了一本密码学历史的书籍，激发了对密码学更广泛的兴趣，并引发了民间对当时政府限制密码学研究的广泛挑战。IBM是其中的领头羊。

## Slide 49: 密码学
  对称密码算法
  Feistel结构（重要开端）
  DES算法（门禁系统）
  3DES（银行系统）
  IDEA
  AES（当前安全！）
  存在密钥分发/密钥交换的难题！
分组密码分类：
I型迭代分组密码 对合密码 feistel
Ⅱ型迭代分组密码 对合置换 DES FEAL LOKI
Ⅲ型迭代分组密码 群运算 IDEA
一般的加密算法模型
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
古典加密算法，以凯撒密码、仿射变换、维吉尼亚密码等多表代换密码为主，但是这些古典密码都抵抗不了计算机这种具有大型算力的穷举攻击。
现代加密算法主要分成：对称加密和非对称加密。针对加密对象的不同，可以分为流加密（逐比特或逐字节）和分组密码（逐block加密）。
另外一种分类标准是针对数学工具的不同，可以分为：
I型迭代分组密码 对合密码 feistel
Ⅱ型迭代分组密码 对合置换 DES FEAL LOKI
Ⅲ型迭代分组密码 群运算 IDEA
  其中feistel是一个重要的开端，它充分吸收了Shannon的SPN思想。在feistel基础上又演进出了1977年的DES，DES维持了20年，到1998年逐渐退出核心加密平台，并在2000年诞生了AES。
  下图是一个简单的加解密模型。信源端（Alice）对明文采用密钥进行加密，在网络上传输密文，在信宿端（Bob）进行解密操作，获得明文，以此保证安全通信。被动攻击代表窃取/嗅探，主动攻击代表截获/篡改。
  这个通信模型存在一个问题：请问密钥是如何分发的呢？有安全信道为什么不直接发送报文呢？既然没有安全信道，不是要每次叫一个安全信使来人工传送密钥！

## Slide 50: 1. Feistel结构—对合密码/乘积密码
对合密码/乘积密码
每层执行例行4个任务：
  1.把本层的Ki和右侧的数据Ri送给F轮函数
  2.把F轮函数的输出和左侧的数据Li送给⊕运算
  3.把⊕的输出交给下一层的右侧Ri
  4.把右侧数据Ri交给下一层的左侧Li
  Tip：Li=Ri时称为平衡型Feistel
  Li≠Ri时称为非平衡型Feistel，如SM4
Feistel网络
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
IBM科研团队总结密码历史成果提出：如何把简单的代换/置换运算反复迭代，研制出一个高密码强度的加密算法呢？这就是Feistel网络作为现代密码重要的开端之一。
乘积密码:指顺序地执行两个或多个基本密码系统（代换或者置换），使得最后结果的密码强度高于每个基本密码系统产生的结果。简单步骤的重复导致密码强度提升！简单来说就是如何实现1+1>2,1+1+1>3的问题。其思想实际上是Shannon提出的利用乘积密码实现混淆和扩散思想的具体应用！
Feistel网络描述这个算法的流程步骤类似一个叠合网状，犹如一栋房子的各个楼层。
Feistel网络之所以称为对合密码/乘积密码，是因为它的步骤流程大部分只做以下4步：
  1.把本层的Ki和右侧的数据Ri送给F轮函数
  2.把F轮函数的输出和左侧的数据Li送给⊕运算
  3.把⊕的输出交给下一层的右侧Ri
  4.把右侧数据Ri交给下一层的左侧Li
这个公式从数学角度表达了算法的可行性。这个公式会有进一步的演绎，我们可以看到加密和解密采用一样的Feistel网络，在数学含义上达到对合。
这个算法一般会有10层以上的结构，甚至DES是16层。针对单轮运算可以简化为：采用右侧分组和密钥进入F轮函数运算后，对左侧分组进行加密一轮（一层）（加密了一半的数据，两层才加密一个分组）
值得指出的是：第1层只完成了头两项任务，然后第1层就把⊕的输出直接放在了左边，把右侧数据R仍旧留在了右边。
一般认为Feistel的分组是左右对半长度相等，即Li=Ri。但是也有例外，比如我国密码学家就在此基础上研制出了非平衡的Feistel网络加密算法——SM4。

## Slide 51: 1. Feistel结构—对合密码/乘积密码
Feistel加解密过程
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
Feistel密码解密的正确性：
加密的最后一轮执行完毕后，两半输出再经过交换，因此密文是RE16||LE16。而这正是解密算法的输入。写成表达式，即：
在加密过程中:
LE16=RE15
RE16=LE15⊕F(RE15,K16)
在解密过程中：
LD1=RD0=LE16=RE15
RD1=LD0⊕F(RD0,K16) =RE16⊕F(RE15,K16)=[LE15⊕F(RE15,K16)] ⊕F(RE15,K16)=LE15
因此：解密第一轮的输出为LE15||RE15，等于加密过程第16轮输入左右两半交换后的结果。显然，这种对应关系在整个feistel的16轮中都成立。

## Slide 52: 1. Feistel结构—对合密码/乘积密码
Feistel网络的实现与以下参数和特性有关：
  分组大小：分组越大则安全性越高，但加密速度就越慢。
  密钥大小：密钥越长则安全性越高，但加密速度就越慢。
  轮数：单轮结构远不足以保证安全性，多轮结构可提供足够的安全性。
  子密钥产生算法：该算法的复杂性越大，则密码分析的困难性就越大。
  轮函数：轮函数的复杂性越大，密码分析的困难性也越大。
Feistel网络直接启发了DES对称加密算法。
8.3.1 密码学
Notes: Feistel网络的实现与以下参数和特性有关：
  分组大小：分组越大则安全性越高，但加密速度就越慢。
  密钥大小：密钥越长则安全性越高，但加密速度就越慢。
  轮数：单轮结构远不足以保证安全性，多轮结构可提供足够的安全性。
  子密钥产生算法：该算法的复杂性越大，则密码分析的困难性就越大。
  轮函数：轮函数的复杂性越大，密码分析的困难性也越大。
Feistel网络直接启发了DES对称加密算法。或者说DES就是采用Feistel结构发明出来的。

## Slide 53: 2.DES （Data Encryption Standard）
分组64bit，密钥56bit+8bit校验码=64bit。
  初始置换IP。
  16轮，每轮中置换+代换，
  输出结果左右两半交换次序。
  逆初始置换IP-1，产生64bit密文。
  Tip：其中初始置换，逆初置换；密钥编排算法的置换选择1，置换选择2都是矩阵相乘运算。
DES加密算法流程
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
1977年美国NSA根据IBM提交的Lucifer算法进行“改进”（一般认为是减弱性能），研制出了DES密码算法（Data Encryption Standard）。
DES把报文分成一个个分组block，分组长度为64比特，密钥长度为56比特(其中添加了8bit的校验码，合计64bit)。然后进入DES加密流程。依照Feistel网络循环16轮。
DES算法结构的总体思路，如右图：
  1.首先把明文分组比特进行初始矩阵置换（更改位置），重排。
  2.然后进入16轮的Feistel结构的置换/代换。每轮都是左右两半进行轮函数运算，当然这期间需要子密钥参与。左右两半交换更迭。
  3.最后进行一次逆初始置换。
密钥编排算法是计算子密钥的过程：
  1.56比特的初始密钥转换成64成校验后的密钥。规则按照每7个比特添加1bit的奇偶校验码。
  2.进入置换选择PC-1,转换成48比特的子密钥，然后根据一张表的规则来进行循环左移，再进行置换选择PC-2。
  3.子密钥生成后进入与扩充后的右半部分进行计算，进入轮函数F，…………完成第一轮。
以此类推。

## Slide 54: 2.DES
IP和IP-1是针对明文分组，PC-1和PC-2是针对密钥编排。
DES密钥编排中使用的表
DES的置换表
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
IP和IP-1是针对明文分组进行初始置换和逆初始置换，PC-1和PC-2是针对密钥编排进行的置换选择1和置换选择1。

## Slide 55: 2.DES （摘讲）
轮函数结构
虚线框就是轮函数
  其中E表和P表是矩阵运算
  8个S盒矩阵是DES保持加密特性的核心所在。S盒可以认为是查表映射运算。
DES加密算法的轮函数结构
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
轮函数的算法结构如右图，
  1.56bit的初始密钥经过PC-1置换选择、循环左移、PC-2置换选择，转换为48bit的子密钥。我们可以简单认为是进行了密钥压缩：56bit—>48bit
  2.分组右半部分32bit进行扩展置换E矩阵计算，输出48bit，与子密钥进行⊕异或运算。输出48bit。
  3.48bit分为8组，每组6bit进入S盒进行查表确定输出。6bit4bit。这一步是非线性计算，功能在于抵抗线性分析和频率统计。
  4.再进入置换P矩阵计算，形成轮函数F，与左半部分的32bit明文进行⊕异或运算。完成加密左半部分的操作。并把结果交换到右半部分。
  5.把原来的右半部分交换到左半部分，进行下一轮的加密。
其中虚框部分就是轮函数F(R,K)，它是几个步骤的综合。S盒是核心所在，但运算并不复杂，类似二维表查找。只是它的设计实在是太神秘了。后面会阐述。

## Slide 56: 2.DES
DES的争论——密钥长度
DES的争论——DES设计标准
DES的争论——选代次数
DES的争论——抗差分分析
DES的争论——S盒
  1976年美国NSA提出了S盒的设计准则
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
关于DES的争论一直持续到现在。
DES的争论——密钥长度
  最初IBM设计Lucifer时的钥长为128位，当DES成为标准时有效长度缩减为56位，要求增加钥长的争论主要是针对蛮力攻击的可能性。
DES的争论——DES设计标准
  NSA告诫DES的设计者，代替和换位变换等的设计标准是“敏感”的，并要求IBM公司不要公布这些信息和数据。
DES的争论——选代次数
  在8轮迭代之后，密文基本上就是每一明文位和密钥位的随机函数，为什么算法不在8轮之后停止？
DES的争论——抗差分分析
  差分分析表明任何少于16次迭代的DES算法都可以用比穷举法更有效的方法破译，而DES恰巧为16次迭代，这是偶然的巧合吗？差分分析方法是以色列学者E. Biham和A. Shamir在1990
  年发明的，但据称IBM在1974年就掌握了这种差分分析方法。
DES的争论——S盒
  DES的核心是S盒，除此之外的计算都是线性。S盒作为该密码体制的非线性组件对安全性至关重要。
  1976年美国NSA提出了下列几条S盒的设计准则： 1. S盒的每一行是整数0，…，15的一个置换 2. 没有一个S盒是它输入变量的线性函数 3. 改变S盒的一个输入位至少要引起两位的输出改变 4. 对任何一个S盒和任何一个输入X，S（X）和 S(X001100）至少有两个比特不同（这里X是
  长度为6的比特串） 5. 对任何一个S盒，对任何一个输入对e,f属于{0,1},S(X) ≠S(X11ef00)
  6. 对任何一个S盒，如果固定一个输入比特，来看一个固定输出比特的值，这个输出比特为0的
  输入数目将接近于这个输出比特为1的输入数目。

## Slide 57: 2.DES （选讲）
DES安全性
  互补性使得DES在选择明文攻击下工作量减半255
  存在弱密钥和半弱密钥。4个Ek·Ek=1和12个Ek1=Ek2
  DES密钥长度过小，S盒的设计原理未公开
  存在固定的熵漏模式
  难以对抗偏差分析攻击
差分攻击和线性攻击是主要思路。改进策略：
  高阶差分密码分析、截断差分密码分析、不可能差分密码分析
  针对密钥编排算法的相关密钥攻击有：拉格朗日插值攻击、基于密码器件的能力分析、错误攻击、时间攻击、Square攻击、Davies攻击
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
DES安全性：
  互补性使得DES在选择明文攻击下工作量减半255
  存在弱密钥和半弱密钥。4个Ek·Ek=1和12个Ek1=Ek2 CTF比赛中可能涉及到
  DES密钥长度过小，S盒的设计原理未公开
  存在固定的熵漏模式
  难以对抗偏差分析攻击
差分攻击和线性攻击是主要思路。改进策略：
  高阶差分密码分析、截断差分密码分析、不可能差分密码分析
  针对密钥编排算法的相关密钥攻击有：拉格朗日插值攻击、基于密码器件的能力分析、错误攻击、时间攻击、Square攻击、Davies攻击，请同学们进行延伸性查阅文献阅读

## Slide 58: 3.IDEA
1992年来学嘉和J. L. Massey形成一个足够安全的版本，被PGP采用
明文64bit+密钥128bit=密文分组64bit
IDEA定义了三种基本运算：异或XOR，整数加法 ，整数乘法e
并设计了具有良好扩散功能的MA乘加结构
+
图8-9 MA结构
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
IDEA是一个典型的流加密算法
1992年由来学嘉和J. L. Massey形成一个足够安全的版本，已经在PGP中采用。
算法中明文和密文分组长度都是64比特，密钥长128比特。
IDEA定义了三种基本运算：异或XOR，整数加法，整数乘法e。并设计了具有良好扩散功能的MA乘加结构。
三种运算结合起来使用可对算法的输入提供复杂的变换，从而使得对IDEA的密码分析比对仅使用异或运算的DES更为困难。
下图是IDEA算法定义的乘加运算结构流程。

## Slide 59: 3.IDEA
加密过程=8轮迭代+一个输出变换
64bit明文=4*16bit输入4*16bit输出
最后输出变换Y1+Y2+Y3+Y4=64bit密文分组。
每轮迭代需使用6个16bit的子密钥，最后的输出变换需使用4个16bit的子密钥，所以子密钥总数为52。
  图的右部分表示由初始的128比特密钥产生52个子密钥的子密钥产生器。
图8-10 IDEA算法结构
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
加密过程由连续的8轮迭代和一个输出变换组成
  算法将64比特的明文分组分成4个16比特的子段，每轮迭代以4个16比特的子段作为输入，输出也为4个16比特的子段。
  最后的输出变换也产生4个16比特的子段，链接起来后形成64比特的密文分组。
  每轮迭代还需使用6个16比特的子密钥，最后的输出变换需使用4个16比特的子密钥，所以子密钥总数为52。图的右部分表示由初始的128比特密钥产生52个子密钥的子密钥产生器。
更加详细的算法细节，请查阅资料学习

## Slide 60: 2.AES
Rijndael基于有限域数学基础，摒弃feistel结构，轮函数由3个不同的可逆均匀变换组成，称它们为“层”线性混合层+非线性层+密钥加层
寻找3DES的替代方案
3DES由于加密性能弱和分组大小等原因，已经不适应时代发展
1997年NIST 希望遴选 出高级加密标准
加密强度应该≥3DES
加密性能应该有明显提升
对称分组加密
分组128 bit 并且密钥达到 128/192/256 bit
2001年11月遴选Rijndael 为AES
法案公布为
FIPS 197
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
1997年美国NIST启动DES的替代方案，一个方向就是基于DES本身发明出了3个密钥的三重DES，这样密钥就有168bit，增大了密钥空间。3DES至今还是密钥管理ANS X917和ISO 8732的标准之一。3DES对密码分析攻击又很强的免疫力，但是缺点在于软件实现算法的速度比较慢。
2000年，美国NIST通过前期遴选的5个候选算法中，宣布Rijndael作为新的AES（Advanced Encryption Standard）。2001年成为AES标准。
Rijndael摒弃之前的feistel结构，其轮函数是由3个不同的可逆均匀变换组成，称它们为“层”。可逆变换的含义在于，状态的每个比特都是用类似的方法进行处理。3层的功能分别是：
  线性混合层
  非线性层
  密钥加层
  AES基于有限域数学基础

## Slide 61: 4.AES
轮函数由四个不同的计算部件组成：字节代换（ByteSub），行移位（ShiftRow），列混淆（MixColumn），轮密钥加（AddRoundKey）
ByteSub示意图
ShiftRow示意图
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
AES首先把报文分割成每个128bit的分组，如果有不足的分组进行Padding填充(具体填充方案请上网搜索资料),然后进行迭代。
轮函数由四个不同的计算部件组成：字节代换（ByteSub），行移位（ShiftRow），列混淆（MixColumn），轮密钥加（AddRoundKey）
ByteSub 是通过S盒查表映射,属于非线性变换，本质上类似Y=AX-1+B,请上网搜索AES的S盒，输入8a，通过S映射，结果为7e。即7e=S(8a)。具体规则是：8a的高4位代表行，低4位代表列。
解密逆运算时，采用Y=A-1(X-B)，即8a=S-1(7e)。非线性层，起到混淆、局部扩散的作用。
评价：
  S盒被设计成能够防止各种已有的密码分析攻击
  输入位和输出位之间几乎没有相关性
  输出值不能利用一个简单数学函数变换输入值得到
  变换中常数的选择使得S盒中没有不动点〔S盒(a)=a〕，也没有反不动点〔S盒(a)=ā〕。这里ā指a的反。
  S盒是可逆的：逆S盒(S盒(a))=a
  S盒是不自逆的：S盒(a)≠逆S盒(a)
2. ShiftRow是根据一张表来进行左移运算。解密逆运算就是右移。当然，由于采用的密钥长度不同，会有不同的移位方式。线性扩散层，起到高度扩散的作用。
评价：
  将某个字节从一列移到另一列中，确保某列中的4字节扩展到了4个不同的列

## Slide 62: 4.AES （选讲）
GF(28)上的乘法运算
MixColumn示意图。
AddRoundKey运算示意图
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
3. MixColumn是列混淆，数学含义比较丰富，简化来说就是乘以图8-13的一个固定矩阵C(x)。解密时有相应的C-1(x)。线性扩散层，起到在另一个维度高度扩散的作用。
评价：
  变换矩阵的系数是基于在码字间有最大距离的线性编码
  正向变换的系数(01)16(02)16(03)16考虑到算法执行效率：
    系数的乘法至多涉及一次移位、一次异或
    各项和需要三次异或、无需GF(28)中的模运算
    不考虑逆向变换的算法执行效率。加密被视为比解密重要。
  在每列的所有字节中有良好的混淆性
  列混淆和行移位变换使得经过几轮迭代后，所有输出位均于所有输入位相关
4. AddRoundKey是将轮密钥简单地与STATE状态进行逐比特异或运算。轮密钥由种子密钥通过密钥编排算法得到。
AES的子密钥计算有比较多情况，主要是由种子密钥生成扩展密钥，逐一生成。这样可以同步并行。提升效率。这边不再赘述。请查阅资料。

## Slide 63: 4.AES
9轮
最后一轮
0
0
1
1
2
2
4
4
3
3
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
轮密钥异或
字节替换
行移位
轮密钥异或
轮密钥异或
列混淆
字节替换
行移位
轮密钥
轮密钥
轮密钥
明文
密文
10
AES加密流程
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
这是一个AES的演示。请注意观察，分组主要是进行了四个步骤：字节替换、行移位、列混淆、轮密钥加。另外有单独的子密钥编排算法

## Slide 64: 4.AES
应用场景不同Rijndael的密钥可以是128bit,192bit,256bit
种子密钥通过一定的迭代算法生成扩展密钥，再进行XOR运算。
AES在当前网络空间是足够安全的，除非部署未达到标准，或者是运行模式不合理
分组加密的运行模式有：
  ECB 电码本模式
  CBC 密码分组链接模式
  CFB 密码反馈模式
  OFB 输出反馈模式
  CTR 计数器模式
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
Rijndael设计了多种密钥应用场景，可以是128bit,192bit,256bit
种子密钥通过一定的迭代算法生成扩展密钥，再进行异或运算。这边不再赘述。
总之，AES在当前网络空间是足够安全的，除非部署未达到标准，或者是运行模式不合理。这很重要，安全事件往往是采用了安全的密码算法，但是没有正确部署。
分组加密的运行模式有：
  ECB 电码本模式
  CBC 密码分组链接模式
  CFB 密码反馈模式
  OFB 输出反馈模式
  CTR 计数器模式

## Slide 65: 对称密码存在的问题
加密能力与解密能力是捆绑在一起的
  能加密即能解密，能解密也能加密
  不能实现数字签名
密钥更换、传递和交换需要可靠信道，密钥分发困难
密钥管理困难
  如有N用户，则需要C=N(N-1)/2个密钥，N=1000时，C(1000,2)≈500000
无法满足不相识的人之间通信的保密要求
8.3.1 密码学
Notes:   【讲解脚本】
  对称密码存在的问题
  加密能力与解密能力是捆绑在一起的
    能加密即能解密，能解密也能加密
    不能实现数字签名
  密钥更换、传递和交换需要可靠信道，密钥分发困难
  密钥管理困难
    如有N用户，则需要C=N(N-1)/2个密钥，N=1000时，C(1000,2)≈500000
  无法满足不相识的人之间通信的保密要求

## Slide 66: 非对称密码算法
1976年,Diffie和Hellman:《密码学的新方向》
公钥加密，私钥解密。数学工具在哪里呢？—本质上是寻找到陷门单向函数。
两个方向：大素数因式分解；离散对数求解
  RSA
  椭圆曲线密码ECC
  D-H算法
对称+非对称=混合密码学
解决了密钥分发/密钥交换难题
But,存在中间人伪装的攻击风险
解决方案：对带有数字签名的公钥进行认证
公钥密码体制
8.3.1 密码学
Notes:   【讲解脚本】
  非对称密码算法
  1976年,Diffie和Hellman:《密码学的新方向》，如图所示，分别是Ralph Merkle+Whitefield Diffie+Martin Hellman
  秩闻：【选讲或扩展讲解】
  ●1974年秋季，Ralph Merkle在加州大学伯克力分校选修Lance Hoffman教授开设的计算机安全课程，Merkle提出的选题是“不安全网络上的安全通信”，试图解决通信双方的密钥交换问题。Hoffman不理解，让他重选，他不干！退选了课程，写出研究论文《多用户加密技术》投搞ACM的通讯杂志，被退稿！
  ●1975年秋季，斯坦福大学: 数学博士Diffie 和电机系教授Hellman应邀为1976年的美国计算机会议撰写论文，这期间他们收到了Merkle被拒的论文。Diffie和Hellman收到Merkle的文章后深受启发，建立数学模型写出了划时代的论文：密码学的新方向!
  公钥加密，私钥解密。数学工具在哪里呢？——本质上是寻找到陷门单向函数。
  两个方向：大素数因式分解；离散对数求解
    RSA
    D-H算法
    椭圆曲线密码ECC
  对称+非对称=混合密码学
  解决了密钥分发/密钥交换难题
  But,存在中间人伪装的攻击风险
  解决方案：对带有数字签名的公钥进行认证

## Slide 67: 1.RSA公钥密码体制
RSA公钥算法涉及初等数论的Euler 定理，建立在大整数的因子分解困难性之上。是目前应用最广泛的公钥密码算法。
即：将两个大素数相乘十分容易，但是想要对其乘积进行素因数分解却极其困难（数学理论上不可行；计算机枚举计算时间上不可行）
目前，安全电子贸易（SET）协议中要求CA采用2048bit密钥。1024bit是一个风险区间。
Rivest, Shamir和Adleman
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
RSA公钥算法是由Rivest,Shamir和Adleman在1978年提出来的。该算法的数学基础是初等数论中的Euler (欧拉)定理，并建立在大整数的因子分解困难性之上。是目前应用最广泛的公钥密码算法。
秩闻：【选讲或扩展讲解】
民间密码研究的进展引起美国政府和NSA的惊恐,他们企图冷却民间对密码的研究,国会在1977年颁布国际军火贸易管制条令(International Traffic in Arms Regulations)。R 、S 、A三人于1977年8月在康乃尔大学报告论文时,美国NSA警告Rivest,宣读密码论文,相当于向外国出口加密技术。54年法案说明了这一点!然而, MIT为力挺学校老师的研究成果,成立探索改变美国现行密码政策的委员会。1977年四月MIT准备为RSA申请专利,先做技术备忘录!1981年成立企图改变美国密码政策的委员会! 1982年成立了RSA数据安全公司!
RSA算法基于大整数的素因子分解困难性，即：将两个大素数相乘十分容易，但是想要对其乘积进行素因数分解却极其困难。
极其困难：数学理论上不可行；计算机枚举计算时间上不可行。
目前，安全电子贸易（SET）协议中要求CA采用2048位的密钥。1024位已经是一个风险区间。因为RSA-768已经被攻破。

## Slide 68: 1.RSA公钥密码体制
RSA算法流程：
随机选择两个秘密大质数p和q
计算公开模数n=p*q
计算秘密的欧拉指数函数Φ(n)=(p-1)(q-1)
选择一个与Φ(n)互素的数，作为e (公钥)
计算e模Φ(n)的乘法逆元素，作为d (私钥)
公开密钥PU={e,n}；私有密钥PR={d,n}
加密：C = me mod n
解密：m = Cd mod n = med mod n = m
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
  RSA算法流程：随机选择两个秘密大质数p和q
  计算公开模数n=p*q
  计算秘密的欧拉指数函数Φ(n)=(p-1)(q-1)
  选择一个与Φ(n)互素的数，作为e (公钥)
  计算e模Φ(n)的乘法逆元素，作为d (私钥)
  公开密钥PU={e,n}；私有密钥PR={d,n}
加密：C = me mod n
解密：m = Cd mod n = med mod n = m

## Slide 69: 1.RSA公钥密码体制
例：p=17,q=11,e=7
  n=pq=17×11=187, Φ(n)=(p-1)(q-1)=16×10=160
  选择e=7, gcd(7,160)=1, 23×7=161，所以d=23
  公钥PU={7,187}，私钥PR={23,187}
  消息m=88
  加密计算C= me mod n =887 mod 187=11
  解密计算m= Cd mod n =1123 mod 187=88
公钥密码算法流程
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
这是一个计算实例：
p=17,q=11,e=7
  n=pq=17×11=187, Φ(n)=(p-1)(q-1)=16×10=160
  选择e=7, gcd(7,160)=1, 23×7=161，所以d=23
  公钥PU={7,187}，私钥PR={23,187}
  消息m=88
  加密计算C= me mod n =887 mod 187=11
  解密计算m= Cd mod n =1123 mod 187=88
  如下图所示：

## Slide 70: 1.RSA公钥密码体制
TIP：
  在欧拉定理中，mΦ(n)=1 mod n 要求gcd(m,n)=1，即要求m不能被p或q整除。那么p或q的倍数是否能出现在明文中？
  从解密角度考虑
    由费马定理，qp-1 mod p =1，即qΦ(n) mod p =1
    则qΦ(n) -1 = kp
    两边同乘q，有qΦ(n)+1 -q = kpq，即qΦ(n)+1 mod n =q
    考虑任意m=bq，gcd(b,n)=1,有(bq)Φ(n)+1 mod n =bq
    当明文是p或q的倍数时，仍可以正确解密
  m不能是0、±1，否则密文就是明文（e必为奇数）
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
需要注意的是：
  在欧拉定理中，mΦ(n)=1 mod n 要求gcd(m,n)=1，即要求m不能被p或q整除。那么p或q的倍数能否不能出现在明文中？
  从解密角度考虑
    由费马定理，qp-1 mod p =1，即qΦ(n) mod p =1
    则qΦ(n) -1 = kp
    两边同乘q，有qΦ(n)+1 -q = kpq，即qΦ(n)+1 mod n =q
    考虑任意m=bq，gcd(b,n)=1,有(bq)Φ(n)+1 mod n =bq
    当明文是p或q的倍数时，仍可以正确解密
  m不能是0、±1，否则密文就是明文（e必为奇数）

## Slide 71: 1.RSA公钥密码体制
实现注意事项：
加密与解密
  模指数运算，可通过两个手段减少运算量：
    模运算特性[(a mod n) op (b mod n)] mod n = (a op b) mod n
    快速指数算法
公钥的有效运算
  e常选65537(即216+1)：仅有两个比特为1，乘法次数最小
  若先选择e，再选择p,q，则为保证gcd(e,Φ(n))=1，选择p,q时应保证gcd(e,p-1)=gcd(e,q-1)=1
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
在RSA实施的时候，需要注意一些必要事项：
1.加密与解密
  模指数运算，可通过下面两个手段减少运算量
    模运算特性
    [(a mod n) op (b mod n)] mod n = (a op b) mod n
    快速指数算法
2.公钥的有效运算
  e常选65537(即216+1)：仅有两个比特为1，乘法次数最小
  若先选择e，再选择p,q，则为保证gcd(e,Φ(n))=1，选择p,q时应保证gcd(e,p-1)=gcd(e,q-1)=1

## Slide 72: 1.RSA公钥密码体制
实现注意事项(续)：
  e有时也选3或17。但过小的e容易受到攻击
    例如：假设有三个用户的e都选择3，但模数分别为n1,n2,n3
      若要向他们发送m，密文分别为 C1=m3 mod n1, C2=m3 mod n2, C3=m3 mod n3
      各用户的素数是随机生成的，因此模数n1,n2,n3两两互素的可能很大
      由中国剩余定理可以计算C=CRT(n1,n2,n3,C1,C2,C3)
      显然有C=m3 mod n1n2n3
      由RSA算法规则，m<ni， 因此m3 < n1n2n3
      因而可以直接计算m=C1/3
8.3.1 密码学
Notes:   【选讲或扩展讲解】
  3. e有时也选3或17。但过小的e容易受到攻击
    例如：假设有三个用户的e都选择3，但模数分别为n1,n2,n3
      若要向他们发送m，密文分别为 C1=m3 mod n1, C2=m3 mod n2, C3=m3 mod n3
      各用户的素数是随机生成的，因此模数n1,n2,n3两两互素的可能很大
      由中国剩余定理可以计算C=CRT(n1,n2,n3,C1,C2,C3)
      显然有C=m3 mod n1n2n3
      由RSA算法规则，m<ni， 因此m3 < n1n2n3
      因而可以直接计算m=C1/3

## Slide 73: 1.RSA公钥密码体制
实现注意事项(续)：
私钥的有效运算
  运用中国剩余定理简化运算：求m=Cd mod n
    计算：Xp=q×(q-1 mod p), Xq=p×(p-1 mod q)
    定义：Vp=Cd mod p=Cd mod (p-1) mod p
    Vq=Cd mod q=Cd mod (q-1) mod q
    则m=(VpXp+VqXq) mod n
  比直接运算m=Cd mod n快4倍
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
4.私钥的有效运算
  运用中国剩余定理简化运算：求m=Cd mod n
    计算：Xp=q×(q-1 mod p), Xq=p×(p-1 mod q)
    定义：Vp=Cd mod p=Cd mod (p-1) mod p
    Vq=Cd mod q=Cd mod (q-1) mod q
    则m=(VpXp+VqXq) mod n
  比直接运算m=Cd mod n快4倍

## Slide 74: 1.RSA公钥密码体制
RSA的安全性
  穷举攻击：
    尝试所有可能的密钥
  数学攻击：
    对两个素数乘积的因子分解(FAC问题)
  计时攻击：
    依赖于解密算法的运行时间
  选择密文攻击：
    利用了RSA算法的性质
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
当前网络安全竞赛，尤其是CTF夺旗赛，经常考察RSA的攻击方式。下面对RSA的攻击进行阐述。主要分成四种。
  穷举攻击：
    尝试所有可能的密钥
  数学攻击：
    对两个素数乘积的因子分解（FAC问题）
  计时攻击：
    依赖于解密算法的运行时间
  选择密文攻击：
    利用了RSA算法的性质
这边主要针对第2和第3进行阐述。

## Slide 75: 1.RSA公钥密码体制
数学攻击：
  分解n为两个素数p,q，并进而求出d
  直接找出Φ(n)，并进而求出d
  直接找出d
  RSA的安全性问题依赖于大合数的素因子分解，即factorization problem (FAC)
p和q应该是随机的，且不包含在素数表中
  总可以查表或遍历特殊形式的素数
强素数p：
  p-1有一个大的素因子r
  p+1有一个大的素因子
  r-1有一个大的素因子
p和q大小不能太接近
  否则p和q接近n1/2，容易被穷举攻击
  选择p和q在长度上有几个比特差异是可行的
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
数学攻击：
  分解n为两个素数p,q，并进而求出d
  直接找出Φ(n)，并进而求出d
  直接找出d
  RSA的安全性问题依赖于大合数的素因子分解，即factorization problem (FAC)
p和q应该是随机的，且不包含在素数表中
  总可以查表或遍历特殊形式的素数
强素数p：
  p-1有一个大的素因子r
  p+1有一个大的素因子
  r-1有一个大的素因子
p和q大小不能太接近
  否则p和q接近n1/2，容易被穷举攻击
  选择p和q在长度上有几个比特差异是可行的

## Slide 76: 1.RSA公钥密码体制
数学攻击：
(p-1)和(q-1)都应有一个不相等的大素因子
  可能存在基于重复加密的攻击：ce,(ce)e,…
    若cet ≡ c (mod n)，则cet-1 ≡ m (mod n)，即met-1=m (mod n)
    当(p-1)和(q-1)都有一个不相等的大素因子时，这种攻击可以忽略
GCD(p-1, q-1)应该较小
d>n1/4
  若d<n1/4，则可以用Wiener攻击在多项式时间内分解n
    “Cryptanalysis of short RSA secret exponents”, 1990.
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
(p-1)和(q-1)都应有一个不相等的大素因子
  可能存在基于重复加密的攻击：ce,(ce)e,…
    若cet ≡ c (mod n)，则cet-1 ≡ m (mod n)，即met-1=m (mod n)
    当(p-1)和(q-1)都有一个不相等的大素因子时，这种攻击可以忽略
GCD(p-1, q-1)应该较小
d>n1/4
  若d<n1/4，则可以用Wiener攻击在多项式时间内分解n
    “Cryptanalysis of short RSA secret exponents”, 1990.

## Slide 77: 1.RSA公钥密码体制
数学攻击：
先找出Φ(n)，再分解n
  p和q是方程x2-(p+q)x+pq=0的根
  pq=n
  若找到Φ(n)，Φ(n)=(p-1)(q-1)=n-(p+q)+1
  则方程为x2-[n-Φ(n)+1]x+n=0
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
先找出Φ(n)，再分解n
  p和q是方程x2-(p+q)x+pq=0的根
  pq=n
  若找到Φ(n)，Φ(n)=(p-1)(q-1)=n-(p+q)+1
  则方程为x2-[n-Φ(n)+1]x+n=0
  那么p或者q可以用方程求解得出，如下式：

## Slide 78: 1.RSA公钥密码体制
计时攻击
  类似通过观察转动老式电话拨号盘的时间长短来猜测密码
可能的解决办法
  不变的幂运行时间，可能会降低性能
  在求幂运算中加入随机延时
  隐蔽：在执行幂运算之前先将密文乘上一个随机数
RSA数据安全公司在产品中实现M=Cd mod n的过程：
  产生0～n-1之间的秘密随机数r
  计算C'=C×(re) mod n, e是公开的指数
  计算M'=(C')d mod n
  计算M=M‘r -1 mod n, 其中r -1是r模n的乘法逆元—存在共模的可能性
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
计时攻击
  类似通过观察转动老式电话拨号盘的时间长短来猜测密码
可能的解决办法
  不变的幂运行时间，可能会降低性能
  在求幂运算中加入随机延时
  隐蔽：在执行幂运算之前先将密文乘上一个随机数
另外，我们注意到，RSA数据安全公司在产品中实现M=Cd mod n的过程：
  产生0～n-1之间的秘密随机数r
  计算C'=C×(re) mod n, e是公开的指数
  计算M'=(C')d mod n
  计算M=M‘r -1 mod n, 其中r -1是r模n的乘法逆元——这就存在共模攻击的可能性，也就是n是相同的

## Slide 79: 1.RSA公钥密码体制
计时攻击
为简化问题，可能会给多个用户相同的n（p和q由密钥管理中心保管，不公开），但不同的e和d
  若明文m用不同的指数e1,e2加密，公共模数为n，则密文c1=me1 (mod n), c2=me2 (mod n)
  不同用户的指数e往往是互素的，由扩展欧几里得算法可以找到r和s，满足re1+se2=1。有c1rc2s=mre1+se2=m
  r和s必有一个是负数，不妨设是r，则(c1-1)-rc2s=m
不应使用公共的n——共模攻击
选择密文攻击
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
为简化问题，可能会给多个用户相同的n（p和q由密钥管理中心保管，不公开），但不同的e和d
  若明文m用不同的指数e1,e2加密，公共模数为n，则密文c1=me1 (mod n), c2=me2 (mod n)
  不同用户的指数e往往是互素的，由扩展欧几里得算法可以找到r和s，满足re1+se2=1。有c1rc2s=mre1+se2=m
  r和s必有一个是负数，不妨设是r，则(c1-1)-rc2s=m
不应使用公共的n——共模攻击
选择密文攻击。这边不再赘述

## Slide 80: 2.椭圆曲线密码ECC
椭圆曲线并非椭圆，它指的是由Weierstrass方程所确定的平面曲线：
  y2 + axy + by = x3 + cx2 + dx + e
  满足上述方程的数偶(x, y)称为椭圆曲线E上的点。
  同时定义无穷点(point at infinity)或零点(zero point)的O。
一般简化形式
y2=x3+ax+b
x3+ax+b=0没有重根的条件
4a3+27b2 ≠ 0
例子：
y2=x3-4x=x(x-2)(x+2)
实数域上的椭圆曲线
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
椭圆曲线并非椭圆，它指的是由Weierstrass方程所确定的平面曲线：
  y2 + axy + by = x3 + cx2 + dx + e
  满足上述方程的数偶(x, y)称为椭圆曲线E上的点。
  同时定义无穷点(point at infinity)或零点(zero point)的O。
一般简化形式
y2=x3+ax+b
x3+ax+b=0没有重根的条件
4a3+27b2 ≠ 0
例子：
y2=x3-4x=x(x-2)(x+2)
如右图所示
这就是椭圆曲线的基本定义，以下我们展开对椭圆曲线的一些计算方法进行介绍，在它上面的加法/乘法运算和我们常规认知有所差异。

## Slide 81: 2.椭圆曲线密码ECC
椭圆曲线上的点集及其上的加法操作构成一个群
点集：椭圆曲线上的所有点和无穷远点
加法规则：若椭圆曲线上的三个点处于一条直线上，则它们的和为O
  O是加法的单位元(additive identity)，O=-O；对于椭圆曲线上的任一点P，有 P + O = P
  逆元：一条垂直线与曲线相交于P=(x,y)和P'=(x,-y)，也相交于无穷点O，有P+P'+O=O。即P=-P'
单位元：
  P+O=P
椭圆曲线上的逆元
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
椭圆曲线上的点集及其上的加法操作构成一个群。因此我们还要理解这椭圆曲线上面的单位元、逆元。
点集：椭圆曲线上的所有点和无穷远点
加法规则：若椭圆曲线上的三个点处于一条直线上，则它们的和为O
  O是加法的单位元(additive identity)，O=-O；对于椭圆曲线上的任一点P，有 P + O = P
  逆元：一条垂直线与曲线相交于P=(x,y)和P'=(x,-y)，也相交于无穷点O，有P+P'+O=O。即P=-P'
单位元：
  P+O=P

## Slide 82: 2.椭圆曲线密码ECC
加法：
  连接PQ做直线
  得交点R'
  P+Q+R'=O
  P+Q=-R'
二倍：
  过点P(x, y)的切线
  P+P+R'=O
  P+P=2P=-R'
图8-22 椭圆曲线上的加法
图8-23椭圆曲线上的二倍
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
椭圆曲线的加法是这样进行的。
加法：
  连接PQ做直线
  得交点R'
  P+Q+R'=O
  P+Q=-R'
二倍：
  过点P(x, y)的切线
  P+P+R'=O
  P+P=2P=-R'

## Slide 83: 2.椭圆曲线密码ECC
可以将椭圆曲线定义于有限域GFP上：
y2=x3+ax+b mod p
  p是一个素数，并且
  {0，1，…，p-1}是模p加的交换群(Abelian) ；
  {1，…， p-1}是模p乘的交换群
椭圆曲线密码使用变量和参数都在有限域上的椭圆曲线
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
可以将椭圆曲线定义于有限域GFP上：
y2=x3+ax+b mod p
  p是一个素数，并且
  {0，1，…，p-1}是模p加的交换群(Abelian) ；
  {1，…， p-1}是模p乘的交换群
椭圆曲线密码使用变量和参数都在有限域上的椭圆曲线

## Slide 84: 2.椭圆曲线密码ECC
对于每个满足0≤x<p的x，计算x3+ax+b mod p
对于上面每个结果确定它是否有一个模p的平方根
  如果没有，在Ep(a, b)中就没有具有这个x值的点
  如果有，就有两个满足平方根运算的y值(除非这个值是单个的y值0)。
这些(x, y)就是Ep(a, b)中的点
例：GF11上椭圆曲线方程y2=x3+x+6 mod 11的点
共有N=13个点，N称为椭圆曲线群的阶
x | y2 | y1,2 | P(x,y) | P'(x,y) | x | y2 | y1,2 | P(x,y) | P'(x,y)
0 | 6 | - |  |  | 6 | 8 | - |  | 
1 | 8 | - |  |  | 7 | 4 | 2,9 | (7,2) | (7,9)
2 | 5 | 4,7 | (2,4) | (2,7) | 8 | 9 | 3,8 | (8,3) | (8,8)
3 | 3 | 5,6 | (3,5) | (3,6) | 9 | 7 | - |  | 
4 | 8 | - |  |  | 10 | 4 | 2,9 | (10,2) | (10,9)
5 | 4 | 2,9 | (5,2) | (5,9) | ∞ | ∞ | ∞ | O | 
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
对于每个满足0≤x<p的x，计算x3+ax+b mod p
对于上面每个结果确定它是否有一个模p的平方根
  如果没有，在Ep(a, b)中就没有具有这个x值的点
  如果有，就有两个满足平方根运算的y值(除非这个值是单个的y值0)。
这些(x, y)就是Ep(a, b)中的点
例：GF11上椭圆曲线方程y2=x3+x+6 mod 11的点
通过计算可以得到下表的数偶点，共有N=13个点，N称为椭圆曲线群的阶

## Slide 85: 2.椭圆曲线密码ECC
ECC与RSA的对比
  ECC中的加法运算与RSA中的乘法运算相对应
  ECC中的数乘运算与RSA中的模幂运算相对应
给定曲线y2=x3+ax+b mod p以及其上一点P，我们可以通过连续自加k-1次计算Q=kP（或Q=Pk）
  存在与快速指数运算类似的快速算法
问题：当Q已知时能否计算k?
  这是一个被称为椭圆曲线离散对数的难题
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
ECC与RSA的对比
  ECC中的加法运算与RSA中的乘法运算相对应
  ECC中的数乘运算与RSA中的模幂运算相对应
给定曲线y2=x3+ax+b mod p以及其上一点P，我们可以通过连续自加k-1次计算Q=kP（或Q=Pk）
  存在与快速指数运算类似的快速算法
问题：当Q已知时能否计算k?
  这是一个被称为椭圆曲线离散对数的难题
  以上，我们介绍了椭圆曲线的情况，接下来我们将利用这个数学难题，展开设计基于椭圆曲线的公钥密码体制

## Slide 86: 2.椭圆曲线密码ECC
椭圆曲线密码系统的定义
  域标识：定义椭圆曲线采用的有限域
  椭圆曲线：系数 a和b
  基准点(base):指定的椭圆曲线上的点G
  阶 (order): G点的阶n，使得：nG=O
椭圆曲线公钥系统
  E(a, b), GF(p)
  基点G(x, y)
  选择正整数e作为私有密钥
  公开密钥为Q=eG
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
椭圆曲线密码系统的定义
  域标识：定义椭圆曲线采用的有限域
  椭圆曲线：系数 a和b
  基准点(base):指定的椭圆曲线上的点G
  阶 (order): G点的阶n，使得：nG=O
椭圆曲线公钥系统
  E(a, b), GF(p)
  基点G(x, y)
  选择正整数e作为私有密钥
  公开密钥为Q=eG

## Slide 87: 2.椭圆曲线密码ECC
利用ECC实现加/解密的技术有很多种，下面是一种简单的方法：
  首先，将消息m编码为椭圆曲线上形如x-y的一点Pm
  选择适当的椭圆曲线和基点G
  每个用户选择私钥 nA<n 并计算公钥 PA=nAG
  加密Pm过程：Cm={kG, Pm+kPB}，其中k为随机正整数
  解密Cm过程：Pm+kPB–nB(kG) = Pm+k(nBG)–nB(kG) = Pm
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
利用ECC实现加/解密的技术有很多种，下面是一种简单的方法：
  首先，将消息m编码为椭圆曲线上形如x-y的一点Pm
  选择适当的椭圆曲线和基点G
  每个用户选择私钥 nA<n 并计算公钥 PA=nAG
  加密Pm过程：Cm={kG, Pm+kPB}，其中k为随机正整数
  解密Cm过程：Pm+kPB–nB(kG) = Pm+k(nBG)–nB(kG) = Pm

## Slide 88: 2.椭圆曲线密码ECC
例:
  P=751，Ep(-1,188)，即y2=x3-x+188,，取G=(0,376)
  A发送给B的消息编码为点Pm=(562,201)
  A随机选择 k=386，B的公钥为PB=(201,5)
  计算：
    kG=386(0,376)=(676,558)
    Pm + kPb = (562,201) + 386(201,5)=(385,328)
  因此，密文为Cm={kG, Pm+kPB}={(676,558),(385,328)}
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
这是一个实例:
  P=751，Ep(-1,188)，即y2=x3-x+188,，取G=(0,376)
  A发送给B的消息编码为点Pm=(562,201)
  A随机选择 k=386，B的公钥为PB=(201,5)
  计算：
    kG=386(0,376)=(676,558)
    Pm + kPb = (562,201) + 386(201,5)=(385,328)
  因此，密文为Cm={kG, Pm+kPB}={(676,558),(385,328)}

## Slide 89: 2.椭圆曲线密码ECC
建立在椭圆曲线对数难题上
  “Pollard rho方法”是目前最快的方法
同等密码强度下，所需密钥量和计算量都小于RSA算法
  同等密钥长度下，计算量与RSA相当
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
建立在椭圆曲线对数难题上
  “Pollard rho方法”是目前最快的方法
同等密码强度下，所需密钥量和计算量都小于RSA算法
  同等密钥长度下，计算量与RSA相当。也就是说椭圆曲线密码效率要高于RSA，采用比较短的密钥就可以达到和长密钥RSA的密码强度。况且RSA作为一个密码体制专利，其实在2000年左右已经失去专利保护。近些年椭圆曲线ECC得到广泛的应用。

## Slide 90: 3. 密钥分发 —— D-H算法
Diffie和Hellman于1976提出的首次利用公钥算法实现密钥分配
D-H协议用于安全协商密钥
  不能用于交换确定消息
  可用于建立共享的密钥
  仅有通信双方知道
密钥的值取决与通信双方（及他们的公私钥）
  实现基于有限域上的指数运算——容易
  安全性依赖于离散指数运算——困难
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
D-H算法作为一种密钥分配方案中核心协议的加密算法，广为人知。
Diffie和Hellman于1976提出的首次利用公钥算法实现密钥分配
传闻：Williamson(UK CESG)于1970年已在机密文件中提出了该算法，并用于开发商业产品
D-H协议主要用于安全协商密钥，但是
  不能用于交换确定消息
  可用于建立共享的密钥
  仅有通信双方知道
密钥的值取决与通信双方（及他们的公私钥）
实现基于有限域上的指数运算——容易
安全性依赖于离散指数运算——困难

## Slide 91: 3. D-H算法
所有用户的公共参数：
  大素数或素多项式q、模q的本原根α
各用户（例如用户A）产生自己的密钥
  选择私钥：XA< q
  计算公钥：YA = αXA mod q，并公开YA
用户A、B查找对方公钥，再分别计算会话密钥KAB
  KAB = αXAXB mod q
  = YAXB mod q (B的运算)
  = YBXA mod q (A的运算)
用户需要更新公私钥，以产生新的会话密钥
攻击者必须解离散对数问题
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
所有用户的公共参数：
  大素数或素多项式q、模q的本原根α
各用户（例如用户A）产生自己的密钥
  选择私钥：XA< q
  计算公钥：YA = αXA mod q，并公开YA
用户A、B查找对方公钥，再分别计算会话密钥KAB
  KAB = αXAXB mod q
  = YAXB mod q (B的运算)
  = YBXA mod q (A的运算)
用户需要更新公私钥，以产生新的会话密钥
攻击者必须解离散对数问题

## Slide 92: 3. D-H算法
例：用户A和B交换密钥：
  公共参数q=353 及 α=3
  选择随机私钥：
    A选择XA=97，B选择XB=233
  计算公钥：
    A：YA=397 mod 353 = 40
    B：YB=3233 mod 353 = 248
  计算共享会话密钥：
    A：KAB= YBXA mod 353 = 24897 mod 353 = 160
    B：KAB= YAXB mod 353 = 40233 mod 353 = 160
8.3.1 密码学
Notes: 【选讲或扩展讲解】
例：用户A和B交换密钥：
  公共参数q=353 及 α=3
  选择随机私钥：
    A选择XA=97，B选择XB=233
  计算公钥：
    A：YA=397 mod 353 = 40
    B：YB=3233 mod 353 = 248
  计算共享会话密钥：
    A：KAB= YBXA mod 353 = 24897 mod 353 = 160
    B：KAB= YAXB mod 353 = 40233 mod 353 = 160

## Slide 93: 3. D-H算法
D-H算法存在中间人攻击风险
Eve与A共享会话密钥：αXA·XE2
Eve与B共享会话密钥：αXB·XE1
在AB通信期间， Eve需要持续的截获、解密、重加密
使用数字签名和公钥证书可以避免中间人攻击
  Hughes对D-H方法进行了改进，也有学者把D-H算法和椭圆曲线进行拟合。请调研学习
A
E
B
αXA
αXE1
αXE2
αXB
图8-24 D-H算法中间人攻击
8.3.1 密码学
Notes: 【讲解脚本】
D-H算法存在中间人攻击风险
Eve与A共享会话密钥：αXA·XE2
Eve与B共享会话密钥：αXB·XE1
在AB通信期间， Eve需要持续的截获、解密、重加密
使用数字签名和公钥证书可以避免中间人攻击
  Hughes对D-H方法进行了改进，也有学者把D-H算法和椭圆曲线进行拟合。请调研学习
  以上我们介绍了3中公钥密码算法以及安全评估（RSA、椭圆曲线密码ECC、D-H算法）
  对称+非对称=混合密码学
  解决了密钥分发/密钥交换难题
  But,存在中间人伪装的攻击风险
  解决方案就是：对带有数字签名的公钥进行认证

## Slide 94: 数字签名与报文完整性
数字签名技术
  数字签名=公钥加密的逆应用=私钥运算+公钥验证
    私钥运算=签名
    公钥运算=验证
  常用数字签名算法
    EIGamal
    Rabin
    DSA
    ECDSA
  公钥加密的特点：速度慢。对明文数字签名也是慢。
  解决方案是：压缩，并且有唯一性 散列函数（数学工具）
图8-25 签合同和数字签名
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
数字签名技术
  数字签名其实就是公钥加密的逆应用，相当于私钥运算+公钥验证
    私钥运算=签名
    公钥运算=验证
  常用数字签名算法：
    EIGamal
    Rabin
    DSA
    ECDSA
    1.EIGamal属于离散对数密码体制。是概率密码体制，相同明文每次加密得到不同的密文；加密效率是50％，因为密文大小是明文的两倍。破译难度等价于离散对数难题
    2.Rabin密码是第一个证明了的安全公钥加密方案，破译它和大数分解问题同等困难
    3.DSA是在EIGamal和Schnorr两个签名方案的基础上设计的，其安全性基于求离散对数的困难性。其中Schnorr由于性能特色在独特应用场景表现优异
    4.ECDSA签名算法是使用椭圆曲线密码（ECC）对数字签名算法（DSA）的模拟，ECDSA签名算法被比特币交易采用，如下式：
    ECDSASig (SHA256(SHA256(Transaction-scriptSig)), Private Key)交易记录被两次Hash256，以对抗延伸长度攻击，然后进行ECDSA签名。根据2020
    最新公布方案，比特币在ECDSA的基础上，结合Schnorr提升性能。
  以上几种也都是公钥加密算法。跟前面介绍3种常规公钥密码基于的数学难题大致类似，具体算法略有不同而已。至于如何选择，主要是以后同学们进入工业圈后，对应用场景和性能进行评估。
  公钥加密的特点：速度慢。对明文直接数字签名也慢。
  解决方案是：压缩，并且有唯一性-散列函数（数学工具）。所以采用公钥算法的逆运算来数字签名并不能立刻使用，而是要先进行计算数字指纹，然后在数字指纹上面签字，两种效果是相同的。
  【选讲或扩展讲解】
附录：参阅引自：https://www.jianshu.com/p/08ee0a429052 蔣宏伟
在比特币白皮书中，有三段话很关键的话，解释了交易 Transactions 是什么。
虽然数字签名（Digital signatures）部分解决了电子现金系统的问题，但是仍然需要第三方的支持才能防止双重支付（double-spending）的话，那么这种系统也就失去了存在的价值。
将一枚电子货币定义为数字签名链( a chain of digital signatures)。电子货币从所有者转移给下一个人是通过，所有者使用私钥，对交易 Transactions 和下一个人的公钥进行数字签名 digital signatures，并将数字签名附在这枚电子货币（数字签名链）的后面。收款人对数字签名进行检验，就能校验自己是否收到了电子货币。
在每一笔交易 Transactions 结束后，这枚电子货币就要被造币厂回收，而造币厂将发行一枚新的电子货币；而只有造币厂直接发行的电子货币，才算作有效，这样就能够防止双重支付 double-spend。
  第一段话，讲清楚了诞生的电子货币交易的土壤是数字签名。
  第二段话，讲清楚了比特币中的电子货币是什么、如何交易的原理。
  第三段话，讲清楚了比特币创建和销毁电子货币流程，保证电子货币唯一。

## Slide 95: 数字签名与报文完整性
数字签名综述
  接收者可以凭借消息上所附加的某种东西，确认发信人的身份。这种东西，就是签名。
签名一般应具有的性质：
  签名应当是可信的
  签名应当是不可伪造的
  签名应当是不可重用的
  签名的文件应当是不可改变的
  签名应当是不可抵赖的
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes:   【讲解脚本】
  接收者可以凭借消息上所附加的某种东西，确认发信人的身份。这种东西，就是基于私钥的签名
签名一般应具有的性质：
  签名应当是可信的：签名者知道他所签名的内容，避免不知情签名。例如，夹在大量文件当中；垫复写纸
  签名应当是不可伪造的：确实是签名者所为。例如，模仿他人的笔迹
  签名应当是不可重用的：不能被移做它用。例如，扫描的签名图像可以复制-粘贴
  签名的文件应当是不可改变的：不能篡改内容。例如，文件中的空白区域；甚至空白签名
  签名应当是不可抵赖的：不能否认其行为。声称他人伪造自己的签名而抵赖

## Slide 96: 数字签名与报文完整性
数字签名综述
数字签名应当拥有的额外性质：
  接收方能够验证签名人、签名日期和时间
  可以由第三方仲裁，以解决争执
  认证被签名的消息内容，即认证完整性、真实性
数字签名应满足以下条件：
  必须与消息相关
  必须使用发送者唯一拥有的信息——防止伪造和否认
  产生签名、识别和验证是容易的
  伪造在计算上是不可行的，无论是给定签名伪造消息，或是给定消息伪造签名
  可以存储、拷贝
实现方式：私钥相关运算
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
数字签名应当拥有的额外性质：
  接收方能够验证签名人、签名日期和时间
  可以由第三方仲裁，以解决争执
  认证被签名的消息内容，即认证完整性、真实性
数字签名应满足以下条件：
  必须与消息相关
  必须使用发送者唯一拥有的信息——防止伪造和否认
  产生签名、识别和验证是容易的
  伪造在计算上是不可行的，无论是给定签名伪造消息，或是给定消息伪造签名
  可以存储、拷贝
实现方式：私钥相关运算
  因此，公钥密码体制用于数字签名就变得水到渠成。但是数字签名很慢，不能在报文消息上直接签名，需要进行散列函数计算出数字指纹后，再签字。由于数字指纹和报文的等价性，所以，在数字指纹上签名等价于在报文上签名。
  数字签名有着非常广泛的含义，它能代表一方的心理同意。现实世界中也出现了3方合同、多方合同、群体签字同意书等等形式，在数字签名中都可以找相应的实现机制。比如盲签名、群签名、比特币中基于数字签名和共识机制建立公共账本等。

## Slide 97: 数字签名与报文完整性
  密码散列函数（HASH）
  算法必须保证：
    抗强碰撞性
    抗弱碰撞性
    MD4、MD5（软件下载MD5校验，128bit输出）
    SHA-1（160bit输出）
    SHA-2（多种输出：256bit、384bit、和512bit，当前安全）
    SHA-3（一个全新的算法：Keccak）
  单向散列函数能够辨别出“篡改”，但无法辨别出“伪装”，这时就需要进行认证
被王小云教授在理论上破解！
报文
散列函数
散列值
  《数学文化》2019第10卷第2期：王小云的数学和密码人生
散列函数应用于软件安全下载
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
前面谈的几种数字签名方案，但是公钥算法速度是很慢的。即使是逆应用的数字签名，也一样。所以不能对整个报文进行数字签名，需要散列函数来计算数字指纹后，再数字签名。而且散列-函数的单向性也避免了文件“篡改”，这一点属于数据完整性问题。数字签名和散列函数都属于认证与鉴别范畴，巧妙叠加会带来一些神奇效果，比如比特币这种可以传递价值的网络。可信计算正是处理这两方面的问题。
认证和鉴别主要是探讨：谁可以准备或者发送消息并对其进行控制。两个概念密切相关，但认证通常指的是消息源的验证（是否被篡改，是否重放，是否恶意被人延迟，是否按照消息序列通信），而鉴别是指验证消息源的身份（如何在互联网上验证完全陌生人的身份？这是一个有点难以捉摸的问题）。认证和鉴别是比保密更困难的问题。现代密码学信息系统更多工作在这方面体现。比如工业圈出现的零信任网络(ZTN,zero-trust networking),安全多方计算（Secure Muti-party Computation，SMC）
  密码散列函数（HASH），如图所示，计算机散列值。
  算法必须保证：
    抗强碰撞性
    任意两个不同的输入x，y使得H(x)=H(y)在计算上不可行。也就是找不出来H(x)=H(y)
    抗弱碰撞性
    已经x，找出y（y≠x）使得H(y)=H(x)在计算上不可行。也就是给你目标H(x)，但是找不出来H(y)=H(x)
    MD4、MD5（软件下载MD5校验，128bit输出）
    SHA-1（160bit输出）
    SHA-2（多种输出：256bit、384bit、和512bit，当前安全）
    SHA-3（一个全新的算法：Keccak）
    如图所示，中国王小云院士在MD5,SHA-0，SHA-1的破解上做了巨大贡献，有力促进了SHA-3的面世。散列值输出通常已经封装成库，大家可以看MD5、SHA-1、SHA-256的计算样例，如图所示。单向散列函数的用户非常广泛，如图所示比如上网下载软件，可能已经被篡改，嵌插恶意代码，当前的网络平台就是按照右边这张图来验证消息的完整性。
  单向散列函数能够辨别出“篡改”，但无法辨别出“伪装”，这时就需要进行进一步认证——数字签名。

## Slide 98: 数字签名与报文完整性
消息认证码(Message Authentication Code MAC)
  MAC =消息摘要+报文鉴别码
  消息认证指的是“消息来自正确的发送者”，key=身份？
  消息认证码的输入：任意长度的消息和一个发送者与接受者之间共享的密钥
  消息认证码的输出：固定长度的数据，这个数据成为MAC值
MAC流程
报文
散列值
单向散列函数
报文
散列值
单向散列函数
密钥
Hash与MAC比较
消息
计算出的MAC值
消息认证码
共享密钥
消息
计算出的MAC值
消息认证码
共享密钥
接收到的MAC值
对比，如果两者一致则认证成功
消息
Alice
Bob
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
消息认证码是指消息被一个密钥控制的公开函数作用后产生固定长度的数值，采用这个数值作为认证符。它和前面的散列值不同点在于：消息认证码添加了密钥作为输入。MAC=CK(M)，由于目前大部分采用hash函数，所以CK这个公开函数也经常是Hash函数。如图8.27所示。
  MAC =消息摘要+报文鉴别码
  消息认证指的是“消息来自正确的发送者”这一性质，key=身份？能否这么考虑呢？大家思考一下。
  消息认证码的输入：任意长度的消息和一个发送者与接受者之间共享的密钥
  消息认证码的输出：固定长度的数据，这个数据成为MAC值。
针对MAC定义，有两种实现方案：
1.基于CBC-MAC加密算法，截取固定长度的数值作为MAC。可以立足于DES或者AES。
美国国家标准局曾用过的一种方法：C=XN+1=X1X2…XN 【选讲或扩展讲解】
用密文分组链接CBC对整个消息和散列码加密，得Y1,Y2,…,YN,YN+1
  不安全。注意， XN+1=X1X2…XN
  =[IVDK(Y1)][Y1DK(Y2)]…[YN-1DK(YN)]
  密文分组的顺序改变，对散列码没有影响
2.基于Hash函数构建MAC。实现需要对以上流程进行一些改造。
使用带密钥的散列函数
  ①一般而言散列函数执行速度快
  ②散列函数不象分组密码那样受出口限制
  ③AES的广泛使用，使得上述意义消弱
最初的方案：
KeyedHash = Hash(Key|Message)
  存在缺陷，最终导致了HMAC的出现。

## Slide 99: 数字签名与报文完整性
消息认证码(Message Authentication Code MAC)
  HMAC (Hash MAC)是一种使用单向散列函数来构造消息认证码的方法
  消息认证码不能解决的问题：
    对第三方证明
    防止否认
    消息认证码无法防止否认，是因为消息认证码需要在发送者和接收者两者之间共享一个密钥
  RFC 2104、FIPS 198
  解决方案在于采用数字签名来进行第三方进行消息认证，并能够防止通信对象作出否认的认证技术。
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes:   【讲解脚本】
  HMAC (Hash MAC)是一种使用单向散列函数来构造消息认证码的方法。实现细节请调研学习。
达成的效果，采用简化式如下： 【选讲或扩展讲解】
HMACK=Hash[(K+opad)||Hash[(K+ipad)||M)]]
  K+ 是K用0填充扩展，使其与分组长度一致
  opad, ipad是填充常数。i代表输入inner，o代表输出outer
    ipad：00110110重复b/8次，使得K+的一半位发生变化
    opad：01011100重复b/8次，使得K+的一半位发生变化
  消息认证码不能解决的问题
    对第三方证明
    防止否认
    消息认证码无法防止否认，是因为消息认证码需要在发送者和接收者两者之间共享一个密钥
  解决方案在于采用数字签名来进行第三方进行消息认证，并能够防止通信对象作出否认的认证技术。

## Slide 100: 数字签名与报文完整性
基于数字签名的HMAC技术
  用数字签名既可以识别出篡改和伪装，还可以防止否认，但是无法确认用于验证签名的公钥属于真正的发送者的。
  要确认公钥是否合法，可以对公钥施加数字签名，这就是证书。
消息
散列值
HMAC
私钥
消息
散列值
HMAC
共享密钥
收到的签名
对比，如果两者一致则签名认证成功
消息
Alice
Bob
加密
签名
公钥
解密
通过解密收到的签名而得到的散列值
基于数字签名的HMAC技术
共享密钥
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes:   【讲解脚本】
  如图所示，这是采用HMAC+数字签名的一种综合验证鉴别手段。
  其中散列函数Hash可选MD5, SHA-1, RIPEMD-160, Whirlpool等任一。选择标准应在安全性和速度上做一个折中。
  用数字签名既可以识别出篡改和伪装，还可以防止否认，但是无法确认用于验证签名的公钥属于真正的发送者的。
  要确认公钥是否合法，可以对公钥施加数字签名，这就是证书。

## Slide 101: 数字签名与报文完整性
证书与公钥基础设施
公钥证书（Public-Key Certificate，PKC）= 驾照
  驾照包含：姓名、组织、邮箱、地址等个人信息，以及属于此人的公钥，并由官方认证机构（Certification Authority，CA）施加数字签名。
  X.509是一种公钥证书生成和交换的标准规范
证书内容用认证中心CA（或其他可信第三方）的私钥进行签名
证书将用户身份与公钥绑定在一起。通常还包括：有效期、权限等信息
公钥证书保证密钥交换不需要与公钥授权中心的实时连接。通信各方使用证书来交换密钥
任何知道CA公钥的用户都可以对证书进行验证
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
公钥证书（Public-Key Certificate，PKC）=驾照
  驾照包含：姓名、组织、邮箱、地址等个人信息，以及属于此人的公钥，并由认证机构（Certification Authority，CA）施加数字签名。
  只要看到公钥证书，相当于认证机构认定该公钥的确属于此人。
  X.509是一种公钥证书生成和交换的标准规范
证书内容用认证中心CA（或其他可信第三方）的私钥进行签名
证书将用户身份与公钥绑定在一起。通常还包括：有效期、权限等信息
公钥证书保证密钥交换不需要与公钥授权中心的实时连接。通信各方使用证书来交换密钥
任何知道CA公钥的用户都可以对证书进行验证

## Slide 102: 数字签名与报文完整性
证书与公钥基础设施
公钥证书满足如下条件：
  任何通信方可以读取证书，确定证书拥有者的姓名和公钥
  任何通信方可以验证证书出自证书管理员
  只有证书管理员可以产生并更新证书
    注意，获得管理员的密码，并不意味着得到管理员的私钥
版本号
用户名
用户ID
公钥
有效期
使用权限
备用公钥
HASH(以上内容)
E (PRauth, HASH)
一个证书例子
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
公钥证书满足如下条件：
  任何通信方可以读取证书，确定证书拥有者的姓名和公钥
  任何通信方可以验证证书出自证书管理员
  只有证书管理员可以产生并更新证书
    注意，获得管理员的密码，并不意味着得到管理员的私钥
如图所示，这是一个证书的例子。

## Slide 103: 数字签名与报文完整性
一个简单的获取证书和通信过程
获取自己公钥证书
获取自己公钥证书
交换证书
注意，这里没有认证对方身份
引自 中国科学技术大学 李卫海 密码学导引
简单的获取证书和通信过程
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
一个简单的获取证书和通信过程
Alice和Bob分别向CA中心申请证书，并且含有时间戳，防止CA中心被人重放式攻击。
然后Alice和Bob可以利用各自的证书，进行非验证身份形式通信。但是这样容易造成证书伪造

## Slide 104: 数字签名与报文完整性
一个双向身份认证的证书系统
获取Bob公钥
原始请求，确认原始请求未被篡改
原始时间戳，确认消息是即时的
获取Alice公钥
双向身份认证
引自 中国科学技术大学 李卫海 密码学导引
双向身份认证的证书系统
8.3.2 数字签名与报文完整性
Notes: 【讲解脚本】
一个双向身份认证的证书系统
N1N2是伪随机数，IDAIDB代表各自的身份,Time是时间戳

## Slide 105: 数字签名与报文完整性
证书与公钥基础设施
PKI(身份认证，银行U盾)
  PKI（Public-Key Infrastructure）是为了能够更有效地运用公钥而制定的一系列规范和规格的总称。X.509是PKI的一种。
  用来创建、管理、存储、分发和撤销数字证书。提供网络信息安全服务，保证用户安全、便捷、高效地获取公钥
    端实体
    认证机构(CA)：生成、发放证书
    注册机构(RA)：承担部分管理任务
    证书撤销列表(CRL)发布点
    证书存取库
    密钥备份、恢复、历史档案
    等等
图8-32 X.509服务体系架构
8.3 安全机制与手段
Notes: 【讲解脚本】
PKI(身份认证，银行U盾)
  PKI（Public-Key Infrastructure）是为了能够更有效地运用公钥而制定的一系列规范和规格的总称。X.509是PKI的一种。
  用来创建、管理、存储、分发和撤销数字证书
  提供网络信息安全服务，保证用户安全、便捷、高效地获取公钥
  X.509整个服务体系架构如图所示，包含以下内容：
  端实体
  认证机构(CA)：生成、发放证书，也承担部分管理任务
  注册机构(RA)：承担部分管理任务
  证书撤销列表(CRL)发布点
  证书存取库
  密钥备份、恢复、历史档案
  等等

## Slide 106: 延伸阅读——国密系列算法
  SM2/SM9-----非对称密码（公钥算法）
    SM2：是一种基于椭圆曲线算法的非对称密码算法，基于256bit模运算的素数域。可以实现： SM2-1数字签名、 SM2-1密钥协商、 SM2-1加解密算法
    SM9基于双线性对的椭圆曲线算法的非对称密码。可以实现基于身份的密码体制。 SM9-1数字签名算法；SM9-2密钥交换协议；SM9-3密钥封装机制和公钥密码算法
  SM4/ZUC/SM1/ SM7-----对称密码（分组密码、流密码）
    SM4是非平衡型32轮feistel结构分组密码，分组128bit+密钥128bit
    ZUC祖冲之流密码运用于4G/5G移动通信中
    SM1算法不公开，仅以IP 核的形式存在于芯片中。用于国家政务通、警务通等重要领域
    SM7分组密码算法，分组128bit，密钥128bit。用于非接触式IC卡
  SM3-----256bit哈希算法
8.3 安全机制与手段
Notes: 【讲解脚本】
国密系列算法
  SM2/SM9-----非对称密码（公钥算法）
    SM2：是一种基于椭圆曲线算法的非对称密码算法，基于256bit模运算的素数域。可以实现： SM2-1数字签名、 SM2-1密钥协商、 SM2-1加解密算法
    SM9基于双线性对的椭圆曲线算法的非对称密码。可以实现基于身份的密码体制。 SM9-1数字签名算法；SM9-2密钥交换协议；SM9-3密钥封装机制和公钥密码算法
  SM4/ZUC/SM1/ SM7-----对称密码（分组密码、流密码）
    SM4是非平衡型32轮feistel结构分组密码，分组128bit+密钥128bit
    ZUC祖冲之流密码运用于4G/5G移动通信中
    SM1算法不公开，仅以IP 核的形式存在于芯片中。用于国家政务通、警务通等重要领域
    SM7分组密码算法，分组128bit，密钥128bit。用于非接触式IC卡
  SM3-----256bit哈希算法

## Slide 107: 延伸阅读——国密与国际算法对标
算法名称 | 特色 | 对标的国际算法
SM1 | 算法不公开，仅以IP核的形式存在于芯片中。目前使用范围逐渐萎缩，目前主要在存量市场有所使用 | AES
SM2 | 算法已公开 | RSA、ECC
SM3 | 算法已公开 | MD5、SHA-256
SM4 | 算法已公开 | AES，3DES
SM9 | 2016年正式发布，还不是很成熟，需改善 | 国际IBC算法
ZUC | 第一个走向国际的国密算法， | RC4算法
SM7 | 算法已公开，适用于非接触式IC卡 | 
8.3 安全机制与手段
Notes: 【讲解脚本】
国密与国际算法对标

## Slide 108: 延伸阅读——密码学前沿
国际密码学协会（IACR）资助的三大会及workshop：
  Crypto美密会+Eurocrypt欧密会+Asiacrypt亚密会
  Public Key Cryptography (PKC)
  Fast Software Encryption (FSE), Cryptographic Hardware and Embedded Systems(CHES)
  Theory of Cryptography Conference(TCC)
较好的会议：
  CT－RSA
  Financial Cryptography and Data Security (FC)
一些历史悠久的密码会议：
  澳大利亚密码会（ACISP）+印度密码会 (Indocrypt)+韩国密码会 (ICISC)。
  Inscrypt 是信息安全国家重点实验室发起的在中国举办的LNCS出版的密码年会。
两个信息安全会议：
  1. IEEE Symposium on Security and Privacy
  2. ACM Computer and Communications Security Conference
8.3 安全机制与手段
Notes: 【讲解脚本】
密码学中最著名的会议当属国际密码学协会（IACR）所资助的三大会：
  Crypto美密会+Eurocrypt欧密会+Asiacrypt亚密会。最重要的文章一般都在这三个会议中。
  Public Key Cryptography (PKC),主要接受与公钥体制相关的文章，
  Fast Software Encryption (FSE), Cryptographic Hardware and Embedded Systems(CHES),主要接受对称体制相关的文章，分别偏重软件和硬件。
  Theory of Cryptography Conference(TCC)，主要接受密码学理论和基础的文章。
此外还有一些较好的会议：
  CT－RSA，是RSA会议中密码学理论的子会议, 由RSA公司资助。
  Financial Cryptography and Data Security (FC), 国际金融密码协会 （IFCA）资助，主要接受与金融密码学相关的文章。
一些历史悠久的密码会议：
  澳大利亚密码会（ACISP）+印度密码会 (Indocrypt)+韩国密码会 (ICISC)。
  Inscrypt 是信息安全国家重点实验室发起的在中国举办的LNCS出版的密码年会。
还有两个信息安全会议：
1. IEEE Symposium on Security and Privacy
2. ACM Computer and Communications Security Conference

## Slide 109: 小结：
Feistel结构
DES对称加密
AES对称加密
非对称加密
Shannon
图灵
RSA
ECC
D-H
数字签名
DSA/ECDSA
Rabin
EIGamal
散列函数
MD5/SHA-1
SHA-2
SHA-3
HMAC
证书/PKI
中华人民共
和国密码法
国之重器：国密
8.3 安全机制与手段
Notes: 【讲解脚本】
第二次世界大战结束是古典密码和现代密码的分水岭。以英国图灵/美国费里德曼为首的科研团队破解了德军/日军加密机。香侬1948年在二战科研成果基础上发表了《保密系统的通信理论》，孵化出了最初的密码思想。随着1967年Kahn的密码科普书籍，激发了民间研究密码学的热情。IBM科学家Feistel发明了Feistel结构加密网络。1977年美国NIST在此基础上构建了数据加密标准DES——一个对称分组加密算法，64bit分组+56bit密钥。
DES算法随着计算运算能力提升，以及密码分析方法的演进，维持了20年，1997年逐步退出核心加密平台。各个领域急需一个替代品，进入遴选AES的流程，最终在2000年宣布Rijndael 成为新一代对称分组加密标准。就此，对称算法基本成熟。但是在不安全的信道上建立密钥分配，那是不可行的。所以1976年《密码学的新方向》给解决对称密码的密钥分配问题带来契机。
非对称密码体制主要建立在两个数学难题上：大数因式分解困难；离散对数求解上。诞生了众多典型算法，典型的就是RSA；椭圆曲线ECC；D-H算法。混合密码学终于解决了安全通信。但是不能解决中间人攻击、伪造、篡改等问题。为此就要对消息和身份进行认证和鉴别。
为了抵抗中间人攻击，必须进行数字签名。因此诞生了很多的数字签名算法：ElGamal；Rabin；DSA；ECDSA。这些算法本身是非对称算法，只是逆应用而已。也就是先用私钥运算，私钥代表着自己的身份，代表自己自愿进行“签字盖章”。但是由于非对称算法本身运算慢，不可能对消息直接数字签名。
所以就找到了数学工具——散列函数，哈希函数，杂凑函数，典型代表算法有：MD5；SHA-1；SHA-2；SHA-3，随着技术演进，王小云教授一举攻破了前两个。散列函数可以计算出消息的唯一数字指纹，因此也解决了数据完整性问题，防止篡改。利用散列函数还可以构建出基于密钥的HMAC认证技术。但是不能防止伪造。所以要添加数字签名。可是数字签名又不一定是可信的。这样陷入一个死循环。
采用可信的CA中心进行数字签名认证，以此解决认证和鉴别问题。于是有了公钥证书技术，也展开了PKI体系架构的构建。
密码和军事武器一样，是一个国家的重要战略储备和管制对象。我们必须发展自己的密码技术。国家密码系列算法都是对标国际标准进行适度改造，维护我国的军事安全，经济金融安全。2019年10月26日《中华人民共和国密码法》颁布，需要指出的是：国家鼓励商用密码技术的研究开发、学术交流、成果转化和推广应用，以此促进在居民生产和经营活动。内涵极其丰富。

## Slide 110: 本章内容
8.1 网络安全基础
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全
8.5 Web安全
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.9 安全技术前沿与未来发展
安全电子邮件属性
优良保密协议PGP
安全多功能互联网邮件扩展S/MIME
Notes: 【讲解脚本】下面我们讲第四节，电子邮件安全，包括安全电子邮件属性，以及2个电子邮件安全协议：PGP协议和S/MIME协议。
【选讲或扩展讲解】跟传统的信息传输模式相比，电子邮件具有很强的时效性、便捷性，然而随着电子邮件在社会的广泛应用，随之而来的安全问题日渐突出，利用邮件系统漏洞、邮箱盗号、暴力破解、钓鱼邮件等手段攻击电子邮件系统，进行网络入侵、窃密、控制已经成为影响本单位、本部门网络安全、业务安全，甚至国家政治、经济安全的突出问题。

## Slide 111: 安全电子邮件属性 (1/3)
保密性
Alice 想发送一封秘密的电子邮件（明文为m）给 Bob
Alice:
随机生成对称私钥 KS
用私钥KS 加密信息m，运算KS(m)
用Bob的公钥加密私钥KS ，运算K+B(KS)
发送KS(m) 和 K+B(KS) 给Bob
KS( )
.
KS(m )
m
KS
KB( )
.
+
KB(KS )
+
KB
+
KS
KS
KS( )
.
KB( )
.
-
KB
-
m
KS(m )
KB(KS )
+
Bob
Alice
互联网
Bob:
使用Bob的私钥解密得到Alice的私钥KS
使用私钥KS解密 KS(m) 恢复明文信息m
Notes: 【讲解脚本】
一份安全的电子邮件主要保障邮件信息的保密性、完整性和可验证性，首先我们看保密性是如何实现的，Alice想发送一封原文信息为m的秘密电子邮件给Bob，采用下面图示过程完成，Alice:随机生成对称私钥 KS；用对称私钥KS 加密信息m，运算KS(m) ；用Bob的公钥K+B加密私钥KS ，运算K+B(KS) ；发送KS(m) 和 K+B(KS) 给Bob，邮件的原文信息m和Alice的私钥被加密后在互联网上传输。
【选讲或扩展】
这里的保密性主要是通过加密实现的（对称加密和非对称加密结合实现的），一般情况下，对需要传输的大量信息进行加密采用对称加密算法或私钥加密算法进行，对需要传输的信息量较少的地方（如本案例中的对称私钥信息Ks）使用非对称加密算法或公钥加密算法进行。即使加解密算法被公开，Alice的公钥K+A和Bob的公钥K+B都被轻易获取，Bob用于加密随机生成的对称私钥信息的私钥K-B密钥泄露可以保障信息m的保密性，即使Bob的私钥K-B或Alice的私钥私钥K-A都泄露了，由于对称私钥Ks是随机生成的，可以采取每次用不同的对称私钥，也能保障信息m的保密性。

## Slide 112: 安全电子邮件 (2/3)
完整性和可验证性
H( )
.
KA( )
.
-
H(m )
KA(H(m))
-
m
KA
m
KA( )
.
+
KA
KA(H(m))
-
m
H( )
.
H(m )
比较核对
Alice用她的私钥KA对消息散列进行数字签名，确保完整性和可验证性
将m和数字签名一起发给Bob
Alice 想发送一封完整且可验证的电子邮件（明文为m）给 Bob
互联网
Bob
Alice
-
+
Notes: 【讲解脚本】下面我们看完整性和可验证性是如何实现的，Alice想发送一封完整且可验证的电子邮件给Bob，确保该邮件不被篡改，或被篡改后能够被发现（即验证），采用下面图示过程完成，
Alice用她的私钥K-A对消息散列H（m）进行数字签名得到K-A(H(m))，确保信息完整性和可验证性；将m和数字签名一起发送给Bob进行核对比较。Bob用Alice的公钥K+A对K-A(H(m))进行解密得到消息散列H（m），将收到的m进行消息散列得到H（m），对比两个H（m）的信息是否完全一致，一致说明明文m没有被篡改过，且可以验证是Alice发的信息。
【选讲或扩展】这里只考虑信息的完整性和可验证性，不考虑信息的保密性，直接将明文m发送给Bob进行比较核对。消息散列函数H（.）是一种单向函数，由m得到H（m）非常容易，而由H（m）得到m非常难，对m进行那么是一个二进制位的改动，就会引起H（m）结果的巨大不同。散列函数我们之前已经有过介绍，通过许多学者的不断努力，已经设计出一些实用的消息散列函数（或称为加密散列算法），其中最出名的就是 MD5 和 SHA-1，我国王小云院士2004年就宣布破解了MD5和SHA-1两大国际密码并得到国际同行认可。

## Slide 113: 安全电子邮件 (3/3)
保密性、完整性和可验证性
H( )
.
KA( )
.
-
KA(H(m))
-
m
KA
-
m
KS( )
.
KB( )
.
+
KS(m )
KB(KS )
+
KS
KB
+
KS
完整性和可验证性
保密性
Alice使用三个密钥：她的私钥、随机生成的新对称密钥和Bob的公钥
Bob接下来需要进行怎样的操作呢？
Alice 想发送一封完整且可验证的秘密邮件（明文为m）给 Bob
Alice
互联网
Bob
Notes: 【讲解脚本】
下面是一个小测试，Alice想发送Alice 想发送一封完整且可验证的秘密邮件（明文为m）给 Bob，确保该邮件的保密性、完整性和可验证性，采用下面图示过程完成，
Alice用自己的私钥K-A对消息散列H（m）进行数字签名得到K-A(H(m))，Alice将随机生成的新对称密钥KS对明文m进行对称加密得到KS(m)，将Bob的公钥K+B对KS信息进行非对称加密得到
K+B（KS），将K-A(H(m))、KS(m)和K+B（KS）发给Bob，Bob该如何处理呢？
【选讲或扩展讲解】
Bob进行如下处理：Bob用Alice的公钥K+A对K-A(H(m))进行解密得到消息散列H（m），用自己的私钥K-B对K+B（KS）进行解密得到对称密钥KS，用KS对KS(m)进行解密，得到m，将m进行消息散列得到H（m），对比两个H（m）的信息是否完全一致，一致说明m没有被篡改过，且可以验证是Alice发的信息，即保障了明文信息m的机密，也保障了明文信息m没有被篡改（或被篡改后能够发现），还能验证m是Alice发的邮件信息。

## Slide 114: 优良保密协议PGP (1/3)
PGP 协议提供了对邮件的加密、鉴别、电子签名和压缩等技术
PGP 综合应用了现有的 MD5，RSA和 IDEA 等密码算法
功能 | 使用算法 | 描述
鉴别 （数字签名） | SHA/MD5和RSA/DSS | 使用SHA-1或MD5对邮件进行消息散列，基于RSA或DSS用发送者私钥对消息散列进行加密签名
保密性 （邮件加密） | IDEA/3DES和DH/RSA | 采用IDEA或3DES，使用发送者随机生成的对称加密私钥对邮件进行加密；采用DH或RSA，使用接收方的公钥对对称加密私钥进行加密
压缩 | ZIP | 邮件使用ZIP进行压缩以便于存储和传输
兼容性 | 64基转换 | 加密的邮件可以使用64基转换算法缓存ASCII字符
Notes: 【讲解内容】
发送电子邮件是个即时行为。发送方和接收方并不会为此建立任何会话；电子邮件安全协议就应当为每种加密操作定义相应的算法，以及提供密钥管理、鉴别、完整性保护等方法。
PGP(Pretty Good Privacy) 就是一种工业界常用的电子邮件安全协议，虽然 PGP 已被广泛使用，但 PGP 并不是互联网的正式标准。PGP 协议提供了对邮件的加密、鉴别、电子签名和压缩等技术
PGP 综合应用了现有的 MD5，RSA和 IDEA 等密码算法。具体功能对应的算法如下表所示。
【选讲或扩展讲解】
PGP支持多种RSA密钥长度：普通用户1024位的密钥长度就足够了，政府事业单位等机构密钥长度至少应为2048位，特殊行业如军工、航天等机构应使用4096位及以上。

## Slide 115: 优良保密协议PGP (2/3)
PGP 提供电子邮件的安全性、发送方验证和邮件完整性
假定 A 向 B 发送电子邮件明文M，使用 PGP 协议进行加密
A 有三个密钥：A的私钥、B的公钥和A随机生成的一次性对称密钥
B 有两个密钥：B的私钥和A的公钥
A 的私钥
M
散列
H
加密
消息摘要
消息验证码
MAC

M
一次性密钥
加密
B 的公钥

加密
A
邮件
发送
PGP工作原理：发送方 A 的 PGP 处理过程
B
Notes: 【讲解脚本】
PGP 提供电子邮件的安全性、发送方验证和邮件完整性，下面看一下PGP协议工作原理，假定 A 向 B 发送电子邮件明文M，使用 PGP 协议进行加密，首先看发送方A的PGP处理过程：【看图示即可】
【选讲或扩展讲解】
发送方A将明文M进行消息散列处理得到消息摘要H(M)，用A的私钥对消息摘要进行加密（即数字签名），得到消息验证码MAC，将MAC与邮件M异或（合并或链接），用A随机生成的一次性对称加密密钥对其进行对称加密，将B的公钥对一次性密钥进行非对称加密，最后一起合并发给接收方B

## Slide 116: 优良保密协议PGP (3/3)
PGP 提供电子邮件的安全性、发送方验证和邮件完整性
A 的公钥
MD5 运算
M
一次性密钥
B 的私钥
加密的
扩展邮件
解密
加密的密钥
解密
解密
H(M)
消息摘要
H(M)
消息摘要
比较
接收
MAC
假定 A 向 B 发送电子邮件明文M，使用 PGP 协议进行加密
A 有三个密钥：A的私钥、B的公钥和A随机生成的一次性对称密钥
B 有两个密钥：B的私钥和A的公钥
PGP工作原理：接收方 B 的 PGP 处理过程
Notes: 【讲解脚本】下面看接收方B的PGP处理过程，如图所示。
【选讲或扩展脚本】
将接收到的密文消息分离为加密的扩展邮件和加密的密钥两个部分，用B的私钥对加密的密钥进行解密得到A随机生成的一次性对称加密密钥，用该密钥对加密的扩展邮件进行解密得到明文信息M和消息验证码MAC，分离后，用A的公钥对消息验证码MAC进行签名得到消息摘要H(M)，再对明文M进行MD5运算得到消息摘要H(M),分析比较两个消息摘要的信息，差一个位都不行。

## Slide 117: 安全多功能互联网邮件扩展S/MIME(1/2)
传统电子邮件格式
RFC 5322/SMTP
多功能互联网
邮件扩展MIME
安全多功能互联网
邮件扩展S/MIME
S/MIME的功能 | 
数据封装 | MIME消息加密
 | 邮件内容加密
数字签名 | MIME消息签名,Base64全编码
 | Base64（邮件内容+签名后的摘要）
清除数字签名 | MIME消息签名，只对签名Base64编码
 | 邮件内容+Base64(签名后的摘要）
数字签名和数据封装，嵌套使用上述功能 | 
Notes: 【讲解脚本】邮件安全协议从传统的电子邮件格式（RFC 5322中描述）SMTP/5322，由于SMTP方案的缺陷，尤其是功能扩展方面的缺陷，引入了多功能互联网邮件扩展协议MIME（明文传输邮件），由于安全性问题，又引入了现在使用的增强安全性的多功能互联网邮件扩展协议S/MIME。电子邮件是当今互联网中使用最广泛也是最不安全的应用之一，随着电子邮件通信的需求增加，因此S/MIME对邮件安全的价值十分重要的，从近几年所发生的邮件泄露安全所引发的一系列问题，如:希拉里邮件门, 华为因邮件泄密导致的孟晚舟被扣留起诉的事件等，都是由于邮件内容被他人获取并利用造成的。S/MIME的功能主要有数据封装（包含数据加解密）、数字签名和清除数字签名等。
【选讲或扩展脚本】
在RFC 2632到RFC 2643中进行了描述；提供身份验证、数据完整性、保密性和不可否认性；支持多种加密算法与MIME很好地集成；用户可以有多个信任锚使用标准算法和协议。
安全的多用途Internet邮件扩展（Secure Multipurpose Internet Mail Extensions，简称S/MIME）是一种Internet标准，它在安全方面对MIME协议进行了扩展，可以将MIME实体（比如数字签名和加密信息等）封装成安全对象，为电子邮件应用增添了消息真实性、完整性和保密性服务。S/MIME不局限于电子邮件，也可以被其他支持MIME的传输机制使用，如HTTP。
由于电子邮件是当今互联网中使用最广泛也是最不安全的应用之一，随着电子邮件通信的需求增加，越来越多敏感内容在不安全的互联网上通信，这是因为传统的电子邮件采用MIME协议通过明文传输的，发送方可以轻易伪造自己的身份。电子邮件面临着信息泄露、丢失、篡改和抵赖等不安全因素。S/MIME是解决这些邮件安全的方法之一。
S/MIME 邮件安全的原理
https://blog.freessl.cn/s-mimezhi-yu-you-jian-an-quan-de-yuan-li/
美国邮件门事件回顾
希拉里在担任国务卿期间，使用私人电子邮箱和位于家中的私人服务器收发大量涉密邮件。2016年夏季，美国民主党全国委员会、筹款委员会、竞选团队被黑客组织入侵，近2万封邮件被维基解密披露。邮件显示，希拉里涉嫌抹黑竞争对手，以及可能涉嫌洗钱等财务问题。最终，希拉里因“邮件门”最终落败美国总统竞选。
https://www.liangzl.com/get-article-detail-142224.html

## Slide 118: 安全多功能互联网邮件扩展S/MIME（2/2）
第一类：散列算法（SHA-1、MD5）
第二类：非对称密码算法（DSS、DH、RSA）
第三类：对称密码算法（3DES、RC2/40）
S/MIME功能 | 支持算法要求
生成消息摘要 | 双方都必须支持SHA-1；接收方应该支持MD5
签名消息摘要 | 双方都必须支持DSS；发送方应该支持RSA； 接收方应该支持密钥长度为512-1024位的RSA
加密一次性公钥密钥 | 双方都应该支持DH；双方都必须支持长度为512-1024位的RSA
加密邮件 | 双方都必须支持3DES；发送方应该支持AES和RC2/40
Notes: 【讲解脚本】
S/MIME使用的密码算法主要包括以下三类：第一类：散列算法（SHA-1、MD5）、第二类：非对称密码算法（DSS、DH、RSA）、第三类：对称密码算法（3DES、RC2/40）
生成消息摘要：双方都必须支持SHA-；接收方应该支持MD5
签名消息摘要：双方都必须支持DSS；发送方应该支持RSA；接收方应该支持密钥长度为512-1024位的RSA
加密一次性公钥密钥：双方都应该支持DH；双方都必须支持长度为512-1024位的RSA
加密邮件：双方都必须支持3DES；发送方应该支持AES和RC2/40
【选讲或扩展脚本】
SHA-1 secure Hash algorithm，MD5 Message Digest Algorithm 5, DSS Digital Signature Standard, DH Diffile-Hellman, 3DES Triple Data Encryption Standard

## Slide 119: 本章内容
8.1 网络安全基础（4页）
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全（8页）
8.5 Web安全
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
定义
风险分析
常见攻击方式
Notes: 【讲解脚本】下面我们讲第五节，Web安全，包括Web安全威胁、域名安全、不可信代码，以及SHTTP和HTTPS四个方面的内容。

## Slide 120: 何为Web安全
定义
  黑客利用网站操作系统和Web服务程序的漏洞，得到Web服务器的控制权限，轻则篡改网页内容，重则窃取重要内部数据。更为严重的则是在网页中植入恶意代码，使得网站访问者受到侵害。
攻击常见形式
  SQL注入
  XSS（跨站脚本攻击）
  点击劫持
  木马
2020年OWASP十大漏洞
注入
失效身份验证和会话管理
敏感信息泄露
XML外部实体注入攻击（XXE）
存取控制中断
安全性错误配置
跨站脚本攻击（XSS）
不安全的反序列化
使用具有已知漏洞的组件
日志记录和监控不足
Notes: 【讲解脚本】
在早期的互联网中，web并非主流的互联网应用。基于SMTP、POP3、FTP、IRC等协议的用户拥有绝大多数用户，因此黑客们攻击的主要目标是网络、操作系统以及软件等领域。web安全领域的攻击预防与技术均处于非常原始的阶段。
随着时代的发展，运营商和防火墙对网络的封锁使得暴漏在网络上的非web服务越来越少，且web技术的成熟使得web应用的功能越来越强大，最终成为互联网的主流。黑客的目光也逐渐转移到web这块蛋糕上，随之而来的就是web安全的问题。
在web1.0时代，人们更多的是关注服务器端动态脚本的安全问题，比如将一个可执行脚本上传到服务器上，从而获得权限，动态脚本的普及以及web技术发展初期对安全问题的认知不足导致很多“血案”的发生，同时也遗留下很多历史问题，比如PHP语言至今仍然只能靠较好的二代码规范来保证没有文件包含漏洞，而无法从语言本身杜绝此类问题的发生。
伴随着web2.0的兴起，XSS、CSRF（跨站点请求伪造）等攻击已经变得更为强大，web攻击的思路也从服务器端转向了客户端，转向了浏览器和用户。“魔高一尺道高一丈”，互联网发展到今天，对web安全的要求越来越高，越来越复杂。
根据权威机构Gartner Group最新的调查结果表明，目前针对网络的各类攻击中，有75％以上是针对Web应用而发起的。由于缺乏有效的防护手段，这种针对Web应用的攻击逐渐成为黑客发动攻击的首选途径。2020年开放式Web应用程序安全项目（即OWASP）十大漏洞按照发生频次排序如下：
本节主要关注以下四种常见的Web攻击：
1、SQL注入
SQL注入的出现是web安全史上的一个重要里程碑，它最早的出现是在1999年，并且很快成为web安全的头号大敌，如同缓冲区溢出出现时一样，程序员们不得不夜以继日的去修改程序中存在的漏洞，黑客们发现通过SQL注入攻击，可以获取更多的重要敏感数据，甚至能够通过数据库获取系统访问权限，这种效果并不比直接攻击系统软件差，web攻击一下子就流行起来。
2、XSS（跨站脚本攻击）
它的出现则是web安全史上的另外一个里程碑，实际上XSS出现时和SQL注入差不多，真正引起人们重视则是在03年以后，在经历了MySpace的XSS蠕虫事件后，XSS的重视程度提高了很多。
3、点击劫持
4、木马
【选讲或扩展讲解】
2020年开放式Web应用程序安全项目（即OWASP）十大漏洞按照发生频次排序如下：
注入
失效身份验证和会话管理
敏感信息泄露
XML外部实体注入攻击（XXE）
存取控制中断
安全性错误配置
跨站脚本攻击（XSS）
不安全的反序列化
使用具有已知漏洞的组件
日志记录和监控不足
https://owasp.org/www-project-top-ten/

## Slide 121: Web系统架构
Web服务器
公网
防火墙
内部网
用户
HTML请求
中间件服务器
.html、.xml
.asp、.php、jsp
（URL）
静态网页
动态网页
.php、.asp、.jsp
数据库
Notes: 【讲解脚本】
要保护Web服务，先要了解Web系统架构，这里我们列举了Web服务的一般性结构图。
通过图示我们可以了解到，用户使用通用的Web浏览器，通过接入网络(网站的接入则是互联网)连接到Web服务器上。用户发出请求，服务器根据请求的URL的地址连接，找到对应的网页文件，发送给用户，两者对话的“官方语言”是Http。网页文件是用文本描述的，HTML/Xml格式，在用户浏览器中有个解释器，把这些文本描述的页面恢复成图文并茂、有声有影的可视页面。
通常情况下，用户要访问的页面都存在Web服务器的某个固定目录下，是一些.html或.xml文件，用户通过页面上的“超连接”(其实就是URL地址)可以在网站页面之间“跳跃”，这就是静态的网页。后来人们觉得这种方式只能单向地给用户展示信息，信息发布还可以，但让用户做一些比如身份认证、投票选举之类的事情就比较麻烦，由此产生了动态网页的概念；所谓动态就是利用flash、Php、asp、Java等技术在网页中嵌入一些可运行的“小程序”，用户浏览器在解释页面时，看到这些小程序就启动运行它。这些“小程序”可以嵌入在页面中，也可以以文件的形式单独存放在Web服务器的目录里，如.asp、.php、jsp文件等，并且可以在开发时指定是在用户端运行，还是在服务器端运行；用户不再能看到这些小程序的源代码，服务的安全性也大大提高。这样功能性的小程序越来越多，形成常用的工具包，单独管理，Web业务开发时，直接使用就可以了，这就是中间件服务器，它实际上是Web服务器处理能力的扩展。
静态网页与“小程序”都是事前设计好的，一般不经常改动，但网站上很多内容需要经常的更新，如新闻、博客文章、互动游戏等，这些变动的数据放在静态的程序中显然不适合，传统的办法是数据与程序分离，采用专业的数据库。Web开发者在Web服务器后边增加了一个数据库服务器，这些经常变化的数据存进数据库，可以随时更新。
Web服务器上有两种服务用数据要保证“清白”，一是页面文件(.html、.xml等)，这里包括动态程序文件(.php、.asp、.jsp等)，一般存在Web服务器的特定目录中，或是中间间服务器上；二是后台的数据库，如Oracle、SQL Server等，其中存放的数据的动态网页生成时需要的，也有业务管理数据、经营数据。
【选讲或扩展讲解】
除了应用数据需要变化，用户的一些状态信息、属性信息也需要临时记录(因为每个用户都是不同的)，而Web服务器本来是不记录这些信息的，只管答复你的要求，“人一走茶就凉了”。后来Web技术为了“友好”互动，需要“记住”用户的访问信息，建立了一些“新”的通讯机制：
◆Cookie：把一些用户的参数，如帐户名、口令等信息存放在客户端的硬盘临时文件中，用户再次访问这个网站时，参数也一同送给服务器，服务器就知道你就是上次来的那个“家伙”了
◆Session：把用户的一些参数信息存在服务器的内存中，或写在服务器的硬盘文件中，用户是不可见的，这样用户用不同电脑访问时的贵宾待遇就同样了，Web服务器总能记住你的“样子”，一般情况下，Cookie与Session可以结合使用
Cookie在用户端，一般采用加密方式存放就可以了；Session在服务器端，信息集中，被篡改问题将很严重，所以一般放在内存里管理，尽量不存放在硬盘上。

## Slide 122: 常见的Web攻击方式-SQL注入
数据库
Web服务器
用户
SELECT Password FROM Users WHERE Username = ‘ ‘; DROP TABLE USERS;--’
‘；DROP TABLE USERS；--
*
SELECT Password FROM Users WHERE Username = ‘ Smith’
  广泛性
  代码多样性
  高风险性
Notes: 【讲解脚本】
黑客发现某web应用程序登陆界面，
正常用户输入有效用户名和密码登录。
密码以加密的散列函数值形式发送到web服务器，web服务器需要从数据库中检索用户的密码散列值来比较和验证用户。也就是说，web服务器向数据库发出以下的SQL查询。
现在黑客用恶意SQL语句来填入User Name 域，
SQL查询 变成 = SELECT Password FROM Users WHERE Username = ‘ ‘; DROP TABLE USERS;--’
这里真实的SQL语句变成了两行，并发送到数据库，而第二行的指令将删掉所有表中的记录。
总结下SQL攻击的特点：
广泛性：是由于其利用的是SQL语法,使得攻击普遍存在；
多样性：由于各种数据库软件及应用程序有其自身的特点，实际的攻击代码可能不尽相同；
在Web应用漏洞中，SQL Injection 漏洞的风险要高过其他所有的漏洞。
  就攻击技术本质而言，SQL注入攻击利用的工具是SQL的语法，针对的是应用程序开发者编程中的漏洞，当攻击者能操作数据，向应用程序中插入一些SQL语句时，SQL Injection攻击就发生了。
  实际上，SQL Injection攻击是存在于常见的多连接的应用程序中的一种漏洞，攻击者通过在应用程序预先定义好的SQL语句结尾加上额外的SQL语句元素，欺骗数据库服务器执行非授权的任意查询,篡改和命令执行。 所以就风险而言，SQL Injection攻击也是位居前列，和缓冲区溢出漏洞相比，其优势在于能够轻易的绕过防火墙直接访问数据库，甚至能够获得数据库所在的服务器的系统权限。
  高风险性：在Web应用漏洞中，SQL Injection 漏洞的风险要高过其他所有的漏洞。

## Slide 123: 常见的Web攻击方式-跨站脚本攻击
Cross Site Script，XSS/CSS
Web页面插入恶意html代码
例：用户向naïve.com发送自己的名字，naïve.com返回该名字
name = <script type=“text/javascript”
  >alert(“Hello World”);</script>
如果用户发送的是一个脚本
  该脚本将被放入生成的html页面
  用户的浏览器将会执行该脚本
脚本是恶意的，会发生什么？
naïve.com
用户
evil.com
HTML请求
HTML请求
HTML请求
Notes: 【讲解脚本】
现在让我们通过具体的例子来看看XSS攻击是如何发生的，
1. 用户已登录到易受攻击的站点naïve.com,他的浏览器现在存储了一个来自naïve.com的cookie。
2. 用户遭到欺骗（钓鱼攻击），单击了一个恶意的URL，访问evil.com。
3. evil.com返回的网页中有隐藏的可执行代码或者脚本，比如这里的恶意脚本访问naïve.com 并调用hello.cgi，并以用户的“名称”命名。
4. hello.cgi在naïve.com被调用，实际上将html页面中的恶意脚本发送回用户浏览器。
5. 用户的浏览器显示html页面并执行恶意脚本，从而将用户访问naïve.com的cookie发送给攻击者。evil.com实现了窃取该cookie的目的
那么如果evil.com拿到用户访问naive.com的Cookie，它可以干什么？因为该Cookie包含了用户之前与naïve.com会话的认证信息（session authenticator），攻击者现在可以冒充用户了。
【选讲或扩展讲解】
跨站脚本漏洞产生原理
  由于WEB应用程序没有对用户的输入和输出进行严格的过滤和转换，就导致在返回页面中可能嵌入恶意代码。利用这个漏洞，攻击者假冒正常的用户，以用户的名义发送恶意请求。这些请求可能是发送邮件，发帖留言，盗账号，电子商城购买物品，甚至网银转账等一系列操作。
什么是跨站脚本攻击
  XSS又叫CSS (Cross Site Script) ，跨站脚本攻击。它指的是恶意攻击者往WEB页面里插入恶意html代码，当用户浏览该页之时，嵌入其中Web里面的html代码会被执行，从而达到恶意用户的特殊目的。
  跨站脚本执行漏洞的攻击效果需要借助第三方网站来显现，因此这种攻击能在一定程度上隐藏身份。
  XSS属于被动式的攻击，因为其被动且不好利用，所以许多人常呼略其危害性。
跨站脚本攻击传播途径
  EMAIL
  IM
  聊天室
  留言板
  论坛
  交互性平台
跨站攻击的危害
  窃取 Cookie
  劫持帐户
  执行 ActiveX
  执行 Flash 内容
  强迫您下载软件
  对硬盘和数据采取操作
  ……

## Slide 124: 常见的Web攻击方式-点击劫持
BEST GAME EVER
PAY & PLAY！
Notes: 【讲解脚本】
点击劫持利用视觉上的欺骗开展攻击，攻击者使用一个透明的、不可见的iframe，覆盖在一个网页上，然后诱使用户恰好点击在iframe页面的一些功能性按钮上。
如图示，我们可以看到站点是如何被劫持的。
这里我们为了方便理解，将欺骗的frame颜色设置成了透明。用户点击了一个自认为是旅行的页面，其实是被诱骗去点击一个游戏网站并付费。
【选讲或扩展讲解】
这里分享个小知识，2008年，安全专家Robert Hansen与Jeremiah Grossman发现了一种被他们称为“ClickJacking”（点击劫持）的攻击，两位发现者准备在当年的OWASP安全大会上公布并进行演示，但包括Adobe在内的所有厂商，都要求在漏洞修补前不要公开此问题。

## Slide 125: 常见的Web攻击方式-挂马攻击
攻击者获取网站的控制权，在网页中嵌入恶意代码，用户访问网页，下并执行载恶意代码
  通过IFrame、Script引用、网页跳转、Flash媒体封装、弹出新窗口等方式实现
  编码混淆、加密、修改掩码、混淆文件结构、分割至多文件等隐藏手段
挂马类型
  数据库挂马
  文件挂马
  ARP挂马
  服务器端配置文件挂马
  XSS挂马
引自：https://blog.csdn.net/qq_29277155/article/details/52753283；https://guanjia.qq.com/news/n1/2040.html
Notes:   【讲解脚本】
挂马攻击是指攻击者在已经获得控制权的网站的网页中嵌入恶意代码（通常是通过IFrame、Script引用、网页跳转、Flash媒体封装、弹出新窗口等方式实现），
攻击者通过大小写变换、十六进制编码、unicode编码、base64编码、escape编码等方法对网页木马进行编码混淆；
  还可通过通用（screnc等）或定制的加密工具（xxtea等）对网页木马进行加密，修改网页木马文件掩码、混淆文件结构、分割至多个文件等进行隐藏。
当用户访问该网页时，嵌入的恶意代码利用浏览器本身的漏洞、第三方ActiveX漏洞或者其它插件（如Flash、PDF插件等）漏洞，在用户不知情的情况下下载并执行恶意木马。
常见挂马方式有：
1、 数据库挂马
攻击者利用SQL注入漏洞将挂马代码注入到数据库的某些字段中，如果网站页面使用到这些字段的值，并且没做适当的过滤，就有可能导致用户访问该网站的页面时执行攻击者注入的代码。
2、 文件挂马
攻击者直接将挂马代码批量写入服务端文件里以达到整站挂马的目的。
3、 ARP挂马
在与目标站点同一局域网的情况下，攻击者可以通过控制局域网中任意一台主机计算机发起ARP欺骗，并将挂马代码注入到用户请求的响应页面上，从而达到隐蔽的挂马目的。这样的攻击方式在客户端上也可能发生，比如用户所在的局域网有ARP病毒，那么用户请求的所有网站都有可能被注入挂马代码。
4、 服务端配置文件挂马
比如IIS里的文件重定向、启用文档页脚、修改IIS映射等挂马。这类挂马比较隐蔽，也是挂马常用的技巧。
5、 XSS挂马
利用XSS跨站脚本漏洞，将挂马代码注入到客户端页面以达到挂马的目的。

## Slide 126: 本章内容
8.1 网络安全基础
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全
8.5 Web安全
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.9 安全技术前沿与未来发展
传输层安全
网络层安全
虚拟专用网
无线安全
Notes: 【讲解脚本】下面我们讲第六节，通信安全，主要包括传输层安全、网络层安全、虚拟专用网VPN、无线安全四个部分，这里的无线安全主要是指我们常用的无线局域网WLAN的安全。
【选讲或扩展讲解】
这里将的通信安全仅指互联网通信过程中涉及到的安全问题及解决方案

## Slide 127: 传输层安全
安全套接字层协议SSL
安全传输层协议TLS
超文本传输协议安全HTTPS
Notes: 【讲解脚本】在网络层中，IPSec可以提供端到端的网络层安全传输，但是它无法处理位于同一端系统之中的不同的用户安全需求，因此需要在传输层和更高层提供网络安全传输服务，来满足这些要求。基于两个传输进程间的端到端安全服务，保证两个应用之间的保密性和安全性，为应用层提供安全服务。在传输层中使用的安全协议主要有SSL和TLS等。
【选讲或扩展脚本】
安全套接字层协议 SSL (Secure Socket Layer)
安全传输层协议 TLS (Transport Layer Security)

## Slide 128: 安全套接字层协议SSL (1/2)
安全套接字层协议SSL是一种在应用层协议(如http、telnet、NNTP、FTP)和TCP/IP之间提供数据安全性分层的机制。它为TCP/IP连接提供数据加密、服务器认证、消息完整性以及可选的客户机认证。
Internet属性中的SSL/TLS设置
SSL协议层次结构
Notes: 【讲解脚本】安全套接字层协议SSL(Secure Socket Layer)是由Netscape公司设计的一种开放协议；它指定了一种在应用层协议(例如http、telnet、NNTP、FTP)和TCP/IP之间提供数据安全性分层的机制。它为TCP/IP连接提供数据加密、服务器认证、消息完整性以及可选的客户机认证。下表是SSL协议层结构，右边是浏览器中Internet属性性中的SSL/TLS设置截图。
【选讲或扩展讲解】
安全套接层 SSL 由 Netscape 于 1994 年开发，广泛应用于基于万维网的各种网络应用（但不限于万维网应用）。
SSL 作用在端系统应用层的 HTTP 和运输层之间，在 TCP 之上建立起一个安全通道，为通过 TCP 传输的应用层数据提供安全保障。
1996 年发布 SSL 3.0，成为 Web 安全的事实标准。
1999 年，IETF 在 SSL 3.0 基础上推出了传输层安全标准 TLS，为所有基于 TCP 的网络应用提供安全数据传输服务。
SSL 提供的安全服务包括：
SSL 服务器鉴别，允许用户证实服务器的身份。支持 SSL 的客户端 通过验证来自服务器的证书，来鉴别服务器的真实身份并获得服务 器的公钥。
SSL 客户鉴别，SSL 的可选安全服务，允许服务器证实客户的身份。
加密的 SSL 会话，对客户和服务器间发送的所有报文进行加密，并 检测报文是否被篡改。

## Slide 129: 安全套接字层协议SSL (2/2)
浏览器 A
服务器 B
t
t
A 支持的加密算法
B 选定的加密算法
协商加密算法
协商加密算法


B 的数字证书
用 CA 发布的公钥
来验证 B 的证书


用 B 的公钥加密的秘密数
会话密钥的生成完毕
生成秘密数
用秘密数生成
会话密钥
用秘密数
生成会话密钥


数据传输（用会话密钥加密）

SSL 安全会话建立过程
Notes: 【讲解脚本】
下面我们来演示一下SSL安全会话建立过程，浏览器A访问服务器B，通过SSL协议进行数据加密，首先是A和B协商加密算法，A告诉B它支持的加密算法，B选定该加密算法，B将数字证书（用B的私钥进行签名）发给A，A用认证中心发布的B的公钥来验证B的证书合法性，然后A生成秘密数，用秘密数生成会话密钥，用B的公钥加密生成的秘密数发给B，B用私钥解密秘密数，用该秘密数生成会话密钥，此致会话密钥生成完毕，A和B再数据传输时使用该会话密钥进行数据加密。
【选讲或扩展脚本】
在发送方，SSL 接收应用层的数据，对数据进行加密，然后把加了密的数据送往 TCP 套接字。在接收方，SSL 从 TCP 套接字读取数据，解密后把数据交给应用层。

## Slide 130: 安全传输层协议TLS (1/11)
在传输层之上广泛部署的安全协议
  几乎所有浏览器都支持，web服务器：https（端口443）
提供以下安全保障:
  机密性：通过对称加密实现
  完整性：通过加密哈希实现
  身份验证：通过公钥加密实现
发展历史:
  安全网络编程，安全套接字SSL
  安全套接字 SSL被弃用 [2015年]
  TLS 1.3应用: RFC 8846 [2018年]
Notes: 【讲解脚本】
安全传输层协议TLS是在传输层之上广泛部署的安全协议，几乎所有浏览器都支持，提供传输层通信信息的机密性、完整性和身份验证等，是SSL协议的替代方案，2018年RFC 8846发布TLS 1.3，SSL协议2015年被弃用，目前大部分TLS 1.2 协议都是兼容和安全的。右图是不同版本的发布时间。

## Slide 131: 安全传输层协议TLS (2/11)
握手：通信双方使用各自证书和私钥相互认证，交换或创建共享秘密
密钥生成：通信双方使用共享密钥生成密钥集
数据传输：流数据传输：作为一系列记录的数据
  不仅仅是一次性交易
连接关闭：安全关闭连接的特殊消息
建立一个轻量级的TLS(t-tls)需要准备哪些步骤？
Notes: 【讲解脚本】建立一个轻量级的TLS一般以下四个步骤：
握手：通信双方使用各自证书和私钥相互认证，交换或创建共享秘密
密钥生成：通信双方使用共享密钥派生密钥集
数据传输：流数据传输：作为一系列记录的数据
连接关闭：安全关闭连接的特殊消息

## Slide 132: 安全传输层协议TLS (3/11)
client request
server reply
t-tls hello
public key certificate
KB+(MS) = EMS
TCP SYN
SYNACK
ACK
t-tls: 初始化握手
t-tls 握手过程:
Bob 与 Alice建立TCP连接
Bob 验证Alice身份的真实性
Bob 发送 Alice一个主密钥MS给Alice， 用于生成其他所有tls会话密钥
潜在问题:
  在客户端开始接收数据之前进行3次往返时延RTT（包括TCP握手）
Bob
Alice
Notes: 【讲解脚本】
Bob和Alice通信，使用轻量级TLS协议，初始化握手过程如左图所示：
Bob 与 Alice建立TCP连接
Bob 验证Alice身份的真实性
Bob 发送 Alice一个主密钥MS给Alice， 用于生成其他所有tls会话密钥
握手过程潜在问题: 在客户端开始接收数据之前进行3次往返时延RTT（包括TCP握手）
【选讲或扩展讲解】
RTT(Round-Trip Time): 往返时延。在计算机网络中它是一个重要的性能指标，表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后便立即发送确认），总共经历的时延。

## Slide 133: 安全传输层协议TLS (4/11)
t-tls: 加密密钥
对多个加密函数使用同一密钥被认为是不好的
  建议在不同的消息认证码MAC和加密过程中使用不同的密钥
四类密钥:
  Kc : 客户端发给服务器的数据加密密钥
  Mc :客户端发给服务器的数据消息认证码密钥
  Ks :服务器发给客户端的数据加密密钥
  Ms :服务器发给客户端的数据消息认证码密钥
从密钥生成函数(KDF)生成的密钥
  获取主密钥和（可能）一些额外的随机数据来创建新密钥
Notes: 【讲解脚本】轻量级TLS协议，对加密密钥的选取认为：对多个加密函数使用同一密钥被认为是不好的，建议在不同的消息认证码MAC和加密过程中使用不同的密钥。
一般使用四类加密密钥，Kc : 客户端发给服务器的数据加密密钥，Mc :客户端发给服务器的数据消息认证码密钥；Ks :服务器发给客户端的数据加密密钥；Ms :服务器发给客户端的数据消息认证码密钥。
可以用密钥生成函数生成密钥，获取主密钥和（可能）一些额外的随机数据来创建新密钥。
MAC：Message Authentication Code 消息认证码

## Slide 134: 安全传输层协议TLS (5/11)
t-tls: 加密数据
召回：TCP提供数据 字节流 抽象
询问:可以加密写入TCP套接字的流内数据吗?
  应答: MAC是哪里？ 如果通信结束，则在收到所有数据并关闭连接之后将不保证消息完整性!
  方案: 中止所有的”记录”流数据。
    使用Mc 生成携带消息认证码MAC信息的端到服务器记录
    接收者收到每条记录时对其进行操作
data
MAC
length
t-tls 使用对称密钥Kc加密的记录传递给TCP :
Kc(
)
Notes: 【讲解脚本】
TLS协议实现数据加密过程：
1、TCP协议提供数据字节流的抽象，询问是否可以加密TCP套接字的流内数据
2、使用客户端发给服务器的数据消息认证码密钥Mc，生成携带客户端到服务器记录的消息认证码MAC，接收者收到每条记录时对其进行操作，如果通信结束，则收到所有数据并关闭连接，中止所有字节流数据，之后通信将不再保证消息完整性。传递给TCP协议的加密记录格式如下，使用对称加密密钥Kc进行加密。

## Slide 135: 安全传输层协议TLS (6/11)
是否可能对数据流进行攻击?
  重新排序: 中间人拦截TCP片段并重新排序（在未加密的TCP标头中操纵序列号实现）
  重放攻击
方案:
  使用TLS序列号（数据，MAC中包含的TLS-seq-＃号）)
  使用随机数
t-tls: 加密数据 (续)
Notes: 【讲解脚本】
上述方案可能存在重放攻击，中间人拦截TCP片段并，在未加密的TCP标头中操纵序列号实现重新排序。
解决方案时使用TLS序列号和使用随机数后再加密。

## Slide 136: 安全传输层协议TLS (7/11)
t-tls: 连接关闭
data
MAC
length
type
Kc(
)
截断攻击：
  攻击者伪造TCP连接关闭网段
  一方或双方认为数据少于实际数量
方案:记录类型，其中一种用于关闭
  记录类型为 0 表示数据，为1 表示关闭
使用数据、记录类型和序列号#计算消息认证码MAC
Notes: 【讲解脚本】
TLS协议关闭连接时，可能存在截断攻击，攻击者伪造TCP连接关闭网段，造成一方或双方认为数据少于实际数量，防止该类攻击的方法是添加一位定义记录类型，记录类型为 0 表示数据，为1 表示关闭，并使用数据、记录类型和序列号#计算消息认证码MAC，格式如下图。

## Slide 137: 安全传输层协议TLS (8/11)
IP
TCP
TLS
HTTP/2
IP
UDP
QUIC
HTTP/2 (精简版)
网络层
传输层
应用层
HTTP/3
UDP上层HTTP/2 和 QUIC协议
(结合TLS协议)
IP
TCP
HTTP 1.0
TCP上层HTTP/1协议
TLS提供了一个任何应用都能使用的API接口
TLS的HTTP视图:
TCP上层HTTP/2协议
Notes: 【讲解脚本】
TLS协议提供了一个任何应用都能使用的API接口，针对HTTP应用层协议提供的视图如下图所示

## Slide 138: 安全传输层协议TLS (9/11)
“密码套件”:可用于密钥生成，加密，消息认证码MAC和数字签名的算法
TLS: 1.3 (2018年): 比TLS 1.2 (2008年) 更精简的密码套件
  仅5种选择方式，而非原来的37种
  必须通过Diffie-Hellman（DH）算法进行密钥交换，而不是DH或RSAA
  认证的组合加密和认证算法（“认证加密”）用于数据而非串行加密
    基于AES加密算法
  HMAC使用SHA（256或284）加密哈希函数
TLS: 1.3 密码套件
Notes: 【讲解脚本】TLS 1.3提供了一套可用于密钥生成，加密，消息认证码MAC和数字签名算法的密码套件，比TLS 1.2更加精简，由原来的37种精简为5种，必须通过DH算法进行密钥交换，而不是DH或RSAA，认证的组合加密和认证算法用于数据而非串行加密，HMAC使用SHA（256或284）加密哈希函数，完全兼任 TLS 1.2，因此支持TLS 1.2版本的应用仍然是安全有效的。
【选讲或扩展讲解】
HMAC：HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码（Hash-based Message Authentication Code）的缩写，由H.Krawezyk，M.Bellare，R.Canetti于1996年提出的一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。

## Slide 139: 安全传输层协议TLS (10/11)
TLS 1.3 握手: 1 RTT
客户端:
支持的密码套件
DH密钥协商协议和参数
1
服务器:
选择的密码套件
DH密钥协商协议和参数
2
3
client
server
客户端 TLS 询问消息:
猜测密钥协商协议和参数
指出它支持的密码套件
1
服务器 TLS询问消息选择：
密钥协商协议和参数
密码套件
服务器签名认证
2
客户端:
检查服务器认证
生成密钥
提出应用请求(如, HTTPS GET)
3
Notes: 【讲解脚本】
TLS 1.3 握手 1次往返时延RTT 过程如下：
1、客户端向服务器发送支持的密码套件、DH密钥协商协议和参数，客户端TLS询问如下消息：猜测密钥协商协议和参数，指出它支持的密码套件
2、服务器向客户端发送服务器选择的密码套件，DH密钥协商协议和参数，服务器进行签名认证
3、客户端检查服务器签名认证，生成密钥，提出应用请求

## Slide 140: 安全传输层协议TLS (11/11)
TLS 1.3 握手: 0 RTT
client
server
初始询问消息包含加密的应用程序数据!
“恢复”客户端与服务器之前的连接
使用之前连接的“恢复主密钥”加密应用程序数据
容易受到重放攻击!
也许可以获取HTTP GET或不修改服务器状态的客户端请求
客户端:
支持的密码套件
DH密钥协商协议和参数
应用数据请求
服务器:
选择的密码套件
DH密钥协商协议和参数
应用数据回复
Notes: 【讲解脚本】
TLS 1.3 握手 0次往返时延RTT 过程如下：
1、客户端向服务器发送：支持的密码套件、DH密钥协商协议和参数、应用数据请求
2、服务器向客户端发送：选择的密码套件、DH密钥协商协议和参数、应用数据回复
0 RTT容易受到重放攻击，攻击者也许可以获取HTTP GET或不修改服务器状态的客户端请求

## Slide 141: 超文本传输协议安全HTTPS
HTTPS是以安全为目标的HTTP通道，是HTTP的安全版，在HTTP协议应用层和传输层之间加了一层SSL/TSL安全层，HTTPS安全基础是基于SSL/TSL协议，HTTPS框架如下图。
Notes: 【讲解脚本】
HTTPS是以安全为目标的HTTP通道，是HTTP的安全版，在HTTP协议应用层和传输层之间加了一层SSL/TSL安全层，HTTPS安全基础是基于SSL/TSL协议，HTTPS框架如下图。
基于SSL/TSL安全层，通过信息加密、完整性校验和身份验证避免信息被窃听、篡改和劫持的风险。

## Slide 142: 网络层安全 IP Sec (1/7)
网络层协议（IP）几乎没有提供安全保护机制，且存在安全漏洞
IP Sec是在IP层提供互联网通信安全的协议族和安全框架
一个密钥交换
协议IKE
三个加密算法协议
两个IP安全数据报格式协议
1
鉴别首部 AH (Authentication Header) 协议
封装安全有效载荷 ESP(Encapsulation Security Payload) 协议
2
数据加密标准DES/3DES
散列算法 MD5/SHA-1
公钥加密算法RSA
3
互联网密钥交换 IKE 协议
Oakley —— 密钥生成协议
安全密钥交换机制 SKEME
互联网安全关联和密钥管理协议 ISAKMP
IP Sec由三部分组成
Notes: 【讲解脚本】
下面我们来看一下网络层安全协议Ipsec，网络层协议在设计支持的安全性就很差：没有为通信提供数据源鉴别机制；没有为数据提供完整性保护机制；没有为数据提供任何机密性保护；且在设计和实现上存在安全漏洞，如容易伪造虚假地址的 IP 数据报。IPsec 协议提供了标准、健壮且包含广泛的机制来保证 IP 层安全。IPsec 并不是一个单个的协议，而是能够在 IP 层提供互联网通信安全的协议族。IPsec 是个框架，它允许通信双方选择合适的算法和参数（例如，密钥长度）。
IP Sec由三个部分组成，
一个密钥交换协议：互联网密钥交换协议IKE，为 IP 安全数据报创建安全关联 SA，以Oakley —— 密钥生成协议、安全密钥交换机制 SKEME、互联网安全关联和密钥管理协议 ISAKMP为基础
两个IP安全数据报格式协议：鉴别首部 AH 协议、封装安全有效载荷 ESP协议，使用 ESP 或 AH 协议的 IP 数据报称为 IP 安全数据报（或 IPsec数据报）
三个加密算法协议：数据加密标准DES/3DES、散列算法 MD5/SHA-1、公钥加密算法RSA
【选讲或扩展讲解】
两个IP安全数据报格式协议中：AH 协议提供源点鉴别和数据完整性，但不能保密。ESP 协议比 AH 协议复杂，它提供源点鉴别、数据完整性和保密。使用 ESP 或 AH 协议的 IP 数据报称为 IP 安全数据报（或 IPsec数据报）。Ipsec 支持 IPv4 和 IPv6。AH 协议的功能都已包含在 ESP 协议中
互联网密钥交换协议IKE以下面三个协议为基础：
1、Oakley —— 密钥生成协议 [RFC 2412]。
2、安全密钥交换机制 SKEME (Secure Key Exchange Mechanism) —— 是用于密钥交换的协议。它利用公钥加密来实现密钥交换协议中的实体鉴别。
3、互联网安全关联和密钥管理协议 ISAKMP (Internet Secure Association and Key Management Mechanism) —— 用于实现IKE中定义的密钥交换，使IKE的交换能够以标准化、格式化的报文创建安全关联 SA。

## Slide 143: 网络层安全 IP Sec (2/7)
IP 安全数据报有两种工作模式：传输模式和隧道模式
传输模式 (transport mode)
在整个传输层报文段的前后分别添加若干控制信息，再加上 IP 首部，构成 IP 安全数据报
适合于主机到主机之间的安全传输
需要使用 IP Sec 的主机都运行 IP Sec 协议
原始 IP 数据报
原始
IP 首部
TCP/UDP 报文段
原始
IP 首部
TCP/UDP 报文段
添加的
首部
添加的
尾部
IP 安全数据报
Notes: 【讲解脚本】
IP 安全数据报有两种工作模式：传输模式和隧道模式
其中传输模式在整个传输层报文段的前后分别添加若干控制信息，再加上 IP 首部，构成 IP 安全数据报；适合于主机到主机之间的安全传输；需要使用 IP Sec 的主机都运行 IP Sec 协议
IP安全数据报的报文格式如右图所示

## Slide 144: 网络层安全 IP Sec (3/7)
隧道方式 (tunnel mode)
在原始 IP 数据报的前后分别添加若干控制信息，再加上新 IP 首部，构成一个 IP 安全数据报
需要在 IP Sec 数据报所经过的所有路由器上都运行 IP Sec 协议
隧道方式常用来实现虚拟专用网 VPN
原始 IP 数据报
原始
IP首部
TCP/UDP 报文段
原始
IP 首部
TCP/UDP 报文段
添加的
首部
添加的
尾部
IP 安全数据报
新IP
首部
IP 安全数据报有两种工作模式：传输模式和隧道模式
Notes: 【讲解脚本】
隧道模式在原始 IP 数据报的前后分别添加若干控制信息，再加上新 IP 首部，构成一个 IP 安全数据报；需要在 IP Sec 数据报所经过的所有路由器上都运行 IP Sec 协议；隧道方式常用来实现虚拟专用网 VPN。IP安全数据报的报文格式如右图所示
【选讲或扩展讲解】
无论使用哪种模式，最后得出的 IP 安全数据报的 IP 首部都是不加密的。
所谓“安全数据报”是指数据报的数据部分是经过加密的，并能够被鉴别的。
通常把数据报的数据部分称为数据报的有效载荷 (payload)。

## Slide 145: 网络层安全 IP Sec (4/7)
SA
安全关联(SA)
在发送数据之前，从发送到定向接收实体建立了安全关联（SA）
结束，接收授权维护有关SA的状态信息
  撤回：TCP端点还维护状态信息
  IP是面向无连接的； IP Sec是面向连接的
193.68.2.23
200.168.1.100
R1 中存储的SA信息:
32位标识符: 安全参数指数 (SPI)
源SA接口 (200.168.1.100)
目的SA 接口 (193.68.2.23)
使用的加密类型
加密密钥
完整性验证类型
认证密钥
B
A
Notes: 【讲解脚本】
在发送 IP 安全数据报之前，在源实体和目的实体之间必须创建一条网络层的逻辑连接。此逻辑连接叫做安全关联 SA (Security Association) 。IPsec 就把传统互联网无连接的网络层转换为具有逻辑连接的网络层。在发送数据之前，从发送到定向接收实体建立了安全关联（SA）。结束时，接收授权维护有关SA的状态信息，撤回时：TCP端点还维护状态信息。IP是面向无连接的； IP Sec是面向连接的。如下图，A和B进行安全通信，A所在的网络路由器R1中存储的SA信息包括SPI、源SA接口、目的SA接口，使用的加密类型、加密密钥、认证密钥和完整性验证类型。
【选讲或扩展讲解】
安全关联是从源点到终点的单向连接，它能够提供安全服务。在安全关联 SA 上传送的就是 IP 安全数据报。如要进行双向安全通信，则两个方向都需要建立安全关联。若 n 个员工进行双向安全通信，一共需要创建 (2 + 2n ) 条安全关联 SA。

## Slide 146: 网络层安全 IP Sec (5/7)
路由器 R1 到 R2 的安全关联 SA
假定公司总部的主机 H1 要和分公司的主机 H2 通过互联网进行安全通信
公司总部与分公司之间的安全关联 SA 就是在路由器 R1 和 R2 之间建立的
公司总部
互联网
SA
R1
IP 安全数据报
H1
R2
H2
分公司
H3
从 H1 到 H2
从 H1 到 H2
从 R1 到 R2
Notes: 【讲解脚本】
假定公司总部的主机 H1 要和分公司的主机 H2 通过互联网进行安全通信，公司总部与分公司之间的安全关联 SA 就是在路由器 R1 和 R2 之间建立的，示意图如下图所示。

## Slide 147: 网络层安全 IP Sec (6/7)
路由器 R1 到主机 H2 的安全关联 SA
若公司总部的主机 H1 要和某外地业务员的主机 H2 进行安全通信，需要在公司总部的路由器 R1 和外地业务员的主机 H2 建立安全关联 SA
公司总部
互联网
SA
R1
IP 安全数据报
H1
H2
业务员
从 H1 到 H2
从 R1 到 H2
Notes: 【讲解脚本】
若公司总部的主机 H1 要和某外地业务员的主机 H2 进行安全通信，需要在公司总部的路由器 R1 和外地业务员的主机 H2 建立安全关联 SA，示意图如下图所示。

## Slide 148: 网络层安全 IP Sec (7/7)
IP 安全数据报的格式
隧道模式下的 IP 安全数据报的格式
协议 = 50
IP 安全数据报
IP 安 全 数 据 报 的 有 效 载 荷
发送
在前

安全参数索引 SPI
序号
32 位
填充
填充长度
下一个首部
8 位
8 位
32 位
ESP 的有效载荷
原始的 IP 数据报
的有效载荷
原始的
IP 首部
ESP
尾部

ESP
首部


加密的部分

鉴别的部分
报文鉴别码
MAC

新的
IP 首部
Notes: 【讲解脚本】
隧道模式下的IP安全数据报的格式，如下示意图所示。
【选讲或扩展讲解】
针对前面两种通信场景，在“原始的 IP 首部”中，用主机 H1 和 H2 的 IP 地址分别作为源地址和目的地址。
而在 IP 安全数据报的“新的 IP 首部”中，用路由器 R1 和 R2 的 IP 地址分别作为源地址和目的地址。

## Slide 149: 虚拟专用网VPN (1/5)
异地连接网络需求
  企业员工在外需连接公司服务器；
  第三方需接入公司服务器(如电子商务)；
  企业数据需要进行异地灾备；
  企业分支机构需连接总公司
  ……
VPN应用场景
Notes: 【讲解脚本】
虚拟专用网络(VPN)的功能是：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。很多时候需要在异地连接网络。例如企业员工在外出差或在家里需要连接公司服务器；或者有第三方需要接入公司服务器(如电子商务)；或者企业数据需要进行异地灾备；还有的企业分支机构需要连接总公司等。

## Slide 150: 虚拟专用网VPN (2/5)
(a) 一种虚拟专用网示意图 (b) 内部视角拓扑结构
Notes: 【讲解脚本】
图a显示在家办公或出差结果互联网访问不同地点的办公室的VPN访问示意图，图b从内部视角看到的拓扑结构逻辑上使用为一个公司内部网络。

## Slide 151: 虚拟专用网VPN (3/5)
按VPN的协议分类
VPN的隧道协议主要有三种，PPTP、L2TP和IPSec，其中PPTP和L2TP协议工作在OSI模型的第二层，又称为二层隧道协议；IPSec是第三层隧道协议
一种基于SSL的VPN技术，SSL协议位于传输层与应用层协议之间，是目前最常用VPN形式
按所用的设备类型进行分类
路由器式VPN：路由器式VPN部署较容易，只要在路由器上添加VPN服务即可
交换机式VPN：主要应用于连接用户较少的VPN网络
防火墙式VPN：防火墙式VPN是最常见的一种VPN的实现方式，许多厂商都提供这种配置类型
Notes: 【讲解脚本】
按VPN的协议分类包括，VPN的隧道协议主要有三种，PPTP、L2TP和IPSec；还有一种基于SSL的VPN技术，SSL协议位于TCP/IP协议与各种应用层协议之间，是目前最常用的VPN形式；SSL协议前面有讲解过，这里不再重复。右图是深信服的两款常用的VPN设备，基于IP Sec的VPN和基于SSL的VPN设备。
网络设备提供商针对不同客户的需求，开发出不同的VPN网络设备，主要有交换机、路由器和防火墙.

## Slide 152: 虚拟专用网VPN (4/5)
VPN工作流程
通常情况下，VPN网关采取双网卡结构，外网卡使用公网IP接入Internet，VPN的基本工作流程如下：
Notes: 【讲解脚本】
通常情况下，VPN网关采取双网卡结构，外网卡使用公网IP接入Internet，VPN的基本工作流程如下图所示：
发送方所在局域网LAN1中发送消息结果VPN网关后进行访问控制、报文加密和认证、IP安全数据报封装，在IP安全隧道上结果互联网传输，到了接收方VPN网关后进行IP安全数据报解封、报文认证和报文解密，进行访问控制后形成明文给到接收方。

## Slide 153: 虚拟专用网VPN (5/5)
VPN登录方式
Notes: 【讲解脚本】
VPN常用的登录方式，网页登录或客户端登录，登录后即可访问内部用户才能访问的资源，采用客户端方式登录防火墙vpn，可以将外网主机逻辑映射到内部局域网主机，这种方式适合当前学校的需求，如疫情期间在家在线课堂学习，通过该方式登录到学校实验室开展实验。

## Slide 154
无线网络安全 (1/11)
年份 | 无线加密协议 | 基本情况
1999年 （第一代） | 有线等效保密协议WEP | 使用的是RC4数据加密技术，加密密钥很容易被破解
2003年 （第二代） | Wi-Fi安全接入 WPA | IEEE802.11i标准的WLAN安全性增强解决方案，采用预共享密钥模式PSK，可动态改变密钥TKIP，于2008年被攻破
2004年 （第三代） | Wi-Fi安全接入V2 WPA2 | 目前最主流的一种Wi-Fi加密方式，但针对KRACK漏洞可有效实施密钥重放攻击，无法满足当今万物互联的无线加密需求
2018年 （第四代） | Wi-Fi安全接入V3 WPA3 | 引入蜻蜓密钥交换机制，可避免离线字典攻击即可防暴力破解，可防止流量监听泄露，且简化安全配置，企业版支持192位的强大加密能力，且缓解由弱密码造成的安全问题
Notes: 【讲解脚本】
下面看一下无线网络安全，这里讲的无线网络安全指狭义的无线局域网WLAN的安全，上面表格显示了无线网络相关加密协议的发展历程，经历了四代，当前主流家庭使用的还是WPA2，配置家庭路由器的时候有让选择支持的接入无线加密类型，但是针对KRACK漏洞可有效实施密钥重放攻击，无法满足当今万物互联的无线加密需求。因此2018年第四代无线加密协议WPA3发布，其引入蜻蜓密钥交换机制，可避免离线字典攻击即可防暴力破解，可防止流量监听泄露，且简化安全配置，企业版支持192位的强大加密能力，且缓解由弱密码造成的安全问题。
【选讲或扩展讲解】
WEP：Wired Equivalent Privacy
WPA：Wi-Fi Protected Access
pre-shared key（PSK）
临时密钥完整性协议（Temporal Key Integrity Protocol，TKIP）
重安装键攻击（Key Reinstallation Attacks，KRACK）

## Slide 155
无线网络安全 (2/11)
WPA3——引入机会性无线加密OWE
OWE针对开放网络，无密码认证但数据通信是加密的，使用DH进行密钥交换
引入OWE过度模式以便兼容WPA2下的开放网络
  11
OWE发现：右图显示了使用OWE配置的SSID的信标帧中的RSNE，AKM套件类型值18表示OWE支持
34.8838 C9177 Broadcast 802.11 499 0 Beacon frame，SN=69，FN=0，Flags=…
Tags: BSN Information
Auth Key Management(AKM) type:Opportunistic Wireless Encryption（18）
Notes: 【讲解脚本】
Wi-Fi安全接入V3-WPA3，引入了机会性无线加密OWE，针对开放网络，无密码认证但数据通信是加密的，使用DH进行密钥交换，引入OWE过度模式以便兼容WPA2下的开放网络
OWE发现：右图显示了使用OWE配置的SSID的信标帧中的RSNE，AKM套件类型值18表示OWE支持。
【选讲或扩展讲解】
专有名词和缩略语
Acronyms Definition
WPA WIFI Protected Access 防护访问
WNM Wireless Network Management 无线网络管理
SME system management entity 系统管理实体
RSN robust security network 强健性安全网络
RSNA robust security network association 强健性安全网络关联（认证或关联包含4-way handshake）
PSK preshared key 预共享密钥
PMK pairwise master key 成对主密钥
KCK EAPOL-Key confirmation key EAPOL-Key确认秘钥
KEK EAPOL-Key encryption key
EAPOL-KeY加密秘钥
MIC message integrity code 信息完整性校验码，如果输入数据发生更改，如果不知道堆成密钥就无法计算新值。
Pass-phrase 密码短语，用来证实用户身份的秘密文本字符串
GTK group temporal key 组临时秘钥
PTK pairwise transient key 成对临时秘钥
TKIP Temporal Key Integrity Protocol 临时秘钥完整性协议
TSC TKIP sequence counter TKIP序号计数器
CCMP CTR with CBC-MAC Protocol—CTR（提供机密性），CBC-MAC（提供数据来源真实性）对称密钥块密码模式。
AA Authenticator address 认证者地址
AAA authentication, authorization, and accounting--—请求方和身份验证服务方（AS）共同协商的密钥信息。
AAD additional authentication data—未经加密但受到加密保护的数据。
AES advanced encryption standard高级加密标准
AKM authentication and key management 认证和秘钥管理
AKMP Authentication and Key Management Protocol 认证和秘钥管理协议
Anonce Authenticator nonce 认证者随机数
Snonce Supplicant nonce 申请者随机数
ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议
PMF Protected Management Frame 保护管理帧
IGTK Integrity GTK 完整性GTK
MMIE Management MIC Information Element
BIP Broadcast/Multicast Integrity Protocol
SA Query Security Association Query 安全关联确认
MFPC Management Frame Protection Capable
MFPR Management Frame Protection Required
OWE Opportunistic Wireless Encryption
SAE Simultaneous Authentication of Equals
PE Password Element

## Slide 156
无线网络安全 (3/11)
WPA3——引入对等实体同时验证SEA
SAE针对加密网络， 是一种密钥交换协议（蜻蜓握手协议）
SAE握手协议针对每个客户端协商新的成对主密钥PMK，通过传统的四次握手生成新PMK，用新PMK生成成对临时秘钥PTK
SAE认证交互过程
SAE 认证（STA 随机数+元素点PE）
AP生成AP随机数，根据STA随机数和PE计算成对主密钥
SAE 认证（AP 随机数+元素点PE）
STA根据双方的随机数和PE计算成对主密钥
SAE 认证（成对主密钥+Key确认密钥）
确认Key确认密钥的正确性，正确则SAE认证成功
SAE 认证（成对主密钥+Key确认密钥）
确认Key确认密钥的正确性，正确则SAE认证成功
STA
AP
密码-映射椭圆曲线密码元素点PE
密码-映射椭圆曲线密码元素点PE
WPA3-SAE 认证过程
Notes: 【讲解脚本】
Wi-Fi安全接入V3-WPA3，引入了对等实体同时验证SEA，针对加密网络， 是一种密钥交换协议（蜻蜓握手协议），SAE握手协议针对每个客户端协商新的成对主密钥PMK，然后这个PMK再通过传统的四次握手生成新PMK，用新PMK生成成对临时秘钥PTK，即使密码遭到泄露，SAE握手协议仍然确保PMK不能被恢复。右图是SAE认证交互过程。移动设备STA和接入点AP双向认证承诺：在承诺交换中，双方都承诺对密码进行一次猜测。STA和AP都生成一个随机数scalar和一个密码元素PE，彼此交换它们，并处理对方的随机数scalar和密码元素PE以生成一个公共的和共享的秘密。双向认证确认：在确认交换中，双方确认他们获得了相同的秘密，因此拥有相同的密码。
【选讲或扩展讲解】
专有名词和缩略语
Acronyms Definition
WPA WIFI Protected Access 防护访问
WNM Wireless Network Management 无线网络管理
SME system management entity 系统管理实体
RSN robust security network 强健性安全网络
RSNA robust security network association 强健性安全网络关联（认证或关联包含4-way handshake）
PSK preshared key 预共享密钥
PMK pairwise master key 成对主密钥
KCK EAPOL-Key confirmation key EAPOL-Key确认秘钥
KEK EAPOL-Key encryption key
EAPOL-KeY加密秘钥
MIC message integrity code 信息完整性校验码，如果输入数据发生更改，如果不知道堆成密钥就无法计算新值。
Pass-phrase 密码短语，用来证实用户身份的秘密文本字符串
GTK group temporal key 组临时秘钥
PTK pairwise transient key 成对临时秘钥
TKIP Temporal Key Integrity Protocol 临时秘钥完整性协议
TSC TKIP sequence counter TKIP序号计数器
CCMP CTR with CBC-MAC Protocol—CTR（提供机密性），CBC-MAC（提供数据来源真实性）对称密钥块密码模式。
AA Authenticator address 认证者地址
AAA authentication, authorization, and accounting--—请求方和身份验证服务方（AS）共同协商的密钥信息。
AAD additional authentication data—未经加密但受到加密保护的数据。
AES advanced encryption standard高级加密标准
AKM authentication and key management 认证和秘钥管理
AKMP Authentication and Key Management Protocol 认证和秘钥管理协议
Anonce Authenticator nonce 认证者随机数
Snonce Supplicant nonce 申请者随机数
ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议
PMF Protected Management Frame 保护管理帧
IGTK Integrity GTK 完整性GTK
MMIE Management MIC Information Element
BIP Broadcast/Multicast Integrity Protocol
SA Query Security Association Query 安全关联确认
MFPC Management Frame Protection Capable
MFPR Management Frame Protection Required
OWE Opportunistic Wireless Encryption
SAE Simultaneous Authentication of Equals
PE Password Element

## Slide 157
无线网络安全 (4/11)
不同Wi-Fi标准接入量与人均带宽关系，以及应用场景
Notes: 【讲解脚本】无线网络安全标准包含在无线局域网通用标准IEEE 802.11系列中，主要有802.11n、802.11ac和802.11ax等，不同Wi-Fi标准接入量与人均带宽关系，以及应用场景如下图，目前发展到了802.11ax，它不但意味着高安全，还可以实现高密度接入、高带宽、低延时以及多种应用场景，满足未来物联网、工业互联网和5G的应用发展需求等。

## Slide 158: 无线网络安全 (5/11)
802.11i: 认证和加密
需要加入网络的移动终端必须遵循:
与接入点关联：建立无线链接通信
网络对移动终端进行身份认证
接入点AP
认证服务器AS
有线网络
移动终端STA
Notes: 【讲解脚本】
802.11i是802.11无线通信通用标准中的无线网络安全方面的协议，移动终端STA加入网络前需要进行认证和加密，与接入点AP进行关联：建立无线链接通信，
网络对移动终端进行身份认证。

## Slide 159: 无线网络安全 (6/11)
802.11i: 认证和加密
1
安全功能发现阶段:
AP发布自己的状态、可提供的身份验证和加密形式信息
移动终端请求特定表单认证（需要加密）
尽管移动终端和AP已在交换消息，但设备尚未通过身份验证，因为没有加密密钥
1
安全功能发现阶段
接入点AP
认证服务器AS
有线网络
移动终端STA
Notes: 【讲解脚本】
第一阶段是安全功能发现阶段:
接入点AP发布自己的状态、可提供的身份验证和加密形式信息；移动终端STA请求特定表单认证（需要加密）；尽管移动终端和AP已在交换消息，但设备尚未通过身份验证，因为没有加密密钥

## Slide 160: 无线网络安全 (7/11)
802.11i: 认证和加密
1
生成相互认证和共享对称密钥:
认证服务器, 移动终端已经共享了共同密钥 (如. 加入网络密码)
认证服务器, 移动终端使用共享对称密钥，随机数（防止重放攻击），加密哈希（确保消息完整性）相互认证
认证服务，移动终端生成对称会话密钥
安全功能发现阶段
2
2
生成相互认证和共享对称密钥阶段
接入点AP
认证服务器AS
有线网络
移动终端STA
Notes: 【讲解脚本】
第二阶段，生成相互认证和共享对称密钥阶段:
认证服务器, 移动终端已经共享了共同密钥 (如.加入网络密码)
认证服务器, 移动终端使用共享对称密钥，随机数（防止重放攻击），加密哈希（确保消息完整性）相互认证
认证服务，移动终端生成对称会话密钥

## Slide 161: 无线网络安全 (8/11)
初始共享对称密钥
802.11i : WPA 3次握手
认证服务器生成随机数NonceAS 发送给移动终端
移动终端接收到NonceAS后：
  生产随机数 NonceM
  生成对称会话密钥 KM-AP ：用初始共享对称密钥、NonceAS, 和NonceM
  发送 NonceM, 和 HMAC签名值（使用初始共享对称秘钥和NonceAS生成）
认证服务器生成对称会话密钥 KM-AP
a
NonceAS
b
NonceM, HMAC(f(KAS-M,NonceAS))
生成对称会话密钥 KM-AP ：用初始共享对称密钥、NonceAS, 和NonceM
a
b
c
c
认证服务器
初始共享对称密钥
移动终端STA
生成对称会话密钥 KM-AP ：用初始共享对称密钥、NonceAS, 和NonceM
Notes: 【讲解脚本】
802.11i中无线安全接入WPA三次握手的过程如下：
1、认证服务器生成随机数NonceAS 发送给移动终端
2、移动终端接收到NonceAS后：
  生产随机数 NonceM
  生成对称会话密钥 KM-AP ：用初始共享对称密钥、NonceAS, 和NonceM
  发送 NonceM, 和 HMAC签名值（使用初始共享对称秘钥和NonceAS生成）
3、认证服务器生成对称会话密钥 KM-AP

## Slide 162: 无线网络安全 (9/11)
802.11i: 认证和加密
1
安全功能发现阶段
2
生成相互认证和共享对称密钥阶段
3
3
对称共享密钥分配阶段
对称共享密钥分配阶段(如 用于AES加密)
在移动终端和认证服务器之间生成相同的密钥
AS通知AP共享对称会话
接入点AP
认证服务器AS
有线网络
移动终端STA
Notes: 【讲解脚本】
进行WPA 三次握手后，进行第三个阶段，对称共享密钥分配阶段(如 用于AES加密的话)
在移动终端和认证服务器之间生成相同的密钥
AS通知AP共享对称会话

## Slide 163: 无线网络安全 (10/11)
802.11i: 认证和加密
1
2
4
3
移动终端通过 AP与远程主机进行加密通信
在移动终端和认证服务器之间生成相同的密钥
AS通知AP共享对称会话
4
在无线网络上进行加密通信阶段
安全功能发现阶段
生成相互认证和共享对称密钥阶段
对称共享密钥分配阶段
接入点AP
认证服务器AS
有线网络
移动终端STA
Notes: 【讲解脚本】
第四阶段，在无线网络上进行加密通信阶段，移动终端通过 AP与远程主机进行加密通信，在移动终端和认证服务器之间生成相同的密钥，AS通知AP共享对称会话
上述过程是最基本的认证和加密过程，802.11ax发展引入了新的安全加密和认证技术。

## Slide 164: 无线网络安全 (11/11)
802.11ax（WIFI6）网络安全性提升
802.11ax
网络安全
密码算法提升至
192位的CNSA认证等级
使用新的安全协议WPA3，每个用户进行
个性化数据加密，增强了用户隐私
攻击者无法窥探用户流量，
提高接入公共网络的安全性
Notes: 【讲解脚本】下一代802.11ax标准简称 Wi-FI 6，发布于2019年8月，频段是2.4Ghz或5Ghz，802.11ax设计的目的是为了适应高密度无线接入和高容量无线业务，如室外大型公共场所、高密度场馆、室内高密度无线办公、电子教室等场景，802.11ax在网络安全性方面有较大提升，该标准使用新的安全协议WPA3，每个用户进行个性化数据加密，增强了用户隐私；密码算法提升至192位的CNSA认证等级，这样攻击者无法窥探用户流量，提高接入公共网络的安全性。
【选讲或扩展讲解】
中国合格评定国家认可委员会 (China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS)认证等级
802.11ax兼容之前的802.11ac/n/g/a/b标准，老的终端一样可以无缝接入802.11ax网络。

## Slide 165: 本章内容
8.1 网络安全基础（4页）
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全
8.5 Web安全
8.6 通信安全
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
病毒、木马与恶意代码
防火墙
入侵检测系统
沙盒与隔离
Notes: 【讲解脚本】第八章第7节，系统与运行安全，主要内容包括病毒、木马与恶意代码，防火墙，入侵检测系统，沙盒与隔离

## Slide 166: 病毒
Notes: 【讲解脚本】
病毒原本是生物学概念，想必同学们都对2019年底开始的新冠疫情记忆犹新。
2019 武汉保卫战，白衣执甲，逆行出征，我们见证了中国力量。（2020 防疫不容忽视，预防疫情从我做起，融入思政元素）
新冠病毒是典型的生物学病毒，那我们的计算机网络，会不会也有对应的病毒呢？

## Slide 167: 病毒
    是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
计算机
计算机病毒的特征
传染性
破坏性
潜伏性
隐蔽性
……
可触发性
可执行性
衍生性
Notes: 【讲解脚本】
1. 计算机病毒是指（概念定义的那句话，红色标注概念中的三个关键词：破坏、自我复制、程序代码）
2. 以下为计算机病毒的特征：（讲解，对比生物病毒讲解以提高学生感性认识)
传染性：病毒的基本特征，计算机病毒会通过各种渠道从已被感染的计算机扩散到未被感染的计算机，是否具有传染性是判别一个程序是否为计算机病毒的最重要条件
破坏性：对系统来讲，所有的计算机病毒都存在一个共同的危害，即占用系统资源，降低计算机系统的工作效率，故虽然有良性病毒和恶性病毒的说法，但只要是计算机病毒都是违背用户意愿的，都具有破坏性
潜伏性：编制精巧的计算机病毒程序，进入系统之后一般不会马上发作，可以在几周或者几个月内隐藏在合法文件中，对其他系统进行传染，而不被人发现。潜伏性越好，其在系统中的存在时间就会越长，病毒的传染范围就会越大，它的危害就越大
隐蔽性：计算机病毒不易被发现，其往往以隐含文件或程序代码的方式存在，在普通的病毒查杀中，难以实现及时有效的查杀。病毒伪装成正常程序，计算机病毒扫描难以发现
衍生性：一种不同于原版本的新的计算机病毒（又称为变种）。这就是计算机病毒的衍生性。这种变种病毒造成的后果可能比原版病毒严重得多
可执行性：计算机病毒与其他合法程序一样,是一段可执行程序,但不是一个完整的程序,而是寄生在其他可执行程序中.只有当计算机病毒在计算机内运行的时候,它才具有传染性和破坏性.运行时与正常的程序争夺CPU的控制权
可触发性：病毒因某个事件或数值的出现，诱使病毒实施感染或进行攻击的特性称为可触发性。病毒具有预定的触发条件，这些条件可能是时间、日期、文件类型或某些特定数据等
【选讲或扩展讲解】
计算机病毒还具有寄生性、不可预见性、欺骗性、持久性等等

## Slide 168: 病毒
计算机病毒的传播
  移动存储设备
  网络
  计算机硬件设备
  点对点通信系统和无线通道
计算机病毒的分类
  按病毒存在的媒体：网络、文件、引导型
  按计算机病毒的链结方式：源码型、嵌入型、外壳型、操作系统型
  按病毒存在的系统: DOS、 Windows、 UNIX、 OS/2
  按病毒的破坏情况:良性、恶性
ASIC
Notes: 【讲解脚本】
1.计算机病毒的传播途径包括：(结合生活中实际场景介绍)
  移动存储设备：U盘、移动硬盘、光盘、软盘等
  网络：电子邮件、文件下载、网页浏览、聊天通讯等
  计算机硬件设备：
  【选讲或扩展讲解】ASIC是Application Specific Integrated Circuit的英文缩写，在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。硬件芯片的重要性，融入思政元素
ASIC芯片技术发展迅速，目前ASIC芯片间的转发性能通常可达到1Gbs甚至更高，于是给交换矩阵提供了极好的物质基础。
视频资源：https://haokan.baidu.com/v?vid=4895651123318372953&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
  点对点通信系统和无线通道
2.计算机病毒的分类
  按病毒存在的媒体：网络、文件、引导型
通过计算机网络感染可执行文件的计算机病毒
主攻计算机内文件的病毒
引导型病毒:是一种主攻感染驱动扇区和硬盘系统引导扇区的病毒
【选讲或扩展讲解】
关于计算机病毒的分类简单介绍，在课时允许的情况下可以扩展

## Slide 169: 病毒
计算机病毒工作流程
计算机中毒的症状
  异常错误信息
  机器启动异常
  文件内容和长度有所改变
  外部设备工作异常
  磁盘空间变小
  运行速度降低
非授权加载，病毒进入内存
监视系统运行
病毒引导模块执行
修改系统参数，引入传染模块
传染条件是否满足
触发条件是否满足
Y
进行传染
发起破坏
Y
Notes: 【讲解脚本】
1.计算机病毒工作流程：通过右图图示讲解计算机病毒工作流程，即病毒都需要感染宿主、潜伏以躲避查杀、繁殖（自我复制，与计算机病毒概念呼应）、触发（运行、破坏）
这是计算机病毒所具有的共性，呼应后面讲解的计算机病毒查杀的行为监测技术
2.计算机中毒的症状：可扩展一些计算机中毒的实例图片、动画等进行讲解，提高学生预防意识

## Slide 170: 病毒
计算机病毒发展
  1986年，第一个电脑病毒C-BRAIN诞生
  1998年，CIH病毒是一种能够破坏计算机系统硬件的恶性病毒
  2007年，“熊猫烧香”，能中止大量的反病毒软件进程
  2008年，磁碟机，又名dummycom，传播迅速，变种快，破坏力强
Notes: 【讲解脚本】
简介计算机病毒的发展，可结合具体情况选取具有代表性的示例进行讲解，此处罗列了其中几种
C-BRAIN病毒：第一个计算机病毒，由一对巴基斯坦兄弟巴斯特(Basit)和阿姆捷特(Amjad)所写的，主要目的是为了防止他们的软件被任意盗拷。只要有人盗拷他们的软件，C-BRAIN就会发作，将盗拷者的剩余硬盘空间给"吃掉"。
CIH病毒：是一种能够破坏计算机系统硬件的恶性病毒，属文件型病毒，杀伤力极强，当其发作条件成熟时，其将破坏硬盘数据，同时有可能破坏BIOS程序
“熊猫烧香”：2006年10月16日由25岁的湖北武汉新洲区人李俊编写，2007年1月初肆虐网络，它主要通过下载的文件传染，是一款拥有自动传播、自动感染硬盘能力和强大的破坏能力的病毒，它不但能感染系统中exe，com，pif，src，html，asp等文件，它还能终止大量的反病毒软件进程并且会删除扩展名为gho的文件
磁碟机：又名dummycom病毒，是一款下载者病毒，主要通过U盘和局域网ARP攻击传播，会关闭一些安全工具和杀毒软件并阻止其运行，并会不断检测窗口来关闭一些杀毒软件及安全辅助工具，破坏安全模式，删除一些杀毒软件和实时监控的服务

## Slide 171: 病毒
计算机病毒--勒索病毒
  勒索病毒，是一类利用各种手段拒绝用户访问其电脑或者电脑中数据，并以此要求用户支付赎金的恶意病毒
勒索病毒
Notes: 【讲解脚本】
勒索病毒 是一种恶意软件，可以访问文件或系统，并阻止用户访问这些文件或系统。然后，使用加密将所有文件甚至整个设备扣为人质，直到受害者支付赎金以换取解密密钥。该密钥允许用户访问由程序加密的文件或系统。
公开密钥密码体制参见8.3 安全机制与手段
加密过程
病毒作者首先在自己电脑上生成的 私钥Q 和 公钥Q，算法可以基于RSA或者椭圆曲线。 病毒在目标电脑上随机生成 私钥Z 和 公钥Z 将用户电脑上的文件通过 公钥Z 加密 将用户电脑上的 私钥Z 通过 公钥Q 加密 删除用户电脑上的 私钥Z 、公钥Q、数据
解密过程
支付完赎金之后通过用户的 加密私钥 解出 私钥Z，通过 私钥Z 解密 用户数据

## Slide 172: 病毒
Notes: 【讲解脚本】
通过相关数据、图示展示勒索病毒的危害性
图1：国家计算机病毒应急处理中心 病毒预报 2021.1.22第八百七十四期
图2：360安全大脑发布《2020年勒索病毒疫情分析报告》
小结：勒索病毒威胁手段越发多样，且在利益驱使下越发诡诈，phobos、GlobeImposter与Crysis勒索病毒家族前三甲，伴随数据泄露渐成趋势，服务业受数据泄露影响最为严重
为了对攻击目标进行精准打击，很多勒索病毒会利用僵尸网络庞大的感染基数进行迅速扩张
为了提升加密效率降低资源消耗，勒索病毒作者在加密流程的细节上进行优化
防范：
未知邮件不要点开、不随便打开电子邮件附件、不随意点击电子邮件中的附带网址；重要资料要备份、开启电子邮件前确认发件人可信、系统补丁/安全软件病毒库保持实时更新

## Slide 173: 病毒
计算机病毒--震网病毒
  震网（Stuxnet），又称作超级工厂，蠕虫类型
  目标：工业上使用的可编程逻辑（PLC）
  参考阅读：《零日漏洞：震网病毒全揭秘》
  https://www.aqniu.com/industry/10143.html
Notes: 【讲解脚本】
通过视频新闻对震网病毒有一个感性认识
【选讲或扩展讲解】1.视频:震网病毒新闻-来源凤凰卫视
震网病毒看起来对普通电脑没啥危害，震网病毒只会感染Windows操作系统，然后在电脑上搜索一种西门子公司的PLC控制软件。如果没有找到PLC控制软件，震网病毒会潜伏下来。如果震网病毒在电脑上发现PLC控制软件，就会进一步感染PLC软件。然后震网病毒会周期性修改PLC工作频率，造成PLC控制的离心机的旋转速度突然升高和降低，导致高速旋转的离心机发生异常震动和应力畸变，最终破坏离心机

## Slide 174: 病毒
  计算机病毒检测技术
  特征码检测
  行为监测
  启发式扫描
  虚拟机技术
原理：获取病毒样本后，提取出其特征码
优点：简单 、 准确 、 快速、误报警率低
不足：只能诊断已知的计算机病毒，不能检查未知病毒和变形病毒
优点：不仅可以检测出已知病毒，而且可以检测出新出现的未知病毒
不足：可能误报警，而且不能识别病毒名称
原理：监视病毒所存在的一些和正常程序不同的行为特性
原理：概率方法，对病毒代码的分析获得一些启发性知识
优点：能查出已知病毒变种，以及判定文件是否含有未知病毒
不足：复杂、难以实现
原理：解释执行、分析在虚拟的环境中病毒，进而判断是否存在病毒
优点：在处理加密 、 变换 、 变形病毒方面具有很强的优越性
不足：资源消耗较大
Notes: 【讲解脚本】
介绍主要的病毒检测技术，并从原理、优缺点角度进行对比
  1.特征码检测
就是在获取病毒样本后，提取出其特征码，（例如，杨基病毒的特征码是 16 进制的 “ F47A2C00 ” ，快乐时光病毒中的 “ Fun Time ” 字符串等），然后通过该特征码对目标文件或内存等进行扫描。如果发现这种特征码，就说明感染了这种病毒，然后针对性地清除。
  2.行为监测
病毒不论伪装得如何巧妙，它们总是存在着一些和正常程序不同的行为，而这些行为在正常应用程序中却十分罕见，这就是病毒的行为特性。常见的病毒行为特性有：对可执行文件进行写操作 、 写磁盘引导区 、 病毒程序与宿主程序的切换 、 程序自己重定位 、 通过搜索函数索引表来获取 API 函数地址等，利用这些特征，就可以对病毒实施监视，在病毒程序体进行活动时发出报警。
  3.启发式扫描
启发式扫描技术是一种概率方法，遵循概率理论的规律。启发式扫描主要分析文件中的指令序列，根据统计知识，判断该文件可能被感染或者没有被感染，从而有可能找到未知的病毒
4.虚拟机技术
该技术用软件方法让病毒在一个虚拟的环境中，仿真一部分系统指令和功能调用，对病毒代码作解释执行，而且仿真运行不对系统产生实际的影响，即可获得程序运行的后果，并在此基础上对程序运行分析，进而判断是否存在病毒。虚拟机在处理加密 、 变换 、 变形病毒方面具有很强的优越性。虚拟机检测方法，实际上是用软件实现了模拟人工反编译 、 智能动态跟踪 、 分析代码运行的过程，其效率更高，也更准确。

## Slide 175: 病毒
计算机病毒防治
  计算机病毒的预防 “ 防重于治 ”
  计算机病毒的查杀
计算机中安装反病毒软件，定期使用反病毒软件扫描系统
定期备份重要数据，以便遭受病毒破坏时能够从备份恢复
不要轻易使用来历不明、未经确认、从网络上下载的软件
不要运行来历不明的 E-mail ，应该先检查病毒后再开启
制作系统应急启动盘，防止引导型病毒对系统的破坏
先查毒，杀毒是危险操作，有的操作可能把文件破坏
建立病毒防治管理制度；并对计算机用户进行反病毒培训
Notes:   【讲解脚本】
  1.计算机病毒的预防 “ 防重于治 ”，通常可采取的防治措施为（右边的内容，可融入思政元素，提高学生防毒意识）
  2.计算机杀毒软件简介：比特梵德/BitDefender(简称BD)，是来自罗马尼亚的安全软件品牌
  小红伞Avira AntiVirus是一套由德国的Avira公司所开发的杀毒软件
卡巴斯基反病毒软件是世界上拥有最尖端科技的杀毒软件之一，总部设在俄罗斯首都莫斯科
ESET NOD32是由ESET发明设计的杀毒防毒软件，轻巧易用
金山毒霸是中国的反病毒软件，是国内少有的拥有自研核心技术、自研杀毒引擎的杀毒软件—思政元素，国货当自强
360杀毒是中国用户量最大的杀毒软件之一，完全免费的杀毒软件，创新性地整合了五大领先防杀引擎
瑞星杀毒采用获得欧盟及中国专利的六项核心技术，形成全新软件内核代码;具有八大绝技和多种应用特性
诺顿杀毒软件是Symantec公司个人信息安全产品之一，亦是一个广泛被应用的反病毒程序
【选讲或扩展讲解】
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。鼓励学生下载试用多种杀毒软件，开括视野

## Slide 176: 木马
木马
  全称是“特洛伊木马”，英文为Trojan Horse，来源于古希腊神话《荷马史诗》中的故事《木马屠城记》。
  是具有欺骗性的文件 ，是一种基于远程控制的黑客工具，具有隐蔽性和非授权性的特点
Notes:   【讲解脚本】
古希腊神话《荷马史诗》中的故事《木马屠城记》引入了特洛伊木马的概念
在信息世界里，木马不会尝试自我复制，而是通过伪装成合法的软件程序安装到用户系统中。一旦木马程序被安装在用户的电脑上，它不会像病毒一样将自己注入到文件中，而是允许黑客远程控制电脑。感染了木马病毒的计算机最常见的用途之一就是使其成为僵尸网络的一部分。
【选讲或扩展讲解】
僵尸网络参见8.2 网络攻击与威胁

## Slide 177: 恶意代码
恶意代码
  恶意代码是指故意编制或设置的、对网络或系统会产生威胁或潜在威胁的计算机代码
  最常见的恶意代码有计算机病毒、木马、蠕虫、后门等
 | 计算机病毒 | 蠕虫 | 木马 | 后门
名称 | Virus | Worm | Trojan | Backdoor
定义 | 能够自我复制的代码 | 能够自我复制的代码 | 基于远程控制的，隐藏其恶意目标的代码 | 绕过安全性控制而获取对程序或系统访问权的代码
传播方式 | 需要宿主程序 | 不需要宿主程序 | 不能自我复制 | 不能自我复制
共性 | 破坏、恶意代码 | 破坏、恶意代码 | 破坏、恶意代码 | 破坏、恶意代码
Notes:   【讲解脚本】
1.恶意代码是一种程序，它通过把代码在不被察觉的情况下镶嵌到另一段程序中，从而达到破坏被感染电脑数据、运行具有入侵性或破坏性的程序、破坏被感染电脑数据的安全性和完整性的目的
2. 恶意代码与其他攻击手段的对比（通过对比的方式让学生从概念的角度有一个准确的认识和区分）
现在病毒、木马、蠕虫等经常混合在一起强强联合以达到更大的攻击性和破坏性，所以会形成混淆的误区。就其本质还是有所区别的

## Slide 178: 防火墙
防火墙（firewall）
  指的是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的界面上构造的保护屏障
防火墙的分类
  按软/硬件形式：软件、硬件、芯片级
  按结构: 单一主机防火墙、路由器集成式防火墙、分布式防火墙
  按部署位置: 边界防火墙、个人防火墙和混合防火墙
  按技术：包过滤、应用代理
Notes:   【讲解脚本】
  防火墙是目前一类成熟的网络安全产品。
  （通过防火墙产品报价截图首先让学生对于防火墙有一个感性认识）
  1.防火墙概念：是一种软硬件安全产品，对网络起到防护隔离作用，位于内外网之间。
  讲解防火墙时与IDS结合进行，两者相辅相成，假如防火墙是一幢大厦的门锁，那么IDS就是这幢大厦里的监视系统
  防火墙的主要缺点在于静态被动防御，且防外不防内
  2.防火墙的分类，（具体介绍主要从产品性质、部署位置、产品作用三个关键词进行展开,
  从产品结构、技术、部署等角度进一步介绍防火墙)

## Slide 179: 防火墙
防火墙的技术发展
  包过滤，通过ACL检查数据流中每个数据包的源宿地址，端口号、协议状态等来确定是否允许该数据包通过
  应用代理，工作在OSI模型的应用层，主要使用代理技术来阻断内部网络和外部网络之间的通信，达到隐藏内部网络的目的
  状态检测，也被称作自适应防火墙或动态包过滤防火墙
  UTM（Unified Threat Management，统一威胁管理） ，将IDP/IPS、反病毒、反垃圾邮件、URL过滤等功能集成在一起的防火墙设备产品
  NGFW（Next Generation Firewall） ，即下一代防火墙，该防火墙不再基于端口而是基于应用程序来执行相关的安全策略
包过滤
应用代理
状态检测
UTM
NGFW
Notes:   【讲解脚本】
防火墙的技术发展历程如图。
（主要讲述防火墙的基本技术原理及发展过程）
1.包过滤
包过滤技术是一种简单、有效的安全控制技术，它工作在网络层，通过在网络间相互连接的设备上加载允许、禁止来自某些特定的源地址、目的地址、TCP端口号等规则，对通过设备的数据包进行检查，限制数据包进出内部网络。包过滤的最大优点是对用户透明，传输性能高。但由于安全控制层次在网络层、传输层，安全控制的力度也只限于源地址、目的地址和端口号，因而只能进行较为初步的安全控制，对于恶意的拥塞攻击、内存覆盖攻击或病毒等高层次的攻击手段，则无能为力。
2.应用代理
应用代理防火墙工作在OSI的第七层，它通过检查所有应用层的信息包，并将检查的内容信息放入决策过程，从而提高网络的安全性。 应用网关防火墙是通过打破客户机／服务器模式实现的。每个客户机／服务器通信需要两个连接：一个是从客户端到防火墙，另一个是从防火墙到服务器。
3.状态检测
状态检测防火墙工作在OSI的第二至四层，采用状态检测包过滤的技术，是传统包过滤功能扩展而来。状态检测防火墙在网络层有一个检查引擎截获数据包并抽取出与应用层状态有关的信息，并以此为依据决定对该连接是接受还是拒绝。这种技术提供了高度安全的解决方案，同时具有较好的适应性和扩展性。
4.UTM
UTM(Unified Threat Management)统一威胁管理，多种安全功能集于一身，实现全面防护如传统防火墙、入侵检测（IDS）、VPN、URL过滤、防病毒、邮件过滤、应用程序控制等。
有的说法认为UTM有别于传统防火墙，有的说法将之称为第四代防火墙。个人认为是产品功能集成化的一种表现方式
5. NGFW
与UTM相比增加的web应用防护功能，功能更全，UTM是串行处理机制，NGFW是并行处理机制，效率更高
Gartner《Defining the Next-Generation Firewall》对下一代防火墙的定义做了明确说明

## Slide 180: 防火墙 – 实例
Linux防火墙--Iptables
  Iptables是Linux内核集成的包过滤防火墙系统，由两个组件netfilter 和 iptables 组成
四表五链
按技术
PREROUTING链
  nat表
  mangle表
  raw表
Destination=localhost
INPUT链
  filter表
  mangle表
localhost
OUTPUT链
  filter表
  nat表
  mangle表
  raw表
FORWORD链
  filter表
  mangle表
POSTROUTING链
  filter表
  nat表
  mangle表
  raw表
IN
Y
N
OUT
Notes:   【讲解脚本】Linux防火墙—Iptables讲解，左图：Iptables功能流程图，右图是对左图中四表五链的解释说明
  备注：在介绍完防火墙基本理论知识后，通过一个实例来加深学生对于防火墙的认识，增加实践环节与理论相结合
  【选讲或扩展讲解】
  1.linux防火墙，它由netfilter 和 iptables 两个组件组成
  netfilter 组件也称为内核空间，是内核的一部分，由一些信息包过滤表组成，这些表包含内核用来控制信息包过滤处理的规则集。 iptables 组件是一种工具，也称为用户空间，它使插入、修改和除去信息包过滤表中的规则变得容易。
2.四表
filter表：负责过滤功能，防火墙,也就是由filter表来决定一个数据包是否继续发往它的目的地址或者被丢弃；内核模块：iptables_filter
nat表：network address translation，网络地址转换功能；内核模块：iptable_nat
mangle表：拆解报文，做出修改，并重新封装 的功能，用于修改IP头部信息，如TTL（time to live）；iptable_mangle
raw表：关闭nat表上启用的连接追踪机制；iptable_raw
3.五链
prerouting数据包进入路由表之前的操作在此进行
input通过路由表后发现目的地址为本机，则匹配该链中规则
forward通过路由表后发现目的地址非本机，则匹配该链中规则
output由本机产生的，向外转发的匹配该链中的规则
postrouting发送到网卡接口之前，进行该链中规则的匹配

## Slide 181: 防火墙
防火墙的未来发展
可视化关键
智能化保障
软件化态势
能够识别未知应用和协同工作的同步系统，以便提供对网络中所有流量的可视化和可控性
持续更新的威胁情报的技术能力，持续提升自身提升发现和响应高级威胁的能力
通过软件定义出防火墙阵列，来把控网络流量
Notes: 【讲解脚本】关于防护的未来发展的一个简介，视角有限不具有代表性，可自由更新、补充、发挥
1.可视化
部署防火墙的企业通常还需要单独配置防火墙规则、应用控制、TLS检验、沙盒机制、网络过滤、杀毒和IPS。
能够识别未知应用和协同工作的同步系统，以便提供对网络中所有流量的可视化和可控性是未来防火墙的发展趋势之一。
2.智能化
需要借助AI(人工智能)建立起协同防御的安全体系，并依托于持续更新的威胁情报的技术能力，持续提升自身提升发现和响应高级威胁的能力，从而在边界上成为一个智能化的防火墙，为企业对抗各种安全威胁提供更好的防护平台
3.软件化
云计算时代，面对如多租户混合部署，多应用混合部署，虚拟机(容器)规模体量极大，资源按需分配，逻辑架构与物理架构无关等安全需求

## Slide 182: 入侵检测
IDS入侵检测系统（intrusion detection system）
  入侵检测系统是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备
入侵检测系统的历史
  1980年，James P. Anderson的《计算机安全威胁监控与监视》第一次详细阐述了入侵检测的概念
  1984年到1986年，乔治敦大学研究出了一个实时入侵检测系统模型--IDES（入侵检测专家系统）
  1990年，两大阵营正式形成：基于网络的IDS和基于主机的IDS
Notes:   【讲解脚本】
  （通过IDS产品报价截图首先让学生对于IDS有一个感性认识）
  1.IDS概念介绍：关键词是监视、主动
  讲解IDS时与防火墙结合进行，两者相辅相成，假如防火墙是一幢大厦的门锁，那么IDS就是这幢大厦里的监视系统
  IDS是对防火墙的有力补充，现在越来越多的产品将两者功能进行集成
  【选讲或扩展讲解】
  2.IDS的发展历史简介
  简单介绍IDS技术的发展历史

## Slide 183: 入侵检测
入侵检测系统的架构
  事件产生器：从整个计算环境中获得事件，并向系统的其他部分提供此事件
  事件分析器：分析数据，发现危险、异常事件，通知响应单元
  响应单元：对分析结果作出反应
  事件数据库：存放各种中间和最终数据
Notes:   【讲解脚本】
  入侵检测系统的架构如图所示。
（结合IDS的架构图对四个部分进行展开讲解）
1.事件产生器
2.事件分析器
3.响应单元
4.事件数据库

## Slide 184: 入侵检测
入侵检测系统的工作流程
N
Y
分析引擎 | 误用检测技术 | 异常检测技术
原理 | 基于模式匹配 | 基于统计分析原理
知识库 | 建立入侵行为模型(攻击特征) | 总结正常操作应该具有的特征（用户轮廓）
指标 | 误报率低、漏报率高 | 漏报率低，误报率高
优点 | 准确率高、算法简单 | 可检测未知攻击，自适应、自学习能力
缺点 | 特征库要不断更新、无法检测新的入侵 | 正常行为特征、统计算法、统计点的选择
Notes:   【讲解脚本】（讲解入侵检测系统的工作流程，并对分析引擎所采用的两种主要技术通过对比的方式进行讲解）
  现在介绍入侵检测系统的工作流程
  1.信息收集
  入侵检测的第一步，内容包括系统、网络、数据及用户活动的状态和行为。需要在计算机网络系统中的若干不同关键点（不同网段和不同主机）收集信息。入侵检测很大程度上依赖于收集信息的可靠性和正确性。
  2.入侵分析
  需要将误报率和漏报率两个关键指标先讲解让学生能够理解
  误报：系统错误地将异常活动定义为入侵
  漏报：系统未能检测出真正的入侵行为
  （1）误用检测
  基于模式匹配，将收集到的信息与已知的网络入侵和系统误用模式数据库进行比较，从而发现违背安全策略的行为。
  只需收集相关的数据集合，显著减少系统负担，且技术已相当成熟
  需要不断的升级以对付不断出现的黑客攻击手法，不能检测到从未出现过的黑客攻击手段
  （2）异常检测
  基于统计分析原理。首先总结正常操作应该具有的特征（用户轮廓），试图用定量的方式加以描述，当用户活动与正常行为有重大偏离时即被认为是入侵。
  异常检测系统的效率取决于用户轮廓的完备性和监控的频率
  系统能针对用户行为的改变进行自我调整和优化，但随着检测模型的逐步精确，异常检测会消耗更多的系统资源

## Slide 185: 入侵检测
入侵检测技术--IDS vs IPS vs FW vs WAF
名称 | IDS 入侵检测技术 | IPS 入侵防御技术 | FW 防火墙 | WAF Web应用程序防火墙
网络 布局 | 通常放置在网络的内部，与流量并行 | 通常放置在网络的内部，与网络流量串联 | 通常放置在网络的前端 | 放置在网站/ Web应用程序的前面
检测 机制 | 基于签名，基于规则，统计异常检测等 | 基于签名，基于规则，统计异常检测等 | 通常适用于传输层，以允许/阻止IP地址和端口 | 在应用程序层工作以检查HTTP Web流量
主要用例 | 检测攻击并直接阻止流量或发送警报，只能检测并发送警报 | 检测攻击，无法阻止攻击流量，可以主动阻止攻击流量 | 允许/阻止不同网络区域之间的流量 | 专用于检查HTTP Web流量并防止Web特定攻击
Notes: 【讲解脚本】
我们来总结一下入侵检测和防火墙技术的特点。
（小结，将IDS、IPS、FW、WAF以对比的方式进行讲解，让学生对防火墙和入侵检测系统以及其发展等内容整体上有一个比较清晰的认识
其中WAF部分内容可参见8.5 Web安全，此处不再详细展开)

## Slide 186: 入侵检测 – 实例
开源IDS--snort
  跨平台、轻量级的网络入侵检测工具，属于基于网络的误用检测
  针对每一种入侵行为，都提炼出它的特征并按照规范写成规则，从而形成一个规则库，将捕获的数据包对照规则库逐一匹配，若匹配成功，则认为该入侵行为成立
  www.snort.org
Notes: 【讲解脚本】
(在介绍完IDS基本理论知识后，通过一个实例来加深学生对于IDS的认识，增加实践环节与理论相结合)
市面上有很多入侵检测软件，这里展示一个开源IDS的排序图，我们可以看到snort占据第一。
（然后图示隐藏，配合文字从snort的性质、功能、开源资源等方面进行介绍）

## Slide 187: 入侵检测
开源IDS—snort
负责监听网络数据包，对网络进行分析
用相应的插件来检查原始数据包,数据包经过预处理后才传到检测引擎
snort的核心模块,依据预先设置的规则检查数据包，一旦发现数据包中的内容和某条规则相匹配，就通知报警模块
报警输出，传送给日志文件、第三方插件、记入SQL数据库
Notes: 【讲解脚本】
（结合snort的体系结构图进行讲解）
四个注释动画按照结构图1、2、3、4个环节进行展开介绍
  【选讲或扩展讲解】
其中核心检测引擎中snort的规则库比较重要，可结合上课情况展开并附上实例

## Slide 188: 沙盒与隔离
沙盒与隔离
  沙盒(sandbox，又译为沙箱)，通过重定向技术，把程序生成和修改的文件，定向到自身文件夹中
重定向
虚拟化
隔离
 | 沙盒 | 虚拟机
程序退出 | 不保留更改 | 保留更改
资源共享 | 共享资源 | 不共享资源
占用资源 | 少 | 多
本质 | 容器 | 虚拟计算机环境
Notes: 【讲解脚本】
1.沙盒概念简介:沙盒就是为程序提供一个虚拟化环境，也就是隔离环境，并保证程序所有操作都在这个隔离环境内。打个比方，电脑就像一张纸，程序的运行与改动，从外面看，比如从攻击者的角度，就像将字写在纸上。而Sandbox就相当于在纸上放了块玻璃，程序的运行与改动就像写在了那块玻璃上，除去玻璃，纸上还是一点改变都没有的。沙盒可以用来测试不受信任的应用程序或上网行为。
  2. 沙盒的核心功能是重定向、虚拟化、隔离。
  3. 沙盒类似虚拟机，但也有不同之处，这里进行一个比较。（需要学生对于虚拟机的使用相对比较熟悉）

## Slide 189: 沙盒与隔离
Java沙盒
  Java安全模型的核心
  将 Java 代码限定在虚拟机(JVM)特定的运行范围中
  严格限制代码对本地系统资源访问
  保证对代码的有效隔离，防止对本地系统造成破坏
本地
代码
操作系统和本地资源
远程
代码
远程
代码
JVM
沙盒
受信任
Notes: 【讲解脚本】
下面我们介绍一个沙盒技术实例--Java沙盒。
（关键词用红色标注，附图示进行说明）
（学生普遍学习过ava程序设计，故此处选取Java沙盒作为实例）

## Slide 190: 蜜罐
蜜罐（Honeypot）
  本质上是一种对攻击方进行欺骗的技术
  通过布置一些作为诱饵的主机、网络服务或者信息，诱使攻击方对它们实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和分析
蜜罐的分类
  按用途
  按交互方式
研究型，专门以研究和获取攻击信息为目的而设计
产品型，一般运用于商业组织，目的是减轻将受到的攻击威胁
低交互式蜜罐，虚拟蜜罐: 模拟网络拓扑、协议栈、服务、 OS
高交互式蜜罐，物理蜜罐: 完全真实的硬件、OS、应用、服务
引自：https://hfish.io/onefishdocs/#/
Notes:   【讲解脚本】
  1.蜜罐技术简介，图片展示的是传统的蜜罐，是用来抓熊的。可以想象蜜罐的作用是通过伪装成“食物”引诱熊前来享用，最后猎人再将熊一举拿下。
  蜜罐 技术本质上是一种对攻击方进行 欺骗的技术，通过布置一些作为 诱饵的主机、网络服务 或者 信息，诱使攻击方对它们实施攻击，从而可以对攻击行为进行 捕获 和 分析，了解攻击方所使用的工具与方法，推测攻击意图和动机，能够让防御方清晰地了解他们所面对的安全威胁，并通过技术和管理手段来增强实际系统的安全防护能力。
  蜜罐 好比是 情报收集系统。蜜罐好像是故意让人攻击的目标，引诱黑客前来攻击。所以攻击者入侵后，你就可以知道他是如何得逞的，随时了解针对服务器发动的最新的攻击和漏洞。还可以通过窃听黑客之间的联系，收集黑客所用的种种工具，并且掌握他们的社交网络。
  2.蜜罐按用途和按交互方式可以如下分类。（可分别展开介绍）

## Slide 191: 蜜罐实例 – Hfish/OneFish
国内开源高交互的蜜罐——Hfish
  基于 Golang 开发的跨平台多功能主动诱导型开源蜜罐框架系统
  支持单机部署和集群部署
  HFish官网：https://hfish.io/
  Github：https://github.com/hacklcx/HFish
  密网：http://www.honeynet.org/
Notes: 【讲解脚本】
蜜罐技术的实例Hfish/Onefish简介。
介绍一个自己就可以动手部署的蜜罐系统。其中Hfish为开源跨平台蜜罐平台， Onefish为社区内闭源共享。
大家可以自行下载安装。Hfish可以实现对多种蜜罐的部署，比如HTTP蜜罐。
攻击列表是蜜罐最核心的部分，每一条数据都是真实被攻击的数据，也是用户最关心的数据。这里展示Onefish提供的攻击列表中一个攻击记录。它包含
蜜罐信息：包括被攻击的具体服务，节点及节点地址
攻击IP详情：包括攻击来源，地理位置。其中还包含外网IP对应的运营商和asn
威胁情报：在情报配置页面配置情报后，查看ip对应的微步情报信息。
行为特征：这里将展示cookie，浏览器指纹和过去30天行为。
攻击数据：该部分为黑客具体的攻击操作，往往包含指令和用户名密码，安全运营人员可以在这里看到自己的资产泄漏情况。
(可以介绍此蜜罐的特性：国产，开源，可融入思政元素）

## Slide 192: 本章内容
8.1 网络安全基础（4页）
8.2 网络攻击与威胁
8.3 安全机制与手段
8.4 电子邮件安全（8页）
8.5 Web安全（*页）
8.6 通信安全（38页）
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
量子密码
物联网安全
应急响应
风险评估
等级保护
Notes: 【讲解脚本】下面我们讲第六节，安全技术前沿与未来发展，主要包括量子密码、物联网安全、应急响应、风险评估和等级保护。
【选讲或扩展讲解】
其中物联网安全的部分内容为选讲。

## Slide 193: 何为量子（Quantum）？
定义
  量子（quantum）是现代物理的重要概念。即一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把最小单位称为量子。
  例如，“光的量子”（光子 photon）是一定频率的光的基本能量单位
  首个光量子芯片，图示芯片中的二十组光子阵列里，每组都包含了2401根波导
实验室光学量子计算线路
中国首个光量子芯片
Notes: 【讲解脚本】（介绍量子的基本概念，阐述量子在物理学中的定义，并以光量子举例。）
量子一词来自拉丁语quantus，意为“有多少”，代表“相当数量的某物质”，它最早是由德国物理学家M·普朗克在1900年提出的。
他假设黑体辐射中的辐射能量是不连续的，只能取能量基本单位的整数倍，从而很好地解释了黑体辐射的实验现象。
【选讲或扩展讲解】
左图是中科大的实验室光学量子计算线路。
右图是2018年上海交通大学物理与天文学院金贤敏研究团队制备出世界最大规模的三维集成光量子芯片，并演示了首个真正空间二维的随机行走量子计算；
同时这也是中国首个光量子计算芯片。

## Slide 194: 量子密码（Quantum Cryptography）
定义
  量子密码学（Quantum Cryptography），泛指利用量子力学的特性来加密的科学
经典实例：量子密钥分发 ——BB84协议
  历史
    最早由Stephen Wiesner于二十世纪七十年代提出
    1984年，来自IBM的Charles H.Bennett和来自蒙特利尔大学的Gilles Brassard基于Stephen Wiesner的工作提出了一套量子密码学方案，即BB84协议
  BB84协议条件
    需要4个不同的量子态
    两条信道：经典信道（允许被监听，但不可篡改），量子信道
Notes: 【讲解脚本】
量子密码学最著名的例子是量子密钥分发，而量子密钥分发提供了通讯两方安全传递密钥的方法，且该方法的安全性可被资讯理论所证明。
BB84协议和之后改进的BBM92，和2012年的MDI-QKD 协议是国际上通用的量子密钥分发协议，从1984年国际上提出以来，增加安全通信距离、提高安全成码率和提高现实系统安全性，成为开发实用性量子密钥分发的三大目标。
【选讲或扩展讲解】
目前所使用的公开密钥加密与数位签章（如ECC和RSA）在具规模的量子电脑出现后，都会在短时间内被破解。
量子密码学的优势在于，除了古典密码学上的数学难题之外，再加上某些量子力学的特性，可达成古典密码学无法企及的效果。
例如，以量子态加密的资讯无法被複製。又例如，任何试图尝试读取量子态的行动，都会改变量子态本身。这使得任何窃听量子态的行动会被发现。
2013年，中国科大潘建伟小组在国际上首次实现测量设备无关的量子密钥分发，彻底解决了所有针对探测系统的黑客攻击，被美国物理学会评选为2013年度国际物理学重大进展；
2014年，将测量设备无关的量子密钥分发安全通信距离拓展至200公里，创造了新的世界纪录；2016年，又在国际上首次实现了基于非可信中继的量子密钥分发网络。
该成果2016年11月2日发表在国际物理学权威期刊《物理评论快报》上，审稿人评价它“是一个杰出的成就”，“打破了BB84协议下单光子源的传输终极极限”。

## Slide 195: 量子密钥分发-BB84协议
BB84协议运行原理（以光量子为例）
  光子的4种偏振状态作为4个量子态，分别是垂直偏振、水平偏振、+45°斜偏振、-45°斜偏振
  将4种量子态编码
  发送方Alice，使用4种偏振滤色片，将密钥（如：011011）的每一位随机选择对应量子态通过量子信道发送，如比特位0，可以使用 或
Alice的偏振滤色片
Notes: 【讲解脚本】
介绍光量子的四种量子态，即四种偏振状态。并对四种偏振态进行01编码
通过发送方ALICE通过偏振滤色片可以产生4种给定的偏振状态，这是量子密钥分发的基础。

## Slide 196: 量子密钥分发-BB84协议
BB84协议运行原理（以光量子为例）
  接收方Bob,随机使用两种偏振滤色片对每一个光子进行测量
  Bob通过经典信道告诉Alice，他所使用的偏振滤色片序列
  Alice告知Bob,在哪些位置上Bob采用了正确的偏振滤色片。如：如果在第1位，Alice采用了 或 ，Bob采用了 ，则为正确
  抛弃错误偏振滤色片的比特位，并在剩余比特位中选取若干位在经典信道上进行校验
  删除校验比特位，剩余的比特串即为二者的密钥
Bob的偏振滤色片
Notes: 【讲解脚本】
注意，Bob的偏振滤色片有只有两种，图中以绿色显示，Alice的为四种（见上一页），以蓝色表示。
BB84协议还需要借助经典信道来传输偏振滤色片信息。
需要有校验位，如果校验位有错，则说明被窃听或者技术故障（例如量子信道噪声），双方会抛弃该次传输所有信息，重新进行密钥分发。

## Slide 197: 量子密钥分发-实例及安全性分析
Alice
1）Alice使用
偏振滤色片发送
量子信道
Bob
2）Bob随机使用偏振滤色片接收
3）Bob告诉Alice所使用偏振滤色片序列
4）Alice告诉Bob在1，4，5，7，9上使用了对的偏振滤色片
5）Bob只留下1，4，5，7，9上的比特位。并拿出第1，4位与Alice校验
经典信道
5）校验无误，采用剩余比特作为密钥
Notes: 【讲解脚本】
量子密钥的实例。
1，Alice将需要传输的比特密钥，根据之前的编码标准，使用偏振滤色片产生量子信息，通过量子信道进行传输。
2，Bob随机使用偏振滤色片接受每一个光子。
3，Bob通过经典信道告知Alice自己用的偏振滤色片（图中绿色的）序列
4，Alice告诉Bob在哪些位置上用对了偏振片滤色片（用错的偏振滤色片的量子态会发生不可预测改变，用对的滤色片，则不会对量子态产生影响，并会得知光量子的偏振态）
5，Bob留下正确位置上的比特位，并拿出两位进行校验
注意，这里只是举例，通常量子密钥分发，双方会交换非常长的位数，所以可以拿出几十上百位进行校验也是可以的。

## Slide 198: 量子密钥分发-实例及安全性分析
Alice
量子信道
Bob
经典信道
Eric
Eric窃听经典信道，仅仅知道Bob采用的偏振滤色片序列和正确的序号
Eric
Eric采用在量子信道中途插入偏振滤色片窃听，假设第一位使用了 ，导致量子状态改变，在校验时被发现，Alice和Bob抛弃整个序列
Notes: 【讲解脚本】本页涉及安全性分析
第一种：如果攻击者Eric对经典信道进行窃听，他仅仅知道Bob采用的偏振滤色片序列和正确的序号，无法知晓真正的量子状态和所代表的比特信息。
第二种：Eric窃听量子信道，他只能通过插入滤色片的方式窃听，由于实际中通信双方交换很长的密钥，一旦用错滤色片，肯定会在校验时被发现，所以一般会设置比较长的校验位。

## Slide 199: 量子密钥分发-实例及安全性分析
安全性
  通常的做法是通信双方交换很长的光子序列，得到确认的密钥后分段使用奇偶校验核对
  对于Eric来说，由于无法知晓Alice使用的偏振滤色片序列，则无法无损的复制和存储一整串量子信息
  一旦被窃听，立即会被密钥分发者发现
Notes: 【讲解脚本】
量子密钥分发虽在理论上具有无条件安全性，但由于原始方案要求使用理想的单光子源和单光子探测器，在现实条件下很难实现，这导致现实的量子密钥分发系统可能存在各种安全隐患。随后开发的诱骗态量子密钥分发，成功解决了非理想单光子源带来的安全漏洞，但探测器的不完美性又成为“量子黑客”主要攻击点。新开发的高效低噪声上转换单光子探测器，实现了测量器件无关的量子密钥分发，成功解决了现实环境中单光子探测系统易被黑客攻击的安全隐患。
【选讲或扩展讲解】
诱骗态协议：对于多光子成分，Eve 可以采取光子数分离（photon-number splitting，PNS）攻击来窃听。
PNS 攻击的基本原理如下：Eve 拦截 Alice 发送给 Bob 的弱相干脉冲，通过量子非破坏性测量获得其中的光子数信息。对于单光子态的部分，全部拦截不再发送给 Bob；对于多光子部分，Eve 从中提取出一个光子存储在自己的量子存储器里，将其余的光子通过一个低损耗甚至无损耗信道发送给 Bob。在 Bob 公布其测量基矢后，Eve 对其量子存储器中存储的光子进行相同基矢下的测量，之后结合 Alice 公布的基矢信息进行与 Bob 同样的数据后处理过程，Eve 可以获得与 Bob 完全相同的密钥。对于截获的光脉冲，Eve 进行的识别光子数的非破坏性测量不会对其量子态造成扰动，因而不会引入额外的误码。对于因拦截单光子产生的损耗，Eve 可以通过一个低损耗信道甚至无损耗信道进行补偿，从而保持了与未窃听时同样的计数率和误码率水平而避免自己的窃听被发现。在信道存在衰减和探测器低探测效率的情况下，这种攻击更加有效，甚至可以获取全部密钥信息而不被发现。多光子成分的存在使得基于弱相干光源的 QKD 系统的安全成码率和安全通信距离大大下降。

## Slide 200: 量子密码-课外延伸阅读
论文
  Gisin N , Grégoire Ribordy, Tittel W , et al. Quantum cryptography[J]. Rev.mod.phys, 2001, 74(1):145-195.
  Bennett C H . Quantum cryptography : Public key distribution and coin tossing[J]. Proc.ieee Int.conf.computers Systems & Signal Processing Bangalore India, 1984.
图书
  Buchmann J , Ding J . Post-Quantum Cryptography[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2009.
Notes: 【选讲或扩展讲解】

## Slide 201: 物联网（传感网）典型体系架构
上层：互联网络
  物联网的信息存储
  物联网的计算决策
中层：泛在连接
  无线网络（蜂窝、WiFi等等）
  有线网络
下层：物物网络
  智能嵌入式设备
  感知、标识和通信
  协同、互动
Notes: 【选讲或扩展讲解】
结合“新型网络”章节内容
目前物联网架构通常分为感知层、网络层和应用层三个层次。
通俗地讲，互联网是专指计算机之间的网络连接，其他很多网络都可以连入互联网。互联网络被包含到物联网中，负责物联网的信息存储和计算决策。
中间层泛在连接，即网络无处不在，随时随处地都可以用任何方式接入网络。
物联网的本质是物物相连的网络，即可以通过物体之间协同互动。

## Slide 202: 物联网结构
从物联网的功能上说，应该具备四个特征：
一是全面感知能力，可以利用RFID、传感器、二维条形码等获取被控、被测物体的信息；
二是数据信息的可靠传递，可以通过各种电信网络与互联网的融合，将物体的信息实时准确地传递出去；
三是可以智能处理，利用现代控制技术提供的智能计算方法，对大量数据和信息进行分析和处理，对物体实施智能化的控制；
四是可以根据各个行业、各种业务的具体特点形成各种单独的业务应用，或者整个行业及系统的建成应用解决方案。
Notes: 【选讲或扩展讲解】
结合“新型网络”章节内容
物联网有四大基本的特征
一是全面感知能力，可以利用RFID、传感器、二维条形码等获取被控、被测物体的信息；
二是数据信息的可靠传递，可以通过各种电信网络与互联网的融合，将物体的信息实时准确地传递出去；
三是可以智能处理，利用现代控制技术提供的智能计算方法，对大量数据和信息进行分析和处理，对物体实施智能化的控制；
四是可以根据各个行业、各种业务的具体特点形成各种单独的业务应用，或者整个行业及系统的建成应用解决方案。

## Slide 203: 全球物联网产业现状
连接数增长情况
预计从2015年的60亿增加到2025年的270亿
复合年增长率高达16%。
全球IoT市场空间巨大
预计将从2017年的6314亿美元，于2021年首度突破1兆美元，年复合成长率（CAGR）达13.6%。
主要应用包括智能交通、智能制造、智能健康、智能家庭、智能零售与智能能源等。
Notes: 【选讲或扩展讲解】
结合“新型网络”章节内容
随着终端连接的广泛化、服务的平台化及数据分析的延伸化，物联网整体解决方案在各个应用领域持续渗透，行业增长将继续维持在较高水平，预计到2025年全球IoT连接数将达到270亿
同时，全球物联网行业规模迅速扩大。根据 IDC 的数据统计，全球IoT市场规模将预计从2017年的6314亿美元增长到2021年的1兆美元以上，年复合成长率达13.6%。
其中，主要应用包括了智能交通、智能制造、智能健康、智能家庭、智能零售与智能能源等。

## Slide 204: 物联网安全威胁分析
终端面临的威胁
1. 非法入侵 由于终端侧自身的漏洞（弱口令、版本漏洞）导致的设备被非法入侵和控制。
2. 恶意代码（病毒、木马、蠕虫）多数物联网终端由于成本受限、处理性能不高等原因，自有安全防护能力差，易遭受病毒、木马、蠕虫和恶意软件的攻击，导致设备无法正常使用、信息泄露甚至危及整个网络系统的安全。
网络面临的威胁
1. 流量攻击
物联网接入网和核心网面临着来自终端和互联网的双向流量攻击威胁，消耗网络带宽，造成网络拥塞，甚至瘫痪。
2. 非法入侵
攻击者可能利用运维管理上的漏洞，对核心网元和系统发起入侵，感染病毒，篡改重要业务数据，造成网元或者业务失效，甚至瘫痪整个网络。
平台面临的威胁
1. 流量攻击
通过互联网对平台实施DDoS攻击，导致平台无法服务。
2. 入侵攻击
由于平台自身的安全漏洞，攻击者可以从互联网入侵平台设备。
3. 恶意代码
平台软件系统可能感染来自互联网的病毒、木马、蠕虫。
端、管、云都面临非法入侵、恶意代码、流量攻击等安全威胁
204
Notes: 【讲解脚本】整个物联网体系中，端、管、云都面临着非法入侵、恶意代码、流量攻击等众多安全威胁。
对于终端面临的威胁有
1. 非法入侵 由于终端侧自身的漏洞（弱口令、版本漏洞）导致的设备被非法入侵和控制。
2. 恶意代码（病毒、木马、蠕虫）多数物联网终端由于成本受限、处理性能不高等原因，自有安全防护能力差，易遭受病毒、木马、蠕虫和恶意软件的攻击，导致设备无法正常使用、信息泄露甚至危及整个网络系统的安全。
在网络层面面临的威胁有
1. 流量攻击
物联网接入网和核心网面临着来自终端和互联网的双向流量攻击威胁，消耗网络带宽，造成网络拥塞，甚至瘫痪。
2. 非法入侵
攻击者可能利用运维管理上的漏洞，对核心网元和系统发起入侵，感染病毒，篡改重要业务数据，造成网元或者业务失效，甚至瘫痪整个网络。
平台面临的主要威胁
1. 流量攻击
通过互联网对平台实施DDoS攻击，导致平台无法服务。
2. 入侵攻击
由于平台自身的安全漏洞，攻击者可以从互联网入侵平台设备。
3. 恶意代码
平台软件系统可能感染来自互联网的病毒、木马、蠕虫。

## Slide 205: 物联网的安全层次模型
物联网安全的总体需求
  物理安全
  信息采集安全
  信息传输安全
  信息处理安全
物联网安全的最终目标
  机密性
  完整性
  真实性
  网络的容错性
Notes: 【选讲或扩展讲解】
物联网安全的总体需求就是物理安全、信息采集安全、信息传输安全和信息处理安全的综合。
其中物理安全层是保证物联网信息采集节点不被欺骗、控制、破坏的关键
信息采集安全层，防止采集的信息被窃听、篡改、伪造和重放攻击
信息传输安全层主要是保证信息传递过程中数据的机密性、完整性、真实性和新鲜性
信息处理安全层保证信息的私密性和储存安全等
物联网安全的最终目标是确保信息的机密性、完整性、真实性和数据新鲜性

## Slide 206: 物联网安全架构
感知层安全注重加强对传感网机密性的安全控制、节点认证及入侵检测，在底层信息传输环节进行安全防护，感知层安全技术结构较复杂，在保证安全防护力度的同时需保证物联网设备计算能力、通信能力和存储能力。
网络层安全用于保障通信安全，在通信层对数据包进行高强度处理，提供数据源地址验证、无连接数据完整性、数据机密性和有限业务流加密等安全服务。
应用层安全的设计重点为提升海量数据信息处理和业务控制策略的安全性和可靠性，保障各类业务及业务支撑平台的安全。
Notes: 【选讲或扩展讲解】
与互联网相比，物联网主要实现了人与物、物与物之间的通信
根据功能的不同，物联网网络体系结构大致分为三个层次
底层是用来信息采集的感知层，其安全目标在于注重加强对传感网机密性的安全控制、节点认证及入侵检测，在底层信息传输环节进行安全防护，感知层安全技术结构较复杂，在保证安全防护力度的同时需保证物联网设备计算能力、通信能力和存储能力。
中间层是数据传输的网络层。网络层安全用于保障通信安全，在通信层对数据包进行高强度处理，提供数据源地址验证、无连接数据完整性、数据机密性和有限业务流加密等安全服务。
顶层则是应用层，或者中间件层。应用层安全的设计重点为提升海量数据信息处理和业务控制策略的安全性和可靠性，保障各类业务及业务支撑平台的安全。

## Slide 207: 感知层安全
感知层的架构特点
  感知单元功能受限，特别是无线传感器元件
  多个感知单元组成局部传感器网络
感知层的安全威胁
  感知层的网关节点被恶意控制（安全性全部丢失）
  感知层的普通节点被恶意控制（攻击方控制密钥）
  感知层的普通节点被捕获（未控制密钥，节点未被控制）
  感知层的节点受到来自网络的DoS攻击
  接入的物联网的超大量传感节点的标识、识别、认证和控制问题
Notes: 【选讲或扩展讲解】
感知层的感知单元功能受限，特别是无线传感器元件，局部传感器网络是由多个感知单元组成的。
感知层面临的安全威胁有
  感知层的网关节点被恶意控制（安全性全部丢失）
  感知层的普通节点被恶意控制（攻击方控制密钥）
  感知层的普通节点被捕获（未控制密钥，节点未被控制）
  感知层的节点受到来自网络的DoS攻击
  接入的物联网的超大量传感节点的标识、识别、认证和控制问题

## Slide 208: 网络层安全
网络层的架构特点
  通常使用互联网、移动网或专业网（国家电网）等传输
  通信过程可能会跨网传输
网络层的安全威胁
  假冒攻击、中间人攻击（可发生在所有类型网络）
  DoS攻击、DDoS攻击（传感网、互联网）
  跨异构网络的攻击（互联网、移动网等互联情况）
  垃圾数据传播（增加网络负担、造成延时）
Notes: 【选讲或扩展讲解】
物联网数据通常使用互联网、移动网或专业网（国家电网）等传输，通信过程可能会跨网传输
网络层的安全威胁
  假冒攻击、中间人攻击（可发生在所有类型网络）
  DoS攻击、DDoS攻击（传感网、互联网）
  跨异构网络的攻击（互联网、移动网等互联情况）
  垃圾数据传播（增加网络负担、造成延时）

## Slide 209: 应用层安全
应用层的架构特点
  不同的应用环境对安全有不同的需求
应用层的安全威胁
  用户隐私位置（位置信息、医疗咨询）等泄露
  不同访问权限对同一数据库内容进行筛选
  销毁计算机数据
  计算计算机取证
  处理信息泄露与追踪问题
  电子产品及软件的知识产权被侵犯
Notes: 【选讲或扩展讲解】
不同的应用环境对安全有不同的需求
【选讲或扩展讲解】
对于应用层来说，安全威胁主要集中在
  用户隐私位置（位置信息、医疗咨询）等泄露
  不同访问权限对同一数据库内容进行筛选
  销毁计算机数据
  计算计算机取证
  处理信息泄露与追踪问题
  电子产品及软件的知识产权被侵犯

## Slide 210: 攻击场景: 利用智能设备实施攻击
监听电话
通过麦克风和摄像头对受害者进行监视
禁用或窃取
篡改温度控制
通过智能设备提取WiFi权限进而发动攻击
窃取公司或个人机密文件
伪造合法用户身份
Notes: 【讲解脚本】
可以看到攻击者可以利用它可以利用的一切智能设备实施攻击
【选讲或扩展讲解】
比如温度计，篡改温度控制
通过麦克风和摄像头对受害者进行监视
或者通过一些智能设备提取WiFi权限进而发动攻击，禁用一些功能，或者窃取用户信息，
监听电话、窃取私密文件，伪造合法用户身份进一步做一些别的操作
这些都是攻击者可以利用并进行攻击的点

## Slide 211: IoT安全实例
随处可见的智能设备在为我们提供便利的同时，也在无时无刻的泄露着我们的隐私。
IoT: “Internet of Threats”
Notes: 【讲解脚本】
以物联网安全中的实例来讲，随处可见的智能设备在为我们提供便利的同时，也在无时无刻的泄露着我们的隐私。比如只能摄像头、手机、iPad、电脑、传真机等等

## Slide 212: 参考案例 - 基于加速度传感器的手机窃听
加速计
采集运动信号，不涉及隐私信息
无需授权，任意手机应用或网站都自由采集数据
麦克风
采集声音信号，易泄露语音通话等隐私信息
任何应用都需要用户授权后方可采集数据
引自：Z. Ba, et al, Learning-based Practical Smartphone Eavesdropping with Built-in Accelerometer. NDSS 2020
Notes: 我们来看一个利用传感器开展的攻击实例。在智能设备上，各传感组件在空间上的密集排列导致了隐私泄露新途径。
在这个工作中，我们主要关注的是用户的语音信息。
对于声音这种敏感信息，任何手机应用都必须经过了用户授权才可以通过麦克风进行采集。
然而，经过我们研究发现，在现在的智能手机中，除了需要用户授权的麦克风之外，还存在着另外一个无需任何敏感权限即可采集用户语音信息的传感器，即加速计。

## Slide 213: 参考案例 - 基于加速度传感器的手机窃听
窃听原理
  捕捉扬声器引发的振动
  深度学习提取音频信息
攻击模型
  数据采集
  数据分析
窃听设备
  加速度计
引自：Z. Ba, et al., Learning-based Practical Smartphone Eavesdropping with Built-in Accelerometer. NDSS 2020
Notes: 当手机播放音频时，其产生的震动会通过手机主板传递至加速度传感器，使得无需任何敏感权限的加速度传感器也可以听到该声音信号，基于原理，攻击者可以实现无需任何敏感权限的智能手机窃听攻击。
攻击分为两个步骤：
1. 数据采集：
在用户进行语音通话或收听语音短信时，恶意手机应用在手机后台隐蔽采集加速计数据并将其上传至云端
2. 数据分析：
云端收到加速计数据后，通过深度学习模型将其还原为语义信息和人耳可识别的语音信号

## Slide 214: 参考案例: DolphinAttack
DolphinAttack: Inaudible Voice Commands
帮我买一些“合理”物品
好的，订单生成中...
Attacker
Amazon Echo
攻击行为I：伪造订单
引自：G. Zhang, et al., DolphinAttack: Inaudible Voice Commands,” ACM CCS 2017
Notes: 【选讲或扩展讲解】
这里以海豚音攻击DolphinAttack这篇论文中的实例具体讲解一下攻击者是怎么工作的。
攻击者直接发送恶意指令给一些声控智能设备，伪造一些根本不需要的订单；或者恶意拨通电话或者视频通话，从而窃取受害者的私密信息。
而这背后的攻击原理，是超声波信号在经过电子设备，如手机、智能音箱等的麦克风以及其后的滤波器、放大器等声音处理系统时，会有一定的频率搬移。攻击者精心设计的恶意超声波信号，经过这种搬移后，可以在声音的低频区产生人发出指令的效果。而对于人耳来说，由于超声波是无法感知到的，所以用户无法察觉此类攻击。

## Slide 215: 应急响应的定义及对象
定义
  组织为了应对突发/重大信息安全事件的发生所做的准备，已及在事件发生后所采取的的措施。
  ——（信息安全应急响应计划规范GB/T 24363-2009）
对象
是指针对信息系统所存储、传输、处理的信息的安全事件。
——（信息系统等保体系框架GA/T 708-2007）
产生背景
8.8.3 应急响应
1988年Morris蠕虫病毒事件爆发后，世界上第一个应急响应组织成立----CERT/CC
Morris
Worm
2000年10月份成立“国家计算机网络应急技术处理协调中心”，简称“国家互联网应急中心”，在31个省成立分中心。http://www.cert.org.cn/
Notes: 【讲解脚本】
信息安全应急响应是指在计算机系统或网络上的威胁安全的事件发生后采取的措施和行动。这些措施和行动通常是用来减小和阻止事件带来的负面影响和破坏的后果。信息安全应急响应是解决网络系统安全问题的有效安全服务手段之一。
应急响应事件的主体可能来自自然界、系统自身故障、组织内部或外部的人为攻击等。按照信息系统安全的三个特性，可以把安全事件定义为破坏信息或信息处理系统 CIA 的行为，即破坏保密性的安全事件、破坏完整性的安全事件和破坏可用性的安全事件等。
应急响应的出现是由1988年著名的Morris蠕虫病毒引发的，美国于1998年成立了计算机紧急事件响应小组协调中心（Computer Emergency Response Team/Coordination Center, CERT/CC），是一个由联邦政府提供资金的机构，位于匹兹堡的卡内基梅隆大学内。它的主要职能是对软件中的安全漏洞提供咨询，对病毒和蠕虫的爆发提供警报，向计算机用户提供保证计算机系统安全的技巧以及在处理计算机安全事故的行动中进行协调。
我国官方的应急响应系统为国家计算机网络应急技术处理协调中心，成立于2000年。

## Slide 216: 我国信息安全应急响应管理体系
8.8.3 应急响应
Notes: 这是我国应急响应管理体系的架构图。

## Slide 217: CNCERT/CC的职能
8.8.3 应急响应
Notes: 【讲解脚本】
应急相应系统的智能可通过CNCERT/CC(国家互联网应急中心)的业务描述体现出来,
主要包括

## Slide 218: 信息安全应急响应法规标准
事件描述 | 等级 | 信息安全事件影响 | 信息系统损害程度
特别重大事件 | I级 | 特别严重影响或破坏 | 特别严重
重大事件 | II级 | 严重影响或破坏 | 重大
较大事件 | III级 | 较严重影响或破坏 | 较大
一般事件 | IV级 | 较小影响或破坏 | 较小
应急预案管理 | a) 应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程、事后教育和培训等内容；
 | b) 应从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障；
 | c) 应对系统相关的人员进行应急预案培训，应急预案的培训应至少每年举办一次；
 | d) 应定期对应急预案进行演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期；
 | e) 应规定应急预案需要定期审查和根据实际情况更新的内容，并按照执行。
安全事件处置 | a) 应报告所发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝试验证弱点；
 | b) 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确安全事件的类型，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责；
 | c) 应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对本系统计算机安全事件进行等级划分；
 | d) 应制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置的范围、程度，以及处理方法等；
 | f) 对造成系统中断和造成信息泄密的安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。
8.8.3 应急响应
Notes: 【讲解脚本】
建设应急响应系统离不开国家的立法和标准制定。在我国，信息安全应急响应相关的法规标准分别包括于2007年发布的《中华人民共和国突发事件应对法》、《信息安全事件管理指南》、《信息安全事件分类分级指南》、《信息系统灾难恢复规范》
以及2009年发布的《信息安全应急响应计划规划》。
迄今为止，我国已建立了比较完善的应急响应制度，对应急事件响应等级、应急响应要求等都做了详细规定。

## Slide 219: 应急响应流程
分析资产的风险
风险加固
编制应急预案
组建应急响应团队
保障资源储备
日常运维监控
事件判断
事件上报
控制事件蔓延
抑制响应
抑制监测
启动应急预案
根除监控
持续监测
应急响应情况报告
应急事件调查
应急响应总结
8.8.3 应急响应
Notes: 【讲解脚本】
接下来我们来详细讲解下应急响应的几个流程：
在准备阶段中
分析资产的风险
1）明确信息系统网络与系统架构。 2）明确信息系统的管理人员。 3）明确信息系统的保护要求。 4）计算损失和影响。
风险加固
1）根据风险建立防御/控制措施。 2）安全管理及安全技术层面要同时兼顾。
编制应急预案
1）制定应急处理的操作步骤。 2）制定应急处理的报告路线。 3）制定信息系统恢复的优先级顺序。 4）明确配合的人员信息。
组建应急响应团队
1）组建管理人员团队。
2）组建技术人员团队。 3）明确人员职责。
4）建立应急响应组织人员清单。
保障组员储备
1）信息安全应急响应专项资金。
2）应急响应所需的软硬件设备。
3）社会关系资源。
——————————————————————————————————
日常运维监控
1）收集各类故障信息。
2）确认信息系统的实时运行状况。 3）信息安全事件探测。
时间判断
1）确认事件给信息系统带来的影响。 2）确认事件给信息系统造成的损害程度。
3）一般事件与应急事件的判定。
事件上报
1）确认应急事件类型。
2）确认应急事件等级。
3）通知相关人员。 4）启动应急预案。
——————————————————————————————
控制事件蔓延
1）采取有效的措施防止事件的进一步扩大。 2）尽可能减少负面影响。
抑制响应
1）采取常规的技术手段处理应急事件。 2）尝试快速修复系统，消除应急事件带来的影响。
抑制监测
1）确认当前的抑制手段是否有效。 2）分析应急事件发生的原因，为根除阶段提供解决方案。
——————————————————————————————
启动应急预案
1）协调各应急响应小组人员到位。
2）根据应急场景启动相关预案。
根除监控
1）根据应急预案的执行情况确认处置是否有效。 2）尝试恢复信息系统的正常运行。
————————————————————————————————
持续监测
1）当应急处置成功后对应急事件持续监测。 2）确认应急事件已根除。 3）信息系统运行恢复到正常状况。
————————————————————————————————
应急响应情况报告
1）由应急响应实施小组报告应急事件的处置情况。
2）由应急响应领导小组下达应急响应结束的指令。
应急事件调查
1）对应急事件发生的原因进行调查。 2）评估应急事件对信息系统造成的损失。 3）评估应急事件对单位、组织带来的影响。
应急响应总结
1）对存在的风险点进行加固和整改。 2）评价应急预案的执行情况和后续改进计划。 3）对应急响应组织成员进行评价，表彰立功人员。

## Slide 220: 风险评估的定义
定义
  对信息和信息处理设施的威胁，影响和薄弱点以及威胁发生的可能性的评估。
关联概念：
  信息安全
  风险管理
  威胁
  风险
目的和意义
去哪里？
找谁？
查什么？
如何查？
8.8.4 风险评估
Notes: 【讲解脚本】
风险评估的定义为：
它的关联概念包括：
信息安全：信息的保密性、完整性、可用性的保持。
风险管理：以可接受的费用识别、控制、降低或消除可能影响信息系统安全的风险的过程。
威胁：是指某个人、物、事件或概念对某一资源的保密性、完整性、可用性或合法使用所造成的危险。
风险:特定的威胁利用资产的一种或一组薄弱点，导致资产的丢失或损害的潜在可能性，即特定威胁事件发生的可能性与后果的结合。
风险评估工作的目的也意义在于：
认识现有的资产及其价值
对信息系统安全的各个方面的当前潜在威胁、弱点和影响进行全面的评估
通过安全评估，能够清晰地了解当前所面临的安全风险，清晰地了解信息系统的安全现状
明确地看到当前安全现状与安全目标之间的差距
为下一步控制和降低安全风险、改善安全状况提供客观和翔实的依据
风险评估工作概括起来就是要做到去哪里、找谁、查什么、怎么查风险，其重点包括：
识别目标单位信息安全的风险状况，例如：
  重要的资产
  面临的威胁
  现有的安全措施和薄弱点
  可能的风险
制定适合于目标单位的风险评估程序，包括：
  评估流程
  评估管理制度，角色和责任
  资产重要性、后果与影响、威胁可能性的判据
  薄弱点的识别方法
建立风险控制措施或安全需求，包括：
  根据评估结果，制定风险处理计划
  根据实际要求，制定目标单位的安全需求或安全规划

## Slide 221: 风险评估形式与整体流程
计划
准备
实施
报告
跟踪
自评估
  自行实施
  委托风险评估服务技术支持方实施，
检查评估
  一般由主管机关发起
  定期的、抽样进行
  信息安全风险是否在可接受的范围内
8.8.4 风险评估
Notes: 【讲解脚本】
风险评估应以自评估为主，适用于对自身的信息系统进行安全风险的识别、评价 ，自评估可以委托风险评估服务技术支持方实施，也可以自行实施；
检查评估 一般由主管机关发起，通常都是定期的、抽样进行的评估模式，检查评估在自评估过程记录与评估结果的基础上，验证和确认系统存在的技术、管理和运行风险，以及用户实施自评估后采取风险控制措施取得的效果，旨在检查关键领域、或关键点的信息安全风险是否在可接受的范围内。
整理流程如右图所示：
准备阶段应当包含
  （1）确定风险评估的目标；
  （2）确定风险评估的范围；
  （3）组建适当的评估管理与实施团队；
  （4）进行系统调研；
  （5）确定评估依据和方法；
  （6）获得最高管理者对风险评估工作的支持。
——————————————————————————————
实施阶段应当包含
资产识别
资产分类
资产赋值 :机密性、完整性、可用性三方面的赋值
  资产重要性等级
威胁识别
  威胁分类
  威胁来源分类
  威胁赋值
脆弱性识别
  识别内容 ：技术脆弱性涉及物理层、网络层、系统层、应用层等各个层面的安全问题。管理脆弱性又可分为技术管理脆弱性和组织管理脆弱性两方面。
  脆弱性赋值 ：等级赋值，技术脆弱性与管理脆弱性的结合。
——————————————————————————
报告阶段应当包含
风险评估文件记录
风险评估文件记录的要求
风险评估文件 的类型、多少
    风险评估方案
    资产识别清单
    重要资产清单
    威胁列表
    脆弱性列表
    风险评估报告
    风险处理计划

## Slide 222: 常规系统现场风险评估工作拆解（一）
8.8.4 风险评估
Notes: 【选讲或扩展讲解】
首次会议之后，即可进入现场评估。现场评估按计划进行，评估内容参照事先准备好的检查列表。
评估期间，评估员应该做好笔记和记录，这些记录是评估员提出报告的真凭实据。记录的格式可以是“笔记式”，也可以是“记录表式”，一般来说，内审活动都应该有统一的“现场评估记录表”，便于规范化管理。
评估进行到适当阶段，评估组长应该主持召开评估小组会议，借此了解各个评估员的工作进展，提出下一步工作要求，协调有关活动，并对已获得的评估证据和评估发现展开分析和讨论。

## Slide 223: 常规系统现场风险评估工作拆解（2）
8.8.4 风险评估
Notes: 【选讲或扩展讲解】
其中，对不符合项应当做出如下说明
无论是严重不符合项还是轻微不符合项，评估员都应该将其记录到不符合项报告中。不符合项报告是对现场评估得到的评估发现进行评审并经过受评估方确认的对不符合项的陈述，是最终的评估报告的一部分，是评估小组提交给委托方或受评估方的正式文件。
不符合项描述应该明确以下内容：
  在哪里发现的？描述相关区域、文件、记录、设备
  发现了什么？客观描述发现的事实
  有谁在场？或者和谁有关？描述相关人员、职位
  为什么不合格？描述不符合原因，所违背的标准或文件条款
在对不符合项进行描述时，应该注意：
  不符合项描述务必清楚明白，便于追溯
  描述语句务必正规，采用标准术语

## Slide 224: 致谢社区本章贡献者
魏林锋
韩劲松
陈晗
张栋
杨远奇
余琨
暨南大学
浙江大学
集美大学
湖州师范学院
荆楚理工学院
福州大学
8.1 网络安全基础
8.4 电子邮件安全
8.6 通信安全
8.2 网络攻击与威胁
以及统稿
8.3 安全机制与手段
8.5 Web安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
8.7 系统与运行安全
8.8 安全技术前沿与未来发展
《计算机网络：自顶向下方法》(原书第7版)，库罗斯 罗斯，机械工业出版社，2018年06月
《计算机网络（第5版）》，Tanenbaum & Wetherall，清华大学出版社，2012年3月
《计算机网络（第7版）》，谢希仁，电子工业出版社，2017年01月
《计算机网络教程（第6版）》，吴功宜，电子工业出版社，2018年03月
《计算机网络（第3版）》，徐敬东、张建忠，清华大学出版社，2013年6月1日